# Зарегистрировано в Минюсте РФ 19 июня 2003 г. N 4769

МИНИСТЕРСТВО ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ

от 18 июня 2003 г. N 25

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ

ПЕРЕВОЗОК ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫМ ТРАНСПОРТОМ ГРУЗОВ НАЛИВОМ

В ВАГОНАХ-ЦИСТЕРНАХ И ВАГОНАХ БУНКЕРНОГО ТИПА

ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ НЕФТЕБИТУМА

В соответствии со статьей 3 Федерального закона "Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 2, ст. 170) приказываю:

1. Утвердить прилагаемые Правила перевозок железнодорожным транспортом грузов наливом в вагонах-цистернах и вагонах бункерного типа для перевозки нефтебитума.

2. Настоящий Приказ вступает в силу с 30 июня 2003 г.

Министр

Г.М.ФАДЕЕВ

# Утверждены

Приказом МПС России

от 18 июня 2003 г. N 25

ПРАВИЛА

ПЕРЕВОЗОК ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫМ ТРАНСПОРТОМ ГРУЗОВ

НАЛИВОМ В ВАГОНАХ-ЦИСТЕРНАХ И ВАГОНАХ БУНКЕРНОГО

ТИПА ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ НЕФТЕБИТУМА

## I. Общие положения

1.1. Настоящие Правила разработаны в соответствии со статьей 3 Федерального закона от 10 января 2003 года N 18-ФЗ "Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 2, ст. 170) (далее - Устав) и определяют порядок и условия перевозки железнодорожным транспортом грузов наливом, в том числе опасных, в вагонах-цистернах (далее - цистерны) и вагонах бункерного типа для перевозки нефтебитума (далее - бункерные полувагоны), указанных в приложении N 1 к настоящим Правилам.

Опасные грузы, указанные в приложении N 1 к настоящим Правилам знаком "*", перевозятся только в сопровождении проводников грузоотправителя или грузополучателя в порядке, установленном правилами перевозок железнодорожным транспортом грузов, подлежащих сопровождению и охране в пути следования грузоотправителями, грузополучателями или уполномоченными ими лицами по договору.

1.2. В отношении опасных грузов, перевозимых наливом в цистернах, наряду с общими условиями перевозки наливных грузов должны соблюдаться предусмотренные настоящими Правилами и правилами перевозок опасных грузов по железным дорогам специальные условия перевозок в части классификации таких грузов, порядка получения разрешения на перевозку железнодорожным транспортом нового опасного груза, порядка сопровождения таких грузов проводниками грузоотправителя, грузополучателя и требований нанесения знаков опасности на цистерны.

1.3. Перевозка не указанных в приложении N 1 к настоящим Правилам грузов возможна по решению перевозчика на основании ходатайства грузоотправителя. Указанные ходатайства направляются не позднее чем за шесть месяцев до предполагаемой даты перевозки данных грузов. К ходатайству прилагаются два экземпляра характеристики груза по установленной форме (приложение N 3 Правил перевозок опасных грузов по железным дорогам).

В отношении опасного груза дополнительно представляется аварийная карточка по форме, предусмотренной в приложении N 6 правилами безопасности и порядка ликвидации аварийных ситуаций с опасными грузами при перевозке их по железным дорогам, стандарт или технические условия на предъявляемый к согласованию груз, сведения о типе и модели вагона-цистерны, в которой предполагается перевозить опасный груз с обоснованиями завода-изготовителя о ее пригодности для этой перевозки о допущении к эксплуатации и согласие на такую перевозку Госгортехнадзора России. Характеристика и аварийная карточка подписываются грузоотправителем и заверяются печатью.

Предъявляемые к перевозке грузы должны отвечать требованиям соответствующих стандартов и технических условий на продукцию.

1.4. За искажение в транспортной железнодорожной накладной (далее - накладная) наименований грузов, особых отметок, сведений о грузах, об их свойствах, в результате чего снижена стоимость перевозок грузов или возможно возникновение обстоятельств, влияющих на безопасность движения и эксплуатации железнодорожного транспорта за отправление запрещенных для перевозок железнодорожным транспортом грузов грузоотправители уплачивают перевозчику штраф в размере пятикратной платы за перевозку таких грузов на все расстояние их перевозки независимо от возмещения вызванных данным обстоятельством убытков перевозчика.

1.5. Грузоотправители, грузополучатели, перевозчики, владельцы инфраструктур несут ответственность за убытки, возникшие в процессе перевозки в связи с произошедшими по их вине аварийными ситуациями, включая перевозку грузов на особых условиях, загрязнением окружающей среды, перерывы в движении поездов и возмещают расходы на ликвидацию таких ситуаций в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Раздел 2 применяется в полном объеме до введения в действие ограничений эксплуатации вагонов-цистерн, не отвечающих техническим требованиям согласно Правилам перевозок опасных грузов (Приложение 2 к СМГС), предусмотренных разделом 2 Правил перевозок жидких грузов наливом в вагонах-цистернах и вагонах бункерного типа для перевозки нефтебитума, утвержденные на 50-м заседании Совета по железнодорожному транспорту государств - участников Содружества (телеграмма ОАО "РЖД" от 12.08.2009 N 13517).

## II. Требования к цистернам и бункерным полувагонам

2.1. Для перевозки грузов наливом используются только предназначенные для этих целей технически исправные специализированные цистерны, бункерные полувагоны, принадлежащие перевозчикам, грузоотправителям, грузополучателям (далее - собственные цистерны) или находящиеся у них в аренде цистерны перевозчика (далее - арендованные цистерны) согласно приложению N 1 к настоящим Правилам.

Цистерны, предназначенные для перевозок наливных грузов, должны соответствовать требованиям нормативных документов (ГОСТы, технические условия, правила технической эксплуатации) и быть подвергнуты испытаниям в объеме требований, предъявляемых к подвижному составу. В технических условиях на разработку конкретной модели цистерны указывается наименование груза или их перечень (грузов), для перевозки которых предназначена данная цистерна.

Разрешение на перевозку опасного груза в цистерне, не предназначенной для его перевозки, выдается установленным порядком МПС России по согласованию с Госгортехнадзором России на основании ходатайства грузоотправителя, грузополучателя с приложением сведений, указанных в пункте 1.3 настоящих Правил.

2.2. Бункерные полувагоны могут использоваться только для перевозки вязкого нефтебитума и нефтяного кокса. Не допускается перевозка в них нефтебитума твердых марок.

2.3. Использование предназначенных для перевозки светлых нефтепродуктов цистерн под налив нефти, мазута, моторного топлива и других темных нефтепродуктов, а также масел не разрешается.

Восьмиосные цистерны грузоподъемностью 120 и 125 тонн с емкостью котла 140 и 161 м3 (тип калибровки 61 и 71), имеющие трафарет "Бензин" и "Светлые нефтепродукты", а также четырехосные цистерны грузоподъемностью 68 тонн с емкостью котла 85,6 м3 (тип калибровки 66) и грузоподъемностью 60 тонн с емкостью котла 72,7 м3 (тип калибровки 53), имеющие трафарет "Бензин", используются только для перевозки бензина, керосина, топлива дизельного и других светлых нефтепродуктов.

2.4. Не допускается выпуск на железнодорожный транспорт общего пользования цистерн, техническая документация (включая результаты испытаний) на производство которых не согласована с МПС России.

2.5. Не допускается перевозка груза в цистернах, бункерных полувагонах в случаях:

если до их планового ремонта и/или технического освидетельствования котла и арматуры осталось менее одного месяца;

отсутствия четкого номера вагона, табличек завода-изготовителя;

отсутствия или неисправности наружных (если она предусмотрена конструкцией вагона) лестниц, переходных мостиков, рабочих площадок и их ограждения;

течи котла цистерны, бункера полувагона, неисправности запорно-предохранительной и сливо-наливной арматуры, наличия пробоины паровой рубашки цистерны, бункерного полувагона;

трещины на крышках загрузочных и сливных люков;

отсутствия или неисправности двух и более рядом стоящих откидных болтов для крепления загрузочного люка колпака цистерны, отсутствия проушины для пломбирования крышки люка установленным правилами пломбирования вагонов и контейнеров на железнодорожном транспорте типом запорно-пломбировочного устройства (далее - ЗПУ);

отсутствия на крышке загрузочного люка цистерны уплотнительной прокладки;

знаков опасности, надписей, трафаретов и отличительной окраски.

Порожние цистерны, подаваемые под погрузку опасных грузов, предъявляются к техническому обслуживанию в течение суток с начала погрузки, и делается соответствующая отметка в отдельной книге формы ВУ-14.

Одновременно грузоотправители представляют уполномоченному лицу перевозчика свидетельство о техническом состоянии цистерны для перевозки опасного груза, включая техническую исправность котла, арматуры и универсальный сливной прибор, гарантирующее безопасность перевозки конкретного опасного груза (приложение N 2 к настоящим Правилам). Номер свидетельства отмечается в книге формы ВУ-14.

При техническом осмотре цистерны также проверяется правильность окраски котла и нанесения на нее владельцем (арендатором) специальных надписей и трафаретов.

2.6. Наряду со знаками опасности и надписями, табличками завода-изготовителя цистерна должна иметь соответствующую отличительную окраску котлов.

Днища и рамы собственных цистерн окрашивают в зеленый цвет, если иное не указано в настоящих Правилах, по периметру котла наносится белая полоса шириной 300 мм.

На днищах собственных и арендованных цистерн наносится трафарет:

"Срочный возврат на __________________________________________

(указывается станция и владелец

______________________________"

инфраструктуры приписки)

а под ним трафареты: "Аренда..." или "Собственность..." с указанием наименования арендатора или владельца цистерны.

Нанесение предусмотренных настоящими Правилами необходимых надписей и трафаретов, а также окраска, в том числе отличительная, котлов цистерн осуществляется:

собственных и арендованных цистерн - владельцем или арендатором цистерн;

цистерн перевозчика - перевозчиком.

2.7. При перевозке опасных грузов грузоотправителем наносятся на цистерны знаки опасности и номера Организации Объединенных Наций (далее - ООН) в соответствии с приложением N 1 к настоящим Правилам и приложением N 6 к Правилам перевозок опасных грузов по железным дорогам.

Знаки опасности, наносимые на цистерны, должны иметь форму квадрата с размером стороны не менее 250 мм. На расстоянии 15 мм от кромок по периметру знака должна располагаться рамка черного цвета. В верхней части (углу) знака наносится символ опасности, в нижней (в противоположном углу) - номер класса, подкласса опасности. Между символом опасности и номером класса, подкласса опасности на знаке должен находиться прямоугольник белого цвета, в котором проставляется номер аварийной карточки. Символы и цифры на знаке опасности должны быть черного цвета. Высота цифр номера аварийной карточки должна быть не меньше 65 мм, номера класса, подкласса - 50 мм.

На вагоне под знаком опасности должен располагаться знак на оранжевой прямоугольной табличке размерами не менее 120 x 300 мм, окаймленный по периметру черной рамкой шириной 10 мм, в котором указывается номер ООН цифрами высотой не менее 25 мм.

Знаки опасности и номер ООН располагаются на цистернах с обеих сторон правой нижней части котла между днищем и хомутом котла.

Знаки опасности и номера ООН снимаются с цистерн после слива опасных грузов, очистки и промывки котла цистерны, следующих в регулировку.

Возврат порожних непромытых цистерн, направляемых после слива нефти и нефтепродуктов по регулировочному заданию по пересылочным накладным формы ф.ГУ-27дс и ф.ГУ-27дт, также осуществляется на условиях перевозившегося в них опасного груза. Знаки опасности и номера ООН с таких цистерн после выгрузки не снимаются. Снятие знаков опасности и номеров ООН производится на промыво-пропарочных станциях (пунктах) по договору, заключенному с перевозчиком.

Если цистерны после выгрузки не промываются, то при предъявлении их к перевозке грузополучатель должен обеспечить наличие на таких цистернах знаков опасности, а в перевозочных документах обязан указать, что цистерна порожняя из-под опасного груза (указать наименование груза), не промыта, и проставить штемпеля, предусмотренные настоящими Правилами для груза, ранее перевозившегося в ней.

Эксплуатация цистерн на железных дорогах Российской Федерации, в том числе поступающих с железнодорожных администраций других государств, без знаков опасности, надписей, трафаретов и отличительной окраски не допускается.

2.8. Об отправлении цистерн с опасными грузами грузоотправитель уведомляет в письменной форме грузополучателя. В уведомлении указываются наименование груза, номера цистерн и накладных, дата погрузки.

## III. Налив и слив грузов

3.1. Налив и слив грузов, перевозимых в цистернах и бункерных полувагонах, производятся в специально оборудованных и отвечающих требованиям безопасности местах необщего пользования.

Для обеспечения возможности налива нефтебитума в бункерные полувагоны во время атмосферных осадков (например, дождя и снегопада) фронты налива должны оборудоваться устройствами, предотвращающими попадание в бункер атмосферных осадков.

3.2. Персонал, обеспечивающий слив, налив цистерн, бункерных полувагонов, обязан знать конструкцию и оборудование цистерн, бункерных полувагонов, а также предназначение их отдельных элементов, обеспечивать сохранность железнодорожного подвижного состава при производстве работ по сливу, наливу груза.

3.3. Подготовка под налив специализированных цистерн проводится грузоотправителем, а при наличии возможности перевозчиком за счет грузоотправителей в соответствии с заключенными между ними договорами.

3.4. В пунктах массового налива нефтепродуктов предъявленные под налив цистерны, бункерные полувагоны перевозчик осматривает в коммерческом отношении до подачи цистерн под погрузку с представителями грузоотправителя одновременно на выставочных железнодорожных путях или на путях промывочно-пропарочных предприятий.

Претензии не принимаются в отношении коммерческих неисправностей, предъявленных грузоотправителем после приема им цистерн и бункерных полувагонов для налива, и недостатки устраняются силами и за счет средств грузоотправителя.

3.5. Налив светлых нефтепродуктов производиться либо с применением шлангов (труб), доходящих до дна котла цистерны, либо используются другие способы налива, предотвращающие образование пены и статического электричества.

3.6. В случае появления течи груза из цистерны на железнодорожных путях станции отправления грузоотправитель немедленно принимает меры к обеспечению сохранности груза, окружающей природной среды, в том числе посредством перекачки груза в другую цистерну или емкость.

Порядок устранения течи на путях железнодорожной станции отправления (далее - станции) должен быть отражен в приложении к техническо-распорядительному акту станции.

3.7. Не допускается наливать имеющий температуру выше 100 град. С груз в цистерны, оборудованные универсальным сливным прибором.

Температура наливаемого битума в бункерный полувагон не должна превышать 150 град. С.

3.8. Налив грузов в цистерны не должен превышать грузоподъемность, указанную на котле цистерны.

Расчет степени заполнения цистерн производится в соответствии с приложением N 3 к настоящим Правилам.

Прием к перевозке груженой цистерны с неполным использованием их вместимости или грузоподъемности разрешается перевозчиком при:

перевозке нефтепродуктов в адреса нескольких предприятий перевозчика, обслуживаемых одним из его филиалов;

утрате части груза в пути следования.

При наливе бункерных полувагонов бункера заполняются грузом с недоливом на 250 мм до верхних кромок их бортов.

3.9. По окончании налива грузоотправитель обеспечивает:

правильность установки, соответствующей диаметру крышки, уплотнительной прокладки;

герметичное закрытие крышки загрузочного люка, бункера, сливо-наливной арматуры, заглушек;

пломбирование ЗПУ колпака цистерны в соответствии с правилами пломбирования вагонов и контейнеров на железнодорожном транспорте;

удаление возникших при наливе груза загрязнений с наружной поверхности грузовой емкости вагона, рамы, ходовых частей, тормозного оборудования цистерны и бункерного полувагона.

В случае нарушения требований, изложенных в настоящем пункте, перевозчик имеет право не принимать от грузополучателей цистерны, бункерные полувагоны до устранения выявленных нарушений.

3.10. Выгрузка битума из бункерного полувагона производится последовательно из каждого бункера. Одновременная выгрузка из двух и более бункеров полувагона не допускается во избежание опрокидывания полувагона.

3.11. После слива (выгрузки) груза из цистерны, бункерного полувагона грузополучатель обеспечивает:

очистку бункерного полувагона от остатков груза, грязи, льда, шлама;

очистку наружной поверхности котла цистерны, бункера полувагона, рамы, ходовых частей, тормозного оборудования и восстановление до отчетливой видимости знаков, надписей и трафаретов на котле;

правильную постановку и закрепление без перекоса как по отношению к плоскости рамы, так и по отношению друг к другу бункеров полувагона;

снятие знаков опасности, если цистерна после перевозки опасного груза очищена и промыта и следует в регулировку;

установление в транспортное положение деталей сливо-наливной, запорно-предохранительной арматуры, другого оборудования цистерны, плотное закрытие клапана и заглушки сливного прибора;

наличие установленных на место уплотнительных прокладок, плотное закрытие крышки люка цистерны;

пломбирование порожней цистерны ЗПУ, если она в соответствии с настоящими Правилами должна возвращаться по полным перевозочным документам.

При нарушении требований, изложенных в настоящем пункте, перевозчик имеет право не принимать от грузополучателей цистерны, бункерные полувагоны до устранения выявленных нарушений.

## IV. Оформление перевозочных документов

4.1. При предъявлении груза для перевозки грузоотправитель представляет на каждую цистерну, бункерный полувагон или группу таких вагонов транспортную железнодорожную накладную (далее - накладная), заполненную в соответствии с правилами заполнения перевозочных документов на железнодорожном транспорте и настоящими Правилами.

4.2. В графе "Наименование груза" накладной грузоотправителем указывается точное наименование груза согласно Алфавитному указателю (приложение N 1 к настоящим Правилам) либо указывается номер разрешающего указания и номер аварийной карточки.

Если в алфавитном указателе номер соответствующей грузу аварийной карточки отсутствует, то аварийная карточка, составленная грузоотправителем на предъявленный груз, прилагается грузоотправителем к накладной. В накладной в графе "Наименование груза" грузоотправитель в этом случае делает отметку "А.К. приложена".

4.3. В верхней части накладной грузоотправитель проставляет штемпеля красного цвета, предусмотренные для данного груза в графе 7 "Штемпеля на перевозочных документах" (приложение N 1 к настоящим Правилам). На основании указанных грузоотправителем в накладной штемпелей аналогичные штемпеля проставляются уполномоченным лицом перевозчика на станции отправления в вагонном листе.

4.4. При оформлении перевозочных документов на перевозку опасных грузов в собственных или арендованных цистернах грузоотправитель в графе 4 оборотной стороны накладной делает отметку "Вагон (котел) и арматура исправны и соответствуют установленным требованиям".

Грузоотправители, ответственные за погрузку наливных грузов в цистерны, бункерные полувагоны, делают на оборотной стороне накладной в графе 1 отметку, которую заверяют подписью: "Груз погружен согласно Правилам перевозок грузов наливом в вагонах-цистернах и вагонах бункерного типа для перевозки нефтебитума железнодорожным транспортом".

4.5. При перевозке нефтепродуктов маршрутами и группами вагонов по одной накладной паспорт качества (сертификат соответствия) прикладывается в количестве не менее 5 экземпляров, которые используются в случаях отцепки цистерн (например, при распылении, из-за технической неисправности).

4.6. По полным перевозочным документам перевозятся порожние собственные или арендованные цистерны и бункерные полувагоны.

При этом в графе накладной "Наименование груза" отправитель порожней цистерны указывает (после ее очистки):

"Порожняя цистерна из-под перевозки __________________________

__________________________________________________________________

(указывается полное наименование груза)

Прибывшего по накладной N _________ со станции _______________

__________________________________________________________________

(указывается железнодорожная станция и владелец инфраструктуры)

полностью слита, очищена, промыта и нейтрализована".

Если цистерна после слива конкретного груза не подлежит очистке внутри, то грузополучатель в графе "Наименование груза" указывает:

"Порожняя цистерна из-под перевозки __________________________

(указывается полное

наименование груза)

Прибывшего по накладной _________ со станции _________________

__________________________________________________________________

(указывается железнодорожная станция и владелец инфраструктуры

неочищенная _________________ остаток) кг.

При этом грузоотправитель проставляет в накладной соответствующие перевезенному в ней грузу штемпеля об опасности и номер аварийной карточки.

4.7. По пересылочным накладным перевозятся порожние цистерны, бункерные полувагоны, следующие в пункты налива нефти и нефтепродуктов по регулировочному заданию.

Перевозка порожних цистерн из-под слива светлых нефтепродуктов осуществляется по пересылочным накладным формы ГУ-27дс, а перевозка порожних цистерн из-под слива темных нефтепродуктов и бункерных полувагонов - пересылочным накладным формы ГУ-27дт, оформленным в соответствии с правилами заполнения перевозочных документов железнодорожным транспортом.

## V. Специальные условия перевозок опасных

грузов наливом в цистернах

### 5.1. Класс 2. Газы сжатые, сжиженные и растворенные под давлением

5.1.1. Перевозка сжатых, сжиженных газов осуществляется в специализированных собственных цистернах, рассчитанных на перевозку грузов под давлением.

Газы, сжиженные методом глубокого охлаждения (например, азот, кислород), перевозятся под нормальным атмосферным давлением.

Устройство на цистерне, предназначенное для отвода из цистерны испаряющегося газа (газосброс), должно быть всегда открыто и обеспечивать беспрепятственное удаление испаряющегося во время перевозки груза.

5.1.2. Наружная поверхность цистерн, предъявляемых для перевозки такого груза, должна быть окрашена в светло-серый цвет. Вдоль котла цистерны с обеих его сторон по средней линии наносятся отличительные полосы шириной 300 мм желтого цвета для аммиака, защитного цвета для хлора, черного цвета для сернистого ангидрида, красного цвета для бутана, бутилена, пропана и других горючих газов.

На котле цистерны грузоотправителем наносятся знаки опасности в соответствии с приложением N 1 к настоящим Правилам.

На цистернах, имеющих газосброс, должна быть нанесена надпись: "Газосброс не закрывать".

5.1.3. Не допускается налив в цистерны, которые не предназначены для перевозки таких грузов.

Наполнение цистерн сжиженными газами осуществляется в соответствии с нормами, установленными Госгортехнадзором России. Наполнение котла выше установленной нормы запрещается.

5.1.4. Контроль за состоянием вентилей в условиях перевозки обеспечивается пользователем цистерн.

С котлов цистерн перед отправлением должны быть сняты манометр с трубкой и трехходовой кран. На отверстие для манометра необходимо поставить заглушку на резьбе.

В случае перевозки цистерн в сопровождении проводников манометр не снимается. Манометр и другие контрольно-измерительные приборы не снимаются также с цистерн, оборудованных запирающимся арматурным шкафом, в котором размещены эти приборы.

Дверь арматурного шкафа должна быть закрыта на ключ и опломбирована пломбой грузоотправителя.

Наружные двери арматурного тамбура грузоотправитель пломбирует ЗПУ.

5.1.5. При наливе грузов класса 2 в цистерны, оборудованные тамбуром для проводников, и отправлении таких цистерн без сопровождения грузоотправитель защищает оконные стекла тамбура фанерой или другим материалом, закрывает тамбур на ключ, пломбирует двери тамбура своей пломбой.

5.1.6. Грузополучатель сливает цистерну полностью. Давление в цистерне после слива должно быть не менее 0,05 МПа.

В накладной в графе "Наименование груза" грузоотправитель порожней цистерны указывает:

"Цистерна порожняя из-под ____________________________________

____________________________________________________________ слита

(указывается полное наименование груза)

Давление в котле ________ кгс/см2 (Мпа).

В верхней части накладной грузоотправителем и в вагонном листе перевозчиком обеспечивается проставление штемпелей, предусмотренных настоящими Правилами для груженых цистерн.

### 5.2. Класс 3. Легковоспламеняющиеся жидкости

5.2.1. Котлы цистерн, предназначенных для перевозки ЛВЖ, должны быть окрашены в светло-серый для диметилдихлорсилана, метилтрихлорсилана, в желтый цвет для акролеина и акролеина ингибированного, метанола, в серый цвет для сероуглерода.

Полосы шириной 500 мм наносятся по осевой линии вдоль цилиндрической части с обеих сторон котла.

В правой части котла с обеих его сторон слева на расстоянии 50 мм от хомута в черной полосе оставляются "разрывы", образующие прямоугольники, которые окрашиваются в белый цвет. На площади данных прямоугольников размещается наименование груза (высота букв 150 мм).

Такие же прямоугольники с аналогичной надписью наносятся и в средней части обоих днищ под горизонтальной осью.

При предъявлении порожней цистерны к перевозке в графе накладной "Наименование груза" отправитель указывает "Цистерна слита полностью, промыта, заполнена азотом и герметично закрыта. Давление в котле ___ кгс/см2 (МПа)".

5.2.2. Легковоспламеняющиеся жидкости (далее - ЛВЖ), относящиеся к подклассу 3.1, с температурой кипения 35 град. С и ниже, отмеченные в Алфавитном указателе опасных грузов, допущенных к перевозке наливом в цистернах и бункерных полувагонах (кроме скоропортящихся) (приложение N 1 к настоящим Правилам), отмеченных знаком "**", перевозятся в специализированных собственных цистернах, рассчитанных на перевозку грузов под давлением и имеющих теневую защиту. Сливо-наливное устройство и предохранительный клапан должны быть смонтированы на крышке люка и закрыты предохранительным колпаком, который должен иметь приспособление для пломбирования ЗПУ.

5.2.3. Сероуглерод перевозится в собственных цистернах с верхним сливным прибором.

Перевозка сероуглерода может осуществляться под избыточным давлением инертного газа (азота) от 0,1 до 0,3 кгс/см2. В этом случае цистерны оборудуются манометром, запорной арматурой и заполняются на 90% объема.

Величина избыточного давления указывается грузоотправителем в накладной под наименованием груза.

5.2.4. Метанол перевозится в специализированных собственных или арендованных цистернах без нижнего сливного прибора, оборудованных предохранительным кожухом над крышкой люка.

Перевозка метанола в других цистернах, а также использование предназначенных для метанола цистерн не по назначению не допускается.

5.2.4.1. Перевозка метанола может также осуществляться под избыточным давлением инертного газа (азота) от 0,1 до 0,3 кгс/см2. В этом случае цистерны оборудуются манометром и запорной арматурой.

Метанол без наличия слоя азота перевозится железнодорожным транспортом с обязательным сопровождением груза в соответствии с правилами перевозки грузов в сопровождении железнодорожным транспортом.

Перевозка цистерн, как загруженных метанолом, так и в порожнем состоянии, под слоем азота обеспечивается в сопровождении проводников грузоотправителя (грузополучателя).

5.2.4.2. После окончания налива метанола грузоотправитель выполняет требования, установленные пунктом 3.10 настоящих Правил, и дополнительно навешивает ярлык с отправительской маркировкой.

5.2.4.3. При приеме груженной метанолом цистерны уполномоченное перевозчиком лицо (в случае, когда перевозчик одновременно является владельцем инфраструктуры, - работник станции отправления) проверяет соблюдение грузоотправителем требований, изложенных в пункте 3.10 настоящих Правил. Ответственное лицо за сопровождение проверяет наличие и исправность ЗПУ на предохранительном кожухе колпака цистерны.

5.2.4.4. Перевозка метанола, а также порожних цистерн после его слива оформляется только специально предназначенной для этого груза накладной желтого цвета с черной полосой и соответствующими надписями об опасности такого груза (формы ГУ-27а и ГУ-27б - приложение N 4 к настоящим Правилам).

Оформление перевозочных документов на груженные метанолом цистерны разрешается только при наличии на оборотной стороне накладной в разделе "Результаты осмотра цистерны для перевозки метанола" результата осмотра цистерны, подписанного уполномоченным перевозчиком лицом (в случае, когда перевозчик одновременно является владельцем инфрастуктуры, - начальником станции или его заместителем) и представителем грузоотправителя.

В корешке дорожной ведомости на оборотной ее стороне в одноименном разделе "Результаты осмотра цистерны для перевозки метанола" делается надпись следующего содержания: "В накладной отметку о результате осмотра груженой цистерны подписали (и указать должности и инициалы с фамилиями подписавших)".

5.2.4.5. При формировании поезда, в составе которого имеются цистерны с метанолом, перевозчик (в случае, когда перевозчик одновременно является владельцем инфраструктуры, - техническая контора станции отправления) проверяет наличие в натурном листе против номеров таких цистерн отметки "Метанол".

5.2.4.6. При поступлении цистерны с метанолом на станцию назначения грузополучателем обеспечивается:

охрана цистерны с момента ее приема от перевозчика;

слив груза из цистерны, промывка цистерны водой до полного удаления запаха метанола, сушка до полного исчезновения воды и продувка цистерны азотом.

После проведения этой работы цистерна проверяется на станции назначения уполномоченным перевозчиком лицом (в случае, когда перевозчик одновременно является владельцем инфраструктуры начальником станции). При отсутствии на станции электрических аккумуляторных или взрывобезопасных фонарей проверка полноты слива цистерн проводится только в светлое время суток.

После проверки грузоотправитель порожней цистерны плотно закрывает крышку колпака, закрывает предохранительный кожух и пломбирует его ЗПУ.

Вместе с ЗПУ грузоотправителем цистерны навешивается ярлык, на котором делается надпись "Порожняя - метанол", а также указывается наименование грузополучателя, станция отправления и станция назначения порожней цистерны.

5.2.4.7. После выгрузки из цистерны, перевезенного под слоем азота метанола, цистерна заполняется азотом, предусмотренным нормативной документацией на эксплуатацию данных цистерн о чем грузоотправитель делает отметку в специальной накладной.

5.2.4.8. На предъявляемую для перевозки порожнюю цистерну из-под метанола ее отправитель оформляет и предъявляет уполномоченному перевозчиком лицу специальную накладную. В специальной накладной отправитель цистерны подтверждает своей подписью, что метанол слит, цистерна промыта, промывная вода удалена полностью.

Уполномоченное перевозчиком лицо (в случае, когда перевозчик одновременно является владельцем инфрастуктуры - начальник или заместитель начальника станции) подтверждает своей подписью в накладной, предъявленной грузополучателем на отправку порожней цистерны, результаты осмотра.

В корешке дорожной ведомости на оборотной ее стороне перевозчиком делается следующая надпись: "В накладной отметку о результатах осмотра порожней цистерны после слива метанола подписали уполномоченное перевозчиком лицо (в случае, когда перевозчик является одновременно владельцем инфраструктуры - начальник или заместитель начальника станции) и представитель грузополучателя с указанием фамилии".

5.2.4.9. При обнаружении без документов (как груженой, так и порожней) цистерны с трафаретом "Метанол" перевозчик составляет коммерческий акт, оформляет перевозочные документы в соответствии с надписями на имеющемся вместе с ЗПУ ярлыке и направляет цистерну на станцию согласно трафарету приписки в сопровождении проводника.

Время задержки цистерн без документов оформляется уполномоченным перевозчиком лицом актом общей формы, копия которого прикладывается к перевозочным документам.

### 5.3. Класс 4. Легковоспламеняющиеся твердые вещества, самовозгорающиеся вещества и вещества, выделяющие воспламеняющиеся газы при взаимодействии с водой

Грузы класса 4 разделяются на три подкласса 4.1 - легковоспламеняющиеся твердые вещества, 4.2 - самовозгорающиеся вещества, 4.3 - вещества, выделяющие воспламеняющиеся газы при взаимодействии с водой, такие грузы в зависимости от их свойств перевозятся в специализированных собственных цистернах с верхним сливом или с нижним сливным прибором. Цистерны должны быть снабжены теплоизоляцией из негорючих материалов и устройствами для разогрева.

5.3.1. Подкласс 4.1. Легковоспламеняющиеся твердые вещества

Грузы подклассов 4.1, например, капролактам, нафталин, сера жидкая перевозятся в расплавленном состоянии. Котел цистерны должен быть окрашен в светло-серый цвет и иметь предусмотренную пунктом 2.4 настоящих Правил полосу красного цвета.

Днище котла цистерны и рама окрашиваются в соответствии с пунктом 2.6 настоящих Правил

5.3.2. Подкласс 4.2. Самовозгорающиеся вещества

5.3.2.1. Грузы подкласса 4.2, например фосфор желтый, перевозятся под слоем воды (раствора кальция хлорида) в специализированных собственных цистернах без нижнего сливного прибора, оборудованных устройством для разогрева.

Котел цистерны должен быть окрашен в желтый цвет, на котле наносится надпись: "Фосфор желтый".

Вдоль котла с обеих его сторон наносится красная полоса шириной 500 мм. Днище котла цистерны и рама окрашиваются в соответствии с пунктом 2.6 настоящих Правил.

5.3.2.2. После налива фосфора желтого в цистерну грузоотправитель наливает в нее воду, а при температуре наружного воздуха в районах маршрута следования груза ниже 0 град. С - незамерзающий раствор кальция хлорида высотой слоя 30 см. При отправлении фосфора желтого в районы с температурой воздуха выше 40 град. С высота слоя воды должна составлять 60 см. Высота налива фосфора желтого определяется в соответствии с пунктом 3.8 настоящих Правил.

По окончании заполнения цистерна осматривается представителем грузоотправителя, после чего наливной штуцер заглушается фланцем, на колпак надевается предохранительный кожух, который пломбируется ЗПУ.

5.3.2.3. Слив фосфора желтого из цистерны производится грузополучателем полностью. После слива грузополучатель очищает котел цистерны, наливает в цистерну чистую воду или раствор хлорида кальция (высотой 25 - 30 см), закрывает люк цистерны, надевает на колпак предохранительный кожух, который пломбируется ЗПУ.

В графе накладной "Наименование груза" отправитель порожней цистерны из-под фосфора желтого указывает:

"Цистерна порожняя из-под фосфора желтого, полностью слита, очищена от остатков фосфора желтого и шлама и залита водой (раствором хлорида кальция) высотой __ см. Перевозка цистерны осуществляется на условиях перевозки фосфора желтого".

### 5.4. Класс 5. Окисляющие вещества и органические пероксиды

Грузы класса 5 разделяются на два подкласса: 5.1 - окисляющие вещества и 5.2 - органические пероксиды и перевозятся в специализированных цистернах грузоотправителей, грузополучателей. Цистерны должны иметь затворы, расположенные на верху цистерны, предотвращающие образование внутри цистерны избыточного давления, утечки жидкости, а также исключалась возможность попадания инородных веществ внутрь цистерны.

5.4.1. Подкласс 5.1. Окисляющие вещества

Водный раствор водорода пероксида, концентрации свыше 60%, стабилизированный перевозится в специализированных собственных алюминиевых цистернах, рассчитанных на избыточное давление, в сопровождении проводников грузоотправителя (грузополучателя).

Перевозка груза осуществляется в составе специальной технологической секции (группы вагонов), состоящей из:

оборудованной теплоизоляцией цистерны с водой из расчета не менее одной цистерны на каждые три цистерны с водорода пероксидом;

одного крытого вагона, в котором размещается бригада сопровождения, а также техническое оборудование и имущество;

груженной водорода пероксидом цистерны и аналогичной порожней цистерны, рассчитанной на перевозку грузов под давлением.

При этом цистерны, заполненные водой, и порожняя цистерна используются в качестве прикрытия цистерны, загруженной водородом

пероксида, от вагона с сопровождающими этот груз.

Указанные технологические секции формируются грузоотправителем.

Включать в состав секции, не относящиеся к ней вагоны, не допускается.

В перевозочных документах должен быть проставлен штемпель "Секция. Не расцеплять".

### 5.5. Класс 6. Ядовитые и инфекционные вещества

Грузы класса 6 разделяются на два подкласса: 6.1 - Ядовитые вещества, 6.2 - инфекционные.

Днище котла цистерны и рама окрашиваются в соответствии с пунктом 2.6 настоящих Правил.

Подкласс 6.1. Ядовитые вещества

5.5.1. Грузы подкласса 6.1 в зависимости от их свойств перевозятся в специализированных собственных цистернах с верхним сливом.

5.5.1.1. После налива грузоотправитель обязан выполнить требования, изложенные в разделе 3 настоящих Правил.

5.5.1.2. При выгрузке грузополучатель полностью без остатка сливает груз из цистерны, затем ее промывает, удаляет из нее промывочную жидкость и заполняет цистерну азотом под давлением в соответствии с нормативной документацией на эксплуатацию данной цистерны, герметично закрывает все вентили и пломбирует ЗПУ колпак цистерны.

Полноту слива, тщательность промывки, заполнение цистерны азотом и герметичное закрытие всех вентилей подтверждается грузополучателем в накладной на возврат порожней цистерны в графе "Наименование груза" надписью следующего содержания: "Цистерна слита полностью, промыта, давление в котле ____ кг.с/см2 (МПа) и герметично закрыта, которая заверяется подписью и печатью отправителя цистерны.

5.5.1.3. Параантрацен перевозят только в сопровождении грузоотправителя (грузополучателя). Котел цистерны должен быть окрашен в желтый цвет.

Вдоль котла с обеих сторон наносится синяя полоса шириной 500 мм. Днище котла цистерны и рама окрашиваются в соответствии с пунктом 2.6 настоящих Правил.

### 5.6. Класс 8. Едкие и коррозионные вещества

5.6.1. Перевозка едких и коррозионных веществ в зависимости от их свойств осуществляется в специализированных собственных цистернах, имеющих внутреннее защитное покрытие.

5.6.2. Цистерны для перевозки кислот имеют следующую отличительную окраску и трафареты:

вдоль котла цистерны с обеих его сторон наносится желтая полоса шириной 500 мм, а на торцовых днищах котла - той же краской квадрат размером 1 х 1 м;

в разрывах центральной части желтых полос с обеих сторон в квадратах и на днищах котла наносится черной краской трафарет с указанием наименования кислоты (высота букв 150 мм).

5.6.3. Концентрация и состав наливаемой кислоты должны отвечать требованиям настоящих Правил и соответствующих стандартов.

5.6.4. После налива (слива) кислоты грузоотправителем (грузополучателем) крышка колпака цистерны с кислотостойкой прокладкой закрывается, тщательно заворачивают ее барашки и пломбируется ЗПУ, имеющиеся подтеки кислоты на наружной поверхности котла цистерны нейтрализуются.

## VI. Порядок действий

при обнаружении неисправности цистерн

6.1. В случае, если в цистерне обнаружена неисправность и она не может следовать по назначению, такая цистерна отставляется на специально выделенный путь станции.

При наличии сопровождающего цистерна должна находиться под его охраной. Если группа цистерн сопровождается одним из сопровождающих, то от поезда отцепляется вся группа.

6.2. О задержке неисправной цистерны уполномоченное перевозчиком лицо (в случае, когда перевозчик одновременно является владельцем инфраструктуры, - начальник станции), а при наличии сопровождающего цистерну последний уведомляет по телеграфу (факсу) грузоотправителя и при необходимости требует командирования специалистов и/или подсылки другой цистерны с приспособлениями для перелива груза.

При получении уведомления об отцепке собственной или арендованной цистерны грузоотправитель (грузополучатель) направляет в место отцепки цистерны мобильное подразделение или своего представителя.

6.3. В случае обнаружения в пути следования неисправной цистерны с опасным грузом перекачка опасного груза, промывка цистерны и удаление промывной воды производятся в присутствии уполномоченного перевозчиком лица.

Во время перекачки опасного груза вплоть до окончания уничтожения остатков груза цистерна должна находиться под охраной сопровождавшего перевозку цистерны лица.

6.4. В случае течи груза или возникновения других аварийных ситуаций принимаются необходимые меры в соответствии с предписаниями аварийной карточки на этот груз.

О неисправности цистерны составляется с участием сопровождающего (если он сопровождает цистерну) акт общей формы с указанием технического состояния цистерны: вид неисправности, причины ее возникновения, принятые меры по устранению неисправности, а также о возможности дальнейшего следования цистерны, а при его отсутствии - уполномоченным перевозчиком лицом копия акта общей формы прилагается к перевозочным документам.

6.5. Ремонт груженых, а также порожних недегазированных цистерн должен производиться с особой осторожностью, при этом не разрешается:

ремонтировать котел цистерны;

производить удары по котлу;

пользоваться инструментом во взрывоопасном исполнении и находиться вблизи цистерн с открытым огнем;

производить любые ремонтные работы с применением сварки.

При возникновении необходимости исправления тележек с применением огня, сварки и ударов они должны выкатываться из-под цистерны и отводиться на расстояние не менее 20 м от котла.

6.6. При необходимости направления в ремонт собственной порожней или арендованной цистерны ее владелец обеспечивает промывку, нейтрализацию, а в необходимых случаях дегазацию внутренней и наружной поверхности котла цистерны, а также рамы, ходовых частей, тормозных и автосцепных устройств и выдает уполномоченному перевозчиком лицу (в случае, когда перевозчик одновременно является владельцем инфраструктуры, - начальнику станции) приписки цистерны справку о проведении указанных мероприятий.

Аналогичная работа проводится с цистернами при возврате арендованных цистерн их собственникам по истечении срока аренды.

## Приложение N 1

к Правилам перевозок

железнодорожным транспортом

грузов наливом в вагонах-цистернах

и вагонах бункерного

типа для перевозки нефтебитума

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ГРУЗОВ,

ПЕРЕВОЗИМЫХ НАЛИВОМ В ВАГОНАХ-ЦИСТЕРНАХ И В ВАГОНАХ

БУНКЕРНОГО ТИПА ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ НЕФТЕБИТУМА

(КРОМЕ СКОРОПОРТЯЩИХСЯ)

| Но- мер ООН | Наименова- ние груза | Но- мер ава- рий- ной кар- точ- ки | Класс, под- класс опас- ности | В каких цистернах разрешается перевозить | Специальные трафареты на цистерне знаки опас- ности | Штемпеля на перевозоч- ных доку- ментах |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1993 | Абсорбент |  | 3.2 | Собственные цистерны г/г или арендован- ные | "Абсор- бернт", "Х", трафа- рет припис- ки 3 | "Легко воспламеня- ется", "Прикрытие 0-0-1-0" |
|  | Авиваж К-1 |  |  | Собственные цистерны г/г | "Авиваж", "Х", трафа- рет припис- ки |  |
|  | Автол |  |  | В цистернах с нижним сливом | "Т" |  |
| 3082 | Агидол 51-52-53 (смесь ос- нований Манниха) | 904 | 9.1 | Собственные цистерны г/г | "Агидол", "Х", трафа- рет припис- ки 9 | "Прочие опасные ве- щества" |
| 1993 | Агидол-12 (2,6-дит- ретбутил 4 метилфенол раствор в толуоле) | 314 | 3.2 | Собственные цистерны г/г | "Агидол", "Х", трафа- рет припис- ки 3 | "Легко воспламеня- ется", "Слабоядо- вито", "Прикрытие 0-0-1-0" |
| 1977 | Азот охлаж- денный, жидкий | 201 | 2.1 | В специали- зированных цистернах г/г | "Азот", трафарет приписки "С горки не спускать" 2 | "Сжиженный газ", "Не спускать с горки", "Прикрытие 0-0-3-0" |
| 3082 | Акаризол | 904 | 9.1 | Собственные цистерны г/г или арендован- ные с уни- версальным сливным прибором | "Акаризол", "Х", трафа- рет припис- ки 9 | "Прочие опасные ве- щества" |
| 1093 | Акрилонит- рил | 310 | 3.2 | В специали- зированных цистернах г/г с верх- ним сливом | "Акрилонит- рил", "Х", трафарет приписки 3, 6а | "Легко воспламеня- ется", "Ядовито", "Прикрытие 0-0-1-0" |
| 1092 | Акролеин, ингибиро- ванный | 302 | 3.1 | В специали- зированных цистернах г/г с верх- ним сливом | "Акролеин", "Х", трафа- рет припис- ки 3, 6а | "Легко воспламеня- ется", "Ядовито", "Прикрытие 0-0-1-0" |
| 1268 | Алкилат | 305 | 3.2 | В цистернах с верхним сливом | "Бензин", "С" 3 | "Легко воспламеня- ется", "Прикрытие 0-0-1-0" |
| 1268 | Алкилбензин | 305 | 3.2 | В цистернах с верхним сливом | "Бензин", "С" 3 | "Легко воспламеня- ется", "Прикрытие 0-0-1-0" |
|  | Алкилбензол линейный С10 - С14 |  |  | Собственные цистерны г/г | "Алкилбен- зол", "Х", трафарет приписки |  |
| 3082 | Алкилбензол линейный С17-С20 | 904 | 9.1 | Собственные цистерны г/г или арендован- ные | "Алкилбен- зол", "Х", трафарет приписки 9 | "Прочие опасные ве- щества" |
| 2586 | Алкилбен- золсульфо- кислота | 804 | 8.1 | В специали- зированных цистернах г/г с уст- ройством для обогре- ва | "Алкилбен- золсульфо- кислота", "Х", трафа- рет припис- ки | "Едкое" |
|  | Алкилсуль- фонат |  |  | В специали- зированных цистернах г/г | "Алкилсуль- фонат", "Х", трафа- рет припис- ки |  |
| 2430 | Алкилфенол | 616 | 6.1 | Собственные цистерны г/г или арендован- ные | "Алкилфе- нол", "Х", трафарет приписки 6а | "Ядовито" |
| 1100 | Аллил хло- ристый (ал- лилхлорид) | 312 | 3.1 | Собственные цистерны г/г с верх- ним сливом | "Аллилхло- рид", "Х", трафарет приписки 3, 6а | "Легко воспламеня- ется", "Ядовито", "Прикрытие 0-0-1-0" |
| 3082 | Альдегид глутаровый, водный раствор | 904 | 9.1 | Собственные цистерны г/г или арендован- ные | "Альдегид глутаро- вый", "Х", трафарет приписки 9 | "Прочие опасные ве- щества" |
| 1089 | Альдегид уксусный (ацетальде- гид) <**> | 301 | 3.1 | В специали- зированных цистернах г/г, расс- читанных на давление | "Ацетальде- гид", "Х", трафарет приписки, "С горки не спускать" 3 | "Легко воспламеня- ется", "Не спускать с горки", "Прикрытие 0-0-1-0" |
| 2303 | Альфа-ме- тилстирол | 314 | 3.3 | Собственные цистерны г/г или арендован- ные | "Метилсти- рол", "Х", трафарет приписки 3 | "Легко воспламеня- ется", "Прикрытие 0-0-1-0" |
| 3082 | Алюминия оксисуль- фат, раст- вор (коагу- лянт жид- кий) | 905 | 9.1 | Собственные цистерны г/г из нер- жавеющей стали или алюминия | "Коагу- лянт", "Х", трафарет приписки 9 | "Прочие опасные ве- щества" |
| 3264 | Алюминия оксихлорид, раствор (коагулянт) | 801 | 8.1 | В собствен- ных гумми- рованных цистернах г/г с верх- ним сливом | "Коагулянт ОХА", "Х" | "Едкое" |
| 3264 | Алюминия сульфат, раствор | 801 | 8.3 | В собствен- ных гумми- рованных цистернах г/г | "Алюминия сульфат, раствор", "Х", трафа- рет припис- ки 8 | "Едкое" |
| 2581 | Алюмохло- рид, раст- вор | 801 | 8.3 | Собственные цистерны г/г или арендован- ные | "Алюмохло- рид", "Х", трафарет приписки 8 | "Едкое" |
| 2032 | Амил <*> | 802 | 8.1 | В специали- зированных цистернах г/г | "Х", трафа- рет припис- ки "С горки не спус- кать" 8, 5, 6а | "Едкое", "Окисли- тель", "Ядовито", "Не спус- кать с гор- ки", "Прик- рытие 0-0-1-0" |
| 1104 | Амилацетат | 316 | 3.2 | Собственные цистерны г/г или арендован- ные с верх- ним сливом | "Амилаце- тат", "Х", трафарет приписки 3 | "Легко воспламеня- ется", "Прикрытие 0-0-1-0" |
| 1993 | Амиленит | 301 | 3.1 | В специали- зированных цистернах г/г, расс- читанных на давление | "Х", трафа- рет припис- ки 3 | "Легко воспламеня- ется", "Прикрытие 0-0-1-0" |
| 2811 | Аминодифе- ниламин [П-] | 616 | 6.1 | В специали- зированных цистернах г/г с уст- ройством для обогре- ва | "ПАДФА", "Х", трафа- рет припис- ки 6а | "Ядовито" |
| 1708 | Аминотолуо- лы |  |  | См. толуи- дины жидкие |  |  |
| 2512 | Аминофенолы | 616 | 6.1 | В специали- зированных цистернах г/г | "Аминофено- лы", "Х", трафарет приписки 6а | "Ядовито" |
| 2579 | Аминоэ- тил[1(2-)]- пиперазин | 807 | 8.2 | В специали- зированных цистернах г/г | "АЭП", "Х", трафарет приписки 8 | "Едкое", "Прикрытие 0-0-1-0" |
| 2735 | Амины С10 - С14 первичные | 807 | 8.2 | Собственные цистерны г/г или арендован- ные | "Амины", "Х", трафа- рет припис- ки | "Едкое" |
| 3082 | Амины С17 - С20 кубовые | 905 | 9.1 6 | В специали- зированных цистернах г/г с уст- ройством для обогре- ва | "Амины", "Х", трафа- рет припис- ки 9 | "Прочие опасные ве- щества" |
| 3259 | Амины С17 - С20 первич- ные | 807 | 8.2 | В специали- зированных цистернах г/г с уст- ройством для обогре- ва | "Амины", "Х", трафа- рет припис- ки 8 | "Едкое" |
| 1005 | Аммиак, безводный сжиженный | 208 | 2.2 | В специали- зированных аммиачных цистернах отправителя | "Аммиак", трафарет приписки "С горки не спускать" 2, 6а, 8 | "Сжиженный газ", "Ядо- вито", "Ед- кое", "Не спускать с горки", "Прикрытие 0-0-3-0" |
| 2672 | Аммиак, водные растворы | 809 | 8.2 | Собственные цистерны г/г или арендован- ные | "Аммиачная вода", "Х", трафарет приписки 8 | "Едкое" |
| 1760 | Аммиакат | 809 | 8.3 | Собственные цистерны г/г или арендован- ные | "Аммиакат", "Х", трафа- рет припис- ки 8 | "Едкое" |
| 3218 | Аммиач- но-кальцие- вая селит- ра, раствор для ПВВ "АКЦС" | 505 | 5.1 | В специали- зированных изотерми- ческих цис- тернах г/г | "АКЦС", "Х", трафа- рет припис- ки 5 | "Окисли- тель" |
| 2693 | Аммония би- сульфит, раствор | 801 | 8.1 | В специали- зированных цистернах г/г | "Бисульфит аммония", "Х", трафа- рет припис- ки 8 | "Едкое" |
| 2683 | Аммония сульфид, раствор | 809 | 8.3 | Собственные цистерны г/г или арендован- ные | "Аммония сульфид", "Х", трафа- рет припис- ки 8, 6а | "Едкое", "Ядовито", "Прикрытие 0-0-1-0" |
| 3264 | Аммония фосфат жид- кий "ЖАФ" | 801 | 8.3 | Собственные цистерны г/г или арендован- ные | "ЖАФ", "Х", трафарет приписки 8 | "Едкое" |
| 2215 | Ангидрид малеиновый | 803 | 8.1 | В специали- зированных цистернах г/г | "Малеиновый ангидрид", "Х", трафа- рет припис- ки 8 | "Едкое", "Прикрытие 0-0-1-0" |
| 1079 | Ангидрид сернистый (двуокись серы сжи- женная) |  |  | см. Серы диоксид |  |  |
| 1715 | Ангидрид уксусный | 320 | 8.1 | В специали- зированных алюминиевых цистернах г/г | "Уксусная кислота", "Х", трафа- рет припис- ки 8, 3 | "Едкое", "Легко воспламеня- ется", "Прикрытие 0-0-1-0" |
| 2214 | Ангидрид фталевый, технический | 616 | 8.1 | В специали- зированных цистернах г/г с уст- ройством для обогре- ва | "Ангидрид фталевый", "Х", трафа- рет припис- ки 8 | "Едкое" |
| 1547 | Анилин | 608 | 6.1 | Собственные цистерны г/г или арендован- ные с верх- ним сливом | "Анилин", "Х", трафа- рет припис- ки 6а | "Ядовито" |
|  | Антиокисли- тель дре- весно-смо- ляной |  |  | Собственные цистерны г/г или арендован- ные | "Антиокис- литель", "Т", трафа- рет припис- ки |  |
| 3082 | Антиокси- дант ВС-1 | 904 | 9.1 | В специали- зированных цистернах г/г с уст- ройством для обогре- ва | "Антиокси- дант", "Х", трафарет приписки 9 | "Прочие опасные ве- щества" |
|  | Антиполиме- ризатор древес- но-смоляной |  |  | Собственные цистерны г/г или арендован- ные | "Антиполи- меризатор", трафарет приписки |  |
|  | Антисептик ЖТК |  |  | Цистерны с нижним сли- вом | "Т" |  |
|  | Антисепти- ческий пре- парат "Ак- вабор" |  |  | В специали- зированных цистернах г/г | "Аквабор", "Х", трафа- рет припис- ки |  |
| 2810 | Антифризы этиленгли- колевые, 50 - 60%-ный водный раствор | 615 | 6.1 | Собственные цистерны г/г или арендован- ные с верх- ним сливом | "Антифриз", "Х", трафа- рет припис- ки 6а | "Ядовито" |
| 1951 | Аргон, ох- лажденный, жидкий | 201 | 2.1 | В специали- зированных цистернах г/г | "Аргон", "С горки не спускать", трафарет приписки 2 | "Сжиженный газ", "Не спускать с горки", "Прикрытие 0-0-3-0" |
|  | Асидол |  |  | В цистернах с нижним сливом | "С" или "СТ" |  |
|  | Асидол-мы- лонафт |  |  | В цистернах с нижним сливом | "С" или "СТ" |  |
| 1090 | Ацетон | 307 | 3.2 | Собственные цистерны г/г или арендован- ные с верх- ним сливом | "Ацетон", "Х", трафа- рет припис- ки 3 | "Легко воспламеня- ется", "Прикрытие 0-0-1-0" |
| 1648 | Ацетонитрил технический | 310 | 3.2 | Собственные цистерны г/г или арендован- ные | "Ацетонит- рил", "Х", трафарет приписки 3, 6а | "Легко воспламеня- ется", "Ядовито", "Прикрытие 0-0-1-0" |
| 1541 | Ацетонциан- гидрин ста- билизиро- ванный | 602 | 6.1 | Собственные цистерны г/г или арендован- ные с верх- ним сливом и предохра- нительным колпаком | "Ацетонци- ангидрин", "Х", трафа- рет припис- ки 6а | "Ядовито", "Прикрытие 1-1-1-1" |
| 2810 | Ацетопропи- лацетат | 607 | 6.1 | В специали- зированных цистренах г/г | "Ацетопро- пилацетат", "Х", трафа- рет припис- ки 6а | "Ядовито" |
| 2810 | Аэрофлоты | 612 | 6.1 | Собственные цистерны г/г или арендован- ные | "Аэрофлот", "Х", трафа- рет припис- ки 6а | "Ядовито" |
| 1760 | Бактерицид марки СНПХ | 613 | 8.1 | Собственные цистерны г/г или арендован- ные | "Бактери- цид", "Х", трафарет приписки 8 | "Едкое", "Прикрытие 0-0-1-0" |
| 1760 | Бактерицид марок ЛПЭ | 613 | 8.1 | Собственные цистерны г/г или арендован- ные | "Бактери- цид", "Х", трафарет приписки 8 | "Едкое", "Прикрытие 0-0-1-0" |
| 1564 | Бария хло- рид, раст- вор | 622 | 6.1 | В специали- зированных цистернах г/г | "Бария хло- рид", "Х", трафарет приписки 6а | "Ядовито" |
| 1992 | Беззольная высококта- новая до- бавка (на основе N-метилани- лина) | 303 | 3.1 | Собственные цистерны г/г с верх- ним сливом | "Добавка БВД", "Х", трафарет приписки, 3, 6а | "Легко воспламеня- ется", "Ядовито", "Прикрытие 0-0-1-0" |
| 1990 | Бензальде- гид | 901 | 9.1 | В специали- зированных цистернах г/г | "Бензальде- гид", "Х", трафарет приписки 9 | "Прочие опасные ве- щества" |
| 1738 | Бензил хло- ристый |  |  | см. Бен- зилхлорид |  |  |
| 3082 | Бензилаце- тат | 901 | 9.1 | В специали- зированных цистернах г/г из алю- миния или нержавеющей стали | "Бензилаце- тат", "Х", трафарет приписки 9 | "Прочие опасные ве- щества" |
| 1738 | Бензилхло- рид | 312 | 6.1 | В специали- зированных цистернах г/г | "Бензилхло- рид", "Х", трафарет приписки 6а, 8 | "Ядовито", "Едкое", "Прикрытие 0-0-1-0" |
| 3295 | Бензин га- зовый ста- бильный | 301 | 3.1 | В цистернах с верхним сливом или универсаль- ным сливным прибором | "Бензин", "С" или "СТ" 3 | "Легко воспламеня- ется", "Прикрытие 0-0-1-0" |
| 1978 | Бензин га- зовый нес- табильный | 206 | 2.3 | В специали- зированных цистернах г/г, расс- читанных на давление | "Пропан", "С горки не спускать", трафарет приписки 2, 3 | "Сжиженный газ", "Лег- ко воспла- меняется", "Не спус- кать с гор- ки", "Прик- рытие 0-0-3-0" |
| 3295 | Бензин для промышлен- ных целей | 305 | 3.2 | В цистернах с верхним сливом или универсаль- ным сливным прибором | "Бензин", "С" или "СТ" 3 | "Легко воспламеня- ется", "Прикрытие 0-0-1-0" |
| 1203 | Бензин мо- торный | 301 | 3.1 | В цистернах с верхним сливом или универсаль- ным сливным прибором | "Бензин", "С" или "СТ" 3 | "Легко воспламеня- ется", "Прикрытие 0-0-1-0" |
| 1114 | Бензол | 314 | 3.2 | Собственные цистерны г/г или арендован- ные | "Бензол", "Х", трафа- рет припис- ки 3, 6а | "Легко воспламеня- ется", "Ядовито", "Прикрытие 0-0-1-0" |
| 3261 | Бензолсуль- фокислота | 804 | 8.1 | В специали- зированных цистернах г/г с уст- ройством для обогре- ва | "Бензол- сульфокис- лота", "Х", трафарет приписки 8 | "Едкое", "Прикрытие 0-0-1-0" |
| 2225 | Бензолсуль- фохлорид (бензол- сульфонилх- лорид) | 804 | 8.3 | В специали- зированных цистернах г/г с уст- ройством для обогре- ва | "Бензол- сульфохло- рид", "Х", трафарет приписки 8 | "Едкое" |
| 1114 | Бензольная головка | 314 | 3.2 | Собственные цистерны г/г или арендован- ные | "Бензол", "Х", трафа- рет припис- ки 3, 6а | "Легко воспламеня- ется", "Ядовито", "Прикрытие 0-0-1-0" |
| 2338 | Бензотриф- торид | 312 | 3.2 | В специали- зированных цистернах г/г | "Бензотриф- торид", "Х", трафа- рет припис- ки 3, 6а | "Легко воспламеня- ется", "Ядовито", "Прикрытие 0-0-1-0" |
| 2226 | Бензотрих- лорид | 804 | 8.3 | В специали- зированных цистернах г/г | "Бензотрих- лорид", "Х", трафа- рет припис- ки 8, 6а | "Едкое", "Ядовито" |
| 1992 | Бентол | 314 | 3.2 | Собственные цистерны г/г или арендован- ные | "Бентол", "Х", трафа- рет припис- ки 3, 6а | "Легко воспламеня- ется", "Ядовито", "Прикрытие 0-0-1-0" |
| 2693 | Бисульфит натрия, раствор |  |  | см. Натрия бисульфит, раствор |  |  |
|  | Битумы, вязкие |  |  | В бункерных полувагонах |  |  |
|  | Битумы, жидкие |  |  | В специали- зированных цистернах с устройством для обогре- ва | "Т" |  |
|  | Брикетин |  |  | В специали- зированных цистернах г/г с ниж- ним сливом и с уст- ройством для обогре- ва | "Брикетин", "Х", трафа- рет припис- ки |  |
| 1891 | Бромистый этил |  |  | см. Этилб- ромид |  |  |
| 1993 | Бустиран | 305 | 3.2 | В специали- зированных цистернах г/г с верх- ним сливлом | "Бустиран", "Х", трафа- рет припис- ки 3 | "Легко воспламеня- ется", "Прикрытие 0-0-1-0" |
| 1010 | Бутади- ен-1,3, ин- гибирован- ный |  |  | см. Бутади- ены ингиби- рованные |  |  |
| 1010 | Бутадиены ингибиро- ванные | 206 | 2.3 | В специали- зированных цистернах г/г, расс- читанных на давление | "Бутадиен", "С горки не спускать", трафарет приписки 2, 3 | "Сжиженный газ", "Лег- ко воспла- меняется", "Не спус- кать с гор- ки", "Прик- рытие 0-0-3-0" |
| 1011 | Бутан | 206 | 2.3 | В специали- зированных цистернах г/г, расс- читанных на давление | "Бутан", "С горки не спускать", трафарет приписки 2, 3 | "Сжиженный газ", "Лег- ко воспла- меняется", "Не спус- кать с гор- ки", "Прик- рытие 0-0-3-0" |
| 1127 | Бутил хло- ристый (1-хлорбу- тан) | 312 | 3.2 | В специали- зированных цистернах г/г | "Бутил хло- ристый", "Х", трафа- рет припис- ки 3 | "Легко воспламеня- ется", "Прикрытие 0-0-1-0" |
| 2348 | Бутилакри- латы инги- бированные | 316 | 3.3 | В специали- зированных цистернах г/г | "Бутилакри- лат", "Х", трафарет приписки 3 | "Легко воспламеня- ется", "Прикрытие 0-0-1-0" |
| 1123 | Бутилацета- ты | 316 | 3.2 | В цистернах г/г или арендован- ных с верх- ним сливом | "Бутилаци- тат", "Х", трафарет приписки 3 | "Легко воспламеня- ется", "Прикрытие 0-0-1-0" |
| 2709 | Бутилбензо- лы | 317 | 3.3 | Собственные цистерны г/г или арендован- ные | "Бутилбен- зол", "Х", трафарет приписки 3 | "Легко воспламеня- ется", "Прикрытие 0-0-1-0" |
| 1012 | Бутилен | 206 | 2.3 | В специали- зированных цистернах г/г, расс- читанных на давление | "Бутилен", "С горки не спускать", трафарет приписки 2, 3 | "Сжиженный газ", "Лег- ко воспла- меняется", "Не спус- кать с гор- ки", "Прик- рытие 0-0-3-0" |
| 3082 | Бутилкарби- тол | 904 | 9.1 | Собственные цистерны г/г | "Бутилкар- битол", "Х", трафа- рет припис- ки 9 | "Прочие опасные ве- щества" |
| 1993 | Бутилцел- лозольв | 316 | 3.3 | Собственные цистерны г/г или арендован- ные | "Бутилцел- лозольв", "Х", трафа- рет припис- ки 3 | "Легко воспламеня- ется", "Прикрытие 0-0-1-0" |
| 3082 | Вещество вспомога- тельное ОП-10 | 901 | 9.1 | Собственные цистерны г/г | "ОП-10", "Х", трафа- рет припис- ки 9 | "Прочие опасные ве- щества" |
|  | Вещество вспомога- тельное ОП-7, ОП-10, 40%-раствор |  |  | Собственные цистерны г/г или арендован- ные | "ОП-7" или "ОП-10" |  |
| 3161 | Винил <*> | 204 | 2.3 | В специали- зированных цистернах г/г, расс- читанных на давление | "Винил", "С горки не спускать", трафарет приписки 2, 3 | "Сжиженный газ", "Лег- ко воспла- меняется", "Не спус- кать с гор- ки", "Прик- рытие 3/3-3-3-1" |
| 1301 | Винилацетат ингибиро- ванный | 306 | 2.3 | В специали- зированных алюминиевых цистернах г/г | "Винилаце- тат", "Х", трафарет приписки 3 | "Легко воспламеня- ется", "Прикрытие 0-0-1-0" |
| 1303 | Винилиденх- лорид инги- бированный | 312 | 3.1 | В специали- зированных цистернах г/г, расс- читанных на давление | "Винили- денхлорид", "Х", трафа- рет припис- ки 3 | "Легко воспламеня- ется", "Прикрытие 0-0-1-0" |
| 1086 | Винилхлорид ингибиро- ванный | 205 | 2.3 | В специали- зированных цистернах г/г, расс- читанных на давление | "Винил хло- ристый", "С горки не спускать", трафарет приписки 2, 3 | "Сжиженный газ", "Лег- ко воспла- меняется", "Не спус- кать с гор- ки", "Прик- рытие 0-0-3-0" |
|  | Виноматери- алы, содер- жащие не менее 24% спирта по объему |  |  | В специали- зированных цистернах г/г или арендован- ные | "Виномате- риалы", "П", трафа- рет припис- ки |  |
| 2672 | Вода амми- ачная |  |  | см. Аммиак, водные растворы |  |  |
| 3265 | Водный слой дикарбоно- вых кислот |  |  | см. Дикар- боновых кислот вод- ный раствор |  |  |
| 1052 | Водород фтористый, безводный |  |  | см. Водоро- да фторид безводный |  |  |
| 2014 | Водорода пероксид, водный раствор концентра- ции от 20 до 60% | 505 | 5.1 | В специали- зированных алюминиевых цистернах г/г, расс- читанных на давление | "Пергид- роль", "Х", трафарет приписки 5, 8 | "Окисли- тель", "Ед- кое", "Прикры- тие 0-0-1-0" |
| 2015 | Водорода пероксид, водный раствор концентра- ции свыше 60%, стаби- лизирован- ный <*> | 505 | 5.1 | В специали- зированных алюминиевых цистернах г/г, расс- читанных на давление | "Водорода пероксид", "Х", "С горки не спускать", трафарет приписки 5, 8, 1а | "Окисли- тель", "Ед- кое", "Взрывоо- пасно", "Не спускать с горки", "Прикрытие 1-1-1-1" |
| 1052 | Водорода фторид, безводный | 203 | 8.1 | В специали- зированных цистернах г/г с верх- ним сливом | "Водорода фторид без- водный", "Х", "С горки не спускать", трафарет приписки 8, 6а | "Едкое", "Ядовито", "Не спус- кать с гор- ки", "Прик- рытие 0-0-3-0" |
| 1993 | Высокоокта- новая до- бавка | 301 | 3.1 | Собственные цистерны г/г | "Наименова- ние груза", "Х", трафа- рет припис- ки 3 | "Легко воспламеня- ется", "Прикрытие 0-0-1-0" |
| 1202 | Газойль | 315 | 3.2 3.3 | В цистернах с нижним сливом | "Бензин", "С", 3 | "Легко воспламеня- ется", "Прикрытие 0-0-1-0" |
|  | Гач дистил- лятный |  |  | В специали- зированных цистернах г/г с уст- ройством для обогре- ва | "Гач", "Т" |  |
| 1783 | Гексамети- лендиамин, водный раствор | 807 | 8.2 | В специали- зированных цистернах г/г с верх- ним сливом и устройс- твом для обогрева | "Гексамети- лендиамин", "Х", трафа- рет припис- ки 8, 6а | "Едкое", "Ядовито" |
| 2810 | Гексаран | 604 | 6.1 | В специали- зированных цистернах г/г | "Гексаран", "Х", трафа- рет припис- ки 6а | "Ядовито" |
| 1858 | Гексафторп- ропилен | 201 | 2.1 | В специали- зированных цистернах г/г, расс- читанных на давление | "Гексаф- торпропи- лен", "С горки не спускать", трафарет приписки 2 | "Сжиженный газ", "Не спускать с горки", "Прикрытие 0-0-3-0" |
| 2370 | Гексен-1 | 305 | 3.1 | В специали- зированных цистернах г/г | "Гексен", "Х", трафа- рет припис- ки 3 | "Легко воспламеня- ется", "Прикрытие 0-0-1-0" |
| 1992 | Гептил <*> | 311 | 3.2 | В специали- зированных цистернах г/г | "Гептил", "Х", трафа- рет припис- ки 3, 6а, 8 | "Легко воспламеня- ется", "Ядовито", "Едкое", "Прикрытие 0-0-1-0" |
| 2030 | Гидра- зин-гидрат | 311 | 8.2 | В специали- зированных цистернах г/г с верх- ним сливом | "Гидра- зин-гид- рат", "Х", "С горки не спускать", трафарет приписки 8, 6а | "Едкое", "Ядовито", "Не спус- кать с гор- ки", "Прик- рытие 0-0-1-0" |
| 3082 | Гидродепа- рафинат | 901 | 9.1 | В цистернах с нижним или верхним сливом | "С" или "СТ" 9 | "Прочие опасные ве- щества" |
| 2865 | Гидроксила- минсульфат, водный раствор | 801 | 8.3 | В специали- зированных цистернах г/г | "Гидрокси- ламинсуль- фат", "Х", трафарет приписки 8 | "Едкое" |
|  | Гидрол |  |  | Собственные цистерны г/г или арендован- ные | "Гидрол", "Х", трафа- рет припис- ки |  |
| 1993 | Гидролизат диметилдих- лорсилана | 316 | 3.3 | Собственные цистерны г/г | "Гидролизат ДМДХС", "Х", трафа- рет припис- ки 3 | "Легко воспламеня- ется", "Прикрытие 0-0-1-0" |
|  | Гидропол |  |  | В специали- зированных цистернах г/г с уст- ройством для обогре- ва | "Гидропол", "Х", трафа- рет припис- ки |  |
| 1993 | Гидрофоби- затор ГФК-1 | 305 | 3.2 | В специали- зированных цистернах г/г | "ГФК", "Х", трафарет приписки 3 | "Легко воспламеня- ется", "Прикрытие 0-0-1-0" |
| 3084 | Гипохлорит натрия |  |  | см. Натрия гипохлорит, раствор |  |  |
| 2810 | Глицедол | 607 | 6.1 | В специали- зированных цистернах г/г с верх- ним сливом | "Глицедол", "Х", трафа- рет припис- ки 6а | "Ядовито" |
|  | Глицерин |  |  | Собственные цистерны г/г или арендован- ные с верх- ним сливом | "Глицерин", "Х", трафа- рет припис- ки |  |
| 2750 | Глицерина дихлоргид- рин | 606 | 6.1 | В специали- зированных цистернах г/г | "Дихлоргид- рин глице- рина", "Х", трафарет приписки 6а | "Ядовито" |
| 3082 | Гомосерин А | 904 | 9.1 | Собственные цистерны г/г или арендован- ные | "Гомосе- рин", "Х", трафарет приписки 6а | "Прочие опасные ве- щества" |
| 3082 | Гринол | 901 | 9.1 | Собственные цистерны г/г или арендован- ные | "Гринол", "Х", трафа- рет припис- ки 9 | "Прочие опасные ве- щества" |
| 1999 | Гудрон |  |  | см. Битумы жидкие |  |  |
| 3082 | Деготь ка- менноуголь- ный | 901 | 9.1 | Собственные цистерны г/г или арендован- ные с ниж- ним сливом | "Деготь", "Х", трафа- рет припис- ки 3 | "Прочие опасные ве- щества" |
|  | Депрессатор АзНИИ |  |  | В цистернах с нижним сливлом | "Т" |  |
| 1992 | Деэмульга- тор "Десе- канафт-20" (ДСН-20) | 313 | 3.2 | В специали- зированных цистернах г/г с верх- ним сливом | "Деэмульга- тор "Десе- канафт-20", "Х", трафа- рет припис- ки 3, 6а | "Легко воспламеня- ется", "Ядовито", "Прикрытие 0-0-1-0" |
| 1992 | Деэмульга- тор "Рекод 752" | 313 | 3.2 | Собственные цистерны г/г | "Деэмульга- тор", "Х", трафарет приписки 3, 6а | "Легко воспламеня- ется", "Ядовито", "Прикрытие 0-0-1-0" |
| 1993 | Деэмульга- тор ингиби- тор АМ-7 | 313 | 3.2 | Собственные цистерны г/г | "Деэмульга- тор ингиби- тор АМ-7", "Х", трафа- рет припис- ки 3 | "Легко воспламеня- ется", "Слабоядо- вито", "Прикрытие 0-0-1-0" |
|  | Деэмульга- тор нефтя- ных эмуль- сий ОЖК |  |  | В специали- зированных цистернах г/г с уст- ройством для обогре- ва | "ОЖК", "Х", трафарет приписки |  |
|  | Деэмульга- тор НЧК |  |  | В цистернах с нижним сливом | "Т" |  |
| 1992 | Деэмульга- тор СНПХ-44 | 315 | 3.3 | Собственные цистерны г/г или арендован- ные | "СНПХ", "Х", трафа- рет припис- ки 3, 6а | "Легко воспламеня- ется", "Ядовито", "Прикрытие 0-0-1-0" |
| 1992 | Деэмульга- торы типа РЕКОД | 313 | 3.2 | Собственные цистерны г/г без нижнего слива | "Деэмульга- тор", "Х", трафарет приписки 3, 6а | "Легко воспламеня- ется", "Ядовито", "Прикрытие 0-0-1-0" |
| 1993 | Деэмульга- торы типа СНПХ, не содержащие метанол | 313 | 3.3 | В специали- зированных цистернах г/г | Наименова- ние груза, "Х", трафа- рет припис- ки 3 | "Легко воспламеня- ется", "Прикрытие 0-0-1-0" |
| 1992 | Деэмульга- торы типа СНПХ-4501, содержащие метанол | 319 | 3.3 | В специали- зированных цистернах г/г с верх- ним сливом | Наименова- ние груза, "Х", трафа- рет припис- ки 3, 6а | "Легко воспламеня- ется", "Ядовито", "Прикрытие 0-0-1-0" |
| 2810 | Дибромпро- пан-1,2 | 605 | 6.1 | В специали- зированных цистернах г/г | "Дибромпро- пан", "Х", трафарет приписки 6а | "Ядовито" |
|  | Дибутилсе- бацинат |  |  | Собственные цистерны г/г | "Пластифи- катор ДБФ", "Х", трафа- рет припис- ки |  |
|  | Дибутилфта- лат |  |  | Собственные цистерны г/г | "Пластифи- катор ДБС", "Х", трафа- рет припис- ки |  |
|  | Дигим |  |  | Перевозится под назва- нием "Мета- нол" на ус- ловиях, ус- тановленных для метано- ла |  |  |
| 2050 | Диизобути- лен | 305 | 3.2 | Собственные цистерны г/г или арендован- ные | "Диизобути- лен", "Х", трафарет приписки 3 | "Легко воспламеня- ется", "Прикрытие 0-0-1-0" |
|  | Диизобу- тилфталат |  |  | Собственные цистерны г/г или арендован- ные | "Диизобу- тилфталат", "Х", трафа- рет припис- ки |  |
| 1158 | Диизопропи- ламин | 311 | 3.1 | В специали- зированных цистернах г/г или арендован- ные с верх- ним сливом | "Диизопро- пиламин", "Х", трафа- рет припис- ки 3, 8, 6а | "Легко воспламеня- ется", "Ед- кое", "Ядо- вито", "Спускать с горки осто- рожно", "Прикрытие 0-0-1-0" |
| 3265 | Дикарбоно- вых кислот водный раствор | 801 | 8.1 | В специали- зированных цистернах г/г с уст- ройством для обогре- ва | "Дикарбоно- вых кислот водный раствор", "Х", трафа- рет припис- ки 8 | "Едкое", "Прикрытие 0-0-1-0" |
| 1032 | Диметиламин безводный | 208 | 2.4 | В специали- зированных цистернах г/г, расс- читанных на давление | "Диметила- мин", "С горки не спускать", трафарет приписки 2, 3, 6а | "Сжиженный газ", "Лег- ко воспла- меняется", "Ядовито", "Не спус- кать с гор- ки", "Прик- рытие 0-0-3-0" |
| 1160 | Диметила- мин, водный раствор | 311 | 3.2 | Собственные цистерны г/г или арендован- ные с верх- ним сливом | "Диметила- мин", "Х", трафарет приписки 3, 6а | "Легко воспламеня- ется", "Ядовито", "Прикрытие 0-0-1-0" |
| 2253 | Диметилани- лин [N,N-] | 608 | 6.1 | Собственные цистерны г/г или арендован- ные с верх- ним сливом | "Диметила- нилин", "Х", трафа- рет припис- ки 6а, 3 | "Ядовито", "Легко воспламеня- ется", "Прикрытие 0-0-1-0" |
| 2810 | Диметилаце- тамид [N,N-] | 310 | 6.1 | В специали- зированных цистернах г/г | "Диметила- цетамид", "Х", трафа- рет припис- ки 6а | "Ядовито" |
| 1993 | Диметилви- нил карби- нол | 307 | 3.2 | Собственные цистерны г/г или арендован- ные | "ДМВК", "Х", трафа- рет припис- ки 3 | "Легко воспламеня- ется", "Прикрытие 0-0-1-0" |
| 1162 | Диметилдих- лорсилан | 321 | 3.2 | В специали- зированных цистернах г/г с верх- ним сливом | "Диметил- дихлорси- лан", "Х", трафарет приписки 3, 8 | "Легко воспламеня- ется", "Ед- кое", "Прикрытие 0-0-1-0" |
| 1595 | Диметил- сульфат | 611 | 6.1 | В специали- зированных цистернах г/г с верх- ним сливом | "Диметил- сульфат", "Х", трафа- рет припис- ки 6а, 8, 3 | "Ядовито", "Едкое", "Легко воспламеня- ется", "Прикрытие 0-0-1-0" |
| 1164 | Диметил- сульфид | 304 | 3.1 | В специали- зированных цистернах г/г, расс- читанных на давление | "Диметил- сульфид", "Х", "С горки не спускать", трафарет приписки 3, 6а | "Легко воспламеня- ется", "Ядовито", "Не спус- кать с гор- ки", "Прик- рытие 0-0-1-0" |
| 2265 | Диметилфор- мамид [N,N-] | 311 | 3.3 | В специали- зированных цистернах г/г | "Диметил- формамид", "Х", трафа- рет припис- ки 3, 6а | "Легко воспламеня- ется", "Ядовито", "Прикрытие 0-0-1-0" |
| 2810 | Диметилфос- фит | 615 | 6.1 | В специали- зированных цистернах г/г | "Диметил- фосфит", "Х", трафа- рет припис- ки 6а | "Ядовито" |
|  | Диметилфта- лат |  |  | Собственные цистерны г/г или арендован- ные | "Пластифи- катор ДМФ", "Х", трафа- рет припис- ки |  |
| 2051 | Диметилэта- ноламин | 807 | 8.2 | Собственные цистерны г/г | "Диметилэ- таноламин", "Х", трафа- рет припис- ки 8, 3 | "Едкое", "Легко воспламеня- ется", "Прикрытие 0-0-1-0" |
| 2783 | Диметоат | 604 | 6.1 | В специали- зированных цистернах г/г с верх- ним сливом | "Диметоат", "Х", трафа- рет припис- ки 6а | "Ядовито", "Прикрытие 0-0-1-0" |
| 1600 | Динитрото- луолы (80/20) расплавлен- ные | 608 | 6.1 | В специали- зированных цистернах г/г с уст- ройством для обогре- ва | "Динитрото- луолы", "Х", трафа- рет припис- ки 6а | "Ядовито" |
| 1577 | Динитрох- лорбензол [2,4] | 608 | 6.1 | Собственные цистерны г/г с верх- ним сливом и устройс- твом для обогрева | "2,4 динит- рохлорбен- зол", "Х", трафарет приписки | "Ядовито" |
| 1993 | Диокса- нол-раство- ритель | 305 | 3.2 | Собственные цистерны г/г или арендован- ные | "Диокса- нол", "Х", трафарет приписки 3 | "Легко воспламеня- ется", "Прикрытие 0-0-1-0" |
|  | Диоктилсе- бацинат |  |  | Собственные цистерны г/г или арендован- ные | "Пластифи- катор ДОС", "Х", трафа- рет припис- ки |  |
|  | Диоктилфта- лат |  |  | Собственные цистерны г/г или арендован- ные | "Пластифи- катор ДОФ", "Х", трафа- рет припис- ки |  |
| 3082 | Дипроксамин | 904 | 9.1 | Собственные цистерны г/г или арендован- ные | "Дипрокса- мин", "Х", трафарет приписки | "Прочие опасные ве- щества" |
| 1992 | Дипрокса- мин, раст- вор в мета- ноле | 319 | 3.2 | Собственные цистерны г/г или арендован- ные с верх- ним сливом | "Дипрокса- мин, раст- вор", "Х", трафарет приписки 3, 6а | "Легко воспламеня- ется", "Ядовито", "Прикрытие 0-0-1-0" |
| 3082 | Дипропи- ленгликоль | 904 | 9.1 | Собственные цистерны г/г | "Дипропи- ленгли- коль", "Х", трафарет приписки 9 | "Прочие опасные ве- щества" |
| 1760 | Диспергатор НФ | 804 | 8.3 | Собственные цистерны г/г или арендован- ные | "Дисперга- тор", "Х", трафарет приписки 8 | "Едкое" |
|  | Диспергент нефти ОМ-6 |  |  | Собственные цистерны г/г или арендован- ные | "Диспер- гент", "Х", трафарет приписки |  |
| 3295 | Дистиллят газового конденсата легкий | 301 | 3.1 | Собственные цистерны г/г или арендован- ные | "Бензин" 3 | "Легко воспламеня- ется", "Прикрытие 0-0-1-0" |
|  | Дистиллят вакуумный |  |  | В цистернах с нижним сливом | "С" или "СТ" |  |
|  | Дистилляты масел: И-5а, И-8а, трансформа- торного, МВП |  |  | В цистернах с нижним сливом | "С" или "СТ" |  |
| 2810 | Дитолилме- тан | 608 | 6.1 | Собственные цистерны г/г или арендован- ные | "Дитолилме- тан", "Х", трафарет приписки 6а | "Ядовито" |
| 2922 | Дифалон | 803 | 8.1 | В специали- зированных гуммирован- ных цистер- нах г/г | "Дифалон", "Х", трафа- рет припис- ки 8, 6а | "Едкое", "Ядовито" |
| 2811 | Дифениламин | 616 | 6.1 | В специали- зированных цистернах г/г | "Дифенила- мин", "Х", трафарет приписки 6а | "Ядовито", "Прикрытие 0-0-1-0" |
| 2206 | Дифенилме- тан диизо- цианат | 609 | 6.1 | В специали- зированных цистернах г/г с верх- ним сливом с устройс- твами для обогрева | "Дифенилме- тан диизо- цианат", "Х", трафа- рет припис- ки 6а | "Ядовито" |
| 2810 | Дифенилок- сид | 608 | 6.1 | В специали- зированных цистернах г/г | "Дифенилок- сид", "Х", трафарет приписки 6а | "Ядовито" |
| 3082 | Дифонат | 905 | 9.1 | В специа- лизирован- ных гумми- рованных цистернах г/г | "Дифонат", "Х", трафа- рет припис- ки 9 | "Прочие опасные ве- щества" |
| 1028 | Дифтордих- лорметан | 201 | 2.1 | В специали- зированных цистернах г/г, расс- читанных на давление | "Хла- дон-12", трафарет приписки 2 | "Сжиженный газ", "Спускать с горки осто- рожно", "Прикрытие 0-0-1-0" |
| 1018 | Дифторхлор- метан | 201 | 2.1 | В специали- зированных цистернах г/г | "Хладон", "С горки не спускать", трафарет приписки 2 | "Сжиженный газ", "Не спускать с горки", "Прикрытие 0-0-3-0" |
| 2517 | Дифторхло- рэтан | 205 | 2.3 | В специали- зированных цистернах г/г | "Хладон", "С горки не спускать", трафарет приписки 2, 3 | "Сжиженный газ", "Лег- ко воспла- меняется", "Не спус- кать с гор- ки", "Прик- рытие 0-0-3-0" |
| 1959 | Дифторэти- лен-1,1 | 205 | 2.3 | В специали- зированных цистернах г/г | "ДФЭ", "С горки не спускать", трафарет приписки 2, 3 | "Сжиженный газ", "Лег- ко воспла- меняется", "Не спус- кать с гор- ки", "Прик- рытие 0-0-3-0" |
| 1591 | Дихлорбен- зол[1,2-] (0- | 608 | 6.1 | Собственные цистерны г/г или арендован- ные | "Дихлорбен- зол", "Х", трафарет приписки | "Ядовито" |
|  | Ди лорбен- зол |  |  |  | 6а |  |
| 2811 | Дихлорбен- зол[1,4-] | 608 | 6.1 | Собственные цистерны г/г или арендован- ные | "Дихлорбен- зол", "Х", трафарет приписки 6а | "Ядовито" |
| 1593 | Дихлорметан | 605 | 6.1 | Собственные цистерны г/г или арендован- ные с верх- ним сливом | "Дихлорме- тан", "Х", трафарет приписки 6а | "Ядовито" |
| 1578 | Дихлорнит- робензолы | 608 | 6.1 | В специали- зированных цистернах г/г с уст- ройством для обогре- ва | Наименова- ние груза, "Х", трафа- рет припис- ки 6а | "Ядовито" |
| 1184 | Дихлорэтан | 312 | 3.2 | Собственные цистерны г/г или арендован- ные | "Дихлорэ- тан", "Х", трафарет приписки 3, 6а | "Легко воспламеня- ется", "Ядовито", "Прикрытие 0-0-1-0" |
| 2048 | Дициклопен- тадиен | 320 | 3.2 | В специали- зированных цистернах г/г | "Дицикло- пентадиен", "Х", трафа- рет припис- ки 3, 6а | "Легко воспламеня- ется", "Ядовито", "Прикрытие 0-0-1-0" |
| 2927 | Диэтанола- мин | 807 | 9.1 | Собственные цистерны г/г | "Диэтанола- мин", "Х", трафарет приписки 6а, 8 | "Ядовито", "Едкое" |
| 1154 | Диэтиламин | 303 | 3.1 | Собственные цистерны г/г или арендован- ные | "Диэтила- мин", "Х", трафарет приписки 3, 8 | "Легко воспламеня- ется", "Ед- кое", "Прикрытие 0-0-1-0" |
| 2432 | Диэтилани- лин[N,N-] | 608 | 6.1 | Собственные цистерны г/г или арендован- ные | "Диэтилани- лин", "Х", трафарет приписки 6а | "Ядовито" |
| 2049 | Диэтилбен- зол | 314 | 3.1 | Собственные цистерны г/г или арендован- ные | "Диэтилбен- зол", "Х", трафарет приписки 3, 6а | "Ядовито", "легко воспламеня- ется", "Прикрытие 0-0-1-0" |
| 1992 | Диэтилгид- роксиламин марок А, Б | 311 | 3.2 | Собственные цистерны г/г | "Диэтилгид- роксила- мин", "Х", трафарет приписки 3, 6а | "Легко воспламеня- ется", "Ядовито", "Прикрытие 0-0-1-0" |
| 2810 | Диэтиленг- ликоль | 615 | 6.1 | Собственные цистерны г/г или арендован- ные | "Диэтиленг- ликоль", "Х", трафа- рет припис- ки 6а | "Ядовито" |
| 2079 | Диэтилент- риамин | 807 | 8.2 | В специали- зированных цистернах г/г | "Диэтилент- риамин", "Х", трафа- рет припис- ки 8 | "Едкое" |
| 2686 | Диэтилэта- ноламин | 311 | 8.2 | В специали- зированных цистернах г/г | "диэтилэта- ноламин", "Х", трафа- рет припис- ки 8, 3 | "Едкое", "Легко воспламеня- ется", "Прикрытие 0-0-1-0" |
| 1993 | Добавка смазочная ЭКОС-Б | 316 | 3.3 | Собственные цистерны г/г или арендован- ные | "ЭКОС-Б", "Х", трафа- рет припис- ки 3 | "Легко воспламеня- ется", "Прикрытие 0-0-1-0" |
| 3077 | Добавки ад- гезионные "Амдор" | 905 | 9.1 | В специали- зированных цистернах г/г | "Амдор", "Х", трафа- рет припис- ки 9 | "Прочие опасные грузы" |
| 2810 | Додецилмер- каптан тре- тичный | 612 | 6.1 | В специали- зированных цистернах г/г | "Додецил- меркаптан", "Х", трафа- рет припис- ки 6а | "Ядовито" |
|  | Дубитель синтетичес- кий N 2 |  |  | В специали- зированных цистернах г/г | "Дубитель синтетичес- кий N 2", "Х", трафа- рет припис- ки |  |
| 2582 | Железа трихлорид, раствор | 801 | 8.3 | В специали- зированных цистернах г/г | "Железо хлорное", "Х", трафа- рет припис- ки 8 | "Едкое" |
| 3082 | Железо бромнобро- мистое, раствор | 903 | 9.1 | В специали- зированных цистернах г/г | "Железо бромнобро- мистое", "Х", трафа- рет припис- ки 9 | "Прочие опасные ве- щества" |
| 3082 | Железо бромное, раствор | 904 | 9.1 | В специали- зированных цистернах г/г | "Железо бромное", "Х", трафа- рет припис- ки 9 | "Прочие опасные ве- щества" |
| 1992 | Жидкие про- дукты пиро- лиза | 313 | 3.2 | Собственные цистерны г/г или арендован- ные | "Продукты пиролиза", "Х", трафа- рет припис- ки 3, 6а | "Легко воспламеня- ется", "Ядовито", "Прикрытие 0-0-1-0" |
| 1993 | Жидкости гидротор- мозные БСК и ЭСК | 307 | 3.2 | Собственные цистерны г/г или арендован- ные | "БСК" или "ЭСК", "Х", трафарет приписки 3 | "Легко воспламеня- ется", "Прикрытие 0-0-1-0" |
| 2920 | Жидкости кремнийор- ганические ГКЖ-10, ГКЖ-11 | 319 | 8.2 | Собственные цистерны г/г или арендован- ные с верх- ним сливом | "ГКЖ", "Х", трафарет приписки 8, 3 | "Едкое", "Легко воспламеня- ется" |
|  | Жидкости смазоч- но-охлажда- ющие МР-4, "Синтал" |  |  | В цистернах с нижним сливлом | "С" или "СТ" |  |
| 1992 | Жидкость "Арктика" | 319 | 3.3 | В специали- зированных цистернах г/г | "Арктика", "Х", трафа- рет припис- ки 3, 6а | "Легко воспламеня- ется", "Ядовито", "Прикрытие 0-0-1-0" |
| 1992 | Жидкость "ИМ" | 319 | 3.3 | Собственные цистерны г/г или арендован- ные с верх- ним сливом, оборудован- ные замками | "ИМ", "Х", трафарет приписки 3, 6а | "Легко воспламеня- ется", "Ядовито", "Прикрытие 0-0-1-0" |
| 1992 | Жидкость "НИИСС-4" | 319 | 3.3 | Собственные цистерны г/г или арендован- ные | "НИИСС", "Х", трафа- рет припис- ки 3, 6а | "Легко воспламеня- ется", "Ядовито", "Прикрытие 0-0-1-0" |
| 1986 | Жидкость "ТГФ-М" | 319 | 3.3 | Собственные цистерны г/г или арендован- ные с верх- ним сливом, оборудован- ных замками | "ТГФ-М", "Х", трафа- рет припис- ки 3, 6а | "Легко воспламеня- ется", "Ядовито", "Прикрытие 0-0-1-0" |
| 1992 | Жидкость "Холод-40" | 319 | 3.3 | В специали- зированных цистернах г/г | "Холод-40", "Х", трафа- рет припис- ки 3, 6а | "Легко воспламеня- ется", "Ядовито", "Прикрытие 0-0-1-0" |
| 3082 | Жидкость гидравли- ческая ГЖ-ФК | 904 | 9.1 | Собственные цистерны г/г или арендован- ные | "ГЖ-ФК", "Х", трафа- рет припис- ки 9 | "Прочие опасные ве- щества" |
| 2920 | Жидкость гидрофоби- зирующая ГКЖ-ИН | 319 | 8.2 | Собственные цистерны г/г или арендован- ные с верх- ним сливом | "ГКЖ-ИН", "Х", трафа- рет припис- ки 8, 3 | "Едкое", "легко воспламеня- ется" |
| 3082 | Жидкость диэлектри- ческая АЗИ-3 (фе- нилксилилэ- тан) | 904 | 9.1 | В специали- зированных цистернах г/г или арендован- ные | "Жидкость АЗИ-3", "Х", трафа- рет припис- ки 9 | "Прочие опасные ве- щества" |
| 1993 | Жидкость испытатель- ная ИЖ-Л, ИЖ-3 |  | 3.1 | Перевозка на условиях бензина мо- торного |  |  |
| 1170 | Жидкость парфюмерная "Канская" |  |  | см. Спирт этиловый (этанол) |  |  |
|  | Жидкость ПГВ |  |  | Собственные цистерны г/г | "ПГВ", "Х", трафарет приписки |  |
| 3082 | Жидкость смазоч- но-охлажда- ющая "Ке- мол" | 904 | 9.1 | Собственные цистерны г/г | Наименова- ние груза, "Х", трафа- рет припис- ки 9 | "Прочие опасные ве- щества" |
|  | Жидкость технологи- ческая типа СНПХ-3100 |  |  | Собственные цистерны г/г | Наименова- ние груза, "Х", трафа- рет припис- ки |  |
| 3082 | Жидкость тормозная "Нева" | 901 | 9.1 | Собственные цистерны г/г | "Нева", "Х", трафа- рет припис- ки 9 | "Прочие опасные ве- щества" |
|  | Жидкость тормозная "Томь" |  |  | Собственные цистерны г/г или арендован- ные | "Жидкость тормозная", "Х", трафа- рет припис- ки |  |
| 1649 | Жидкость этиловая | 601 | 6.1 | В специали- зированных цистернах г/г с верх- ним сливом и предохра- нительным колпаком | "Жидкость этиловая", "Х", трафа- рет припис- ки 6а | "Ядовито", "Не спус- кать с гор- ки", "Прик- рытие 1-1-1-1" |
|  | Жир бараний |  |  | Собственные цистерны г/г или арендован- ные | "Жир пище- вой", "П", трафарет приписки |  |
|  | Жир говяжий |  |  | Собственные цистерны г/г или арендован- ные | "Жир пище- вой", "П", трафарет приписки |  |
|  | Жир живот- ный кормо- вой |  |  | Собственные цистерны г/г или арендован- ные | "Жир живот- ный", "П", трафарет приписки |  |
|  | Жир живот- ный техни- ческий |  |  | Собственные цистерны г/г или арендован- ные | "Жир живот- ный", "П", трафарет приписки |  |
|  | Жир микроб- ный техни- ческий |  |  | Собственные цистерны г/г или арендован- ные | "Жир мик- робный", "П", трафа- рет припис- ки |  |
|  | Жир свиной |  |  | Собственные цистерны г/г или арендован- ные | "Жир пище- вой", "П", трафарет приписки |  |
|  | Жир сперма- цетовый |  |  | Собственные цистерны г/г или арендован- ные | "Жир пище- вой", "П", трафарет приписки |  |
|  | Жиры живот- ные пищевые |  |  | Собственные цистерны г/г или арендован- ные | "Жир пище- вой", "П", трафарет приписки |  |
|  | Жир морских млекопитаю- щих и рыб |  |  | Собственные цистерны г/г или арендован- ные | "Жир пище- вой", "П", трафарет приписки |  |
| 1760 | Закрепитель ДЦУ | 803 | 8.3 | В специали- зированных цистернах г/г | "Закрепи- тель ДЦУ", "Х", трафа- рет припис- ки 8 | "Едкое", "Прикрытие 0-0-1-0" |
| 1760 | Закрепитель У-2 | 803 | 8.3 | В специали- зированных цистернах г/г | "Закрепи- тель У-2", "Х", трафа- рет припис- ки 8 | "Едкое", "Прикрытие 0-0-1-0" |
|  | Замаслива- тели А-1; НО-2; Б-73 |  |  | Собственные цистерны г/г | "Замаслива- тели", "Х", трафарет приписки |  |
|  | Защитный воск ЗВ-1 |  |  | Собственные цистерны г/г с уст- ройством для обогре- ва | "Воск", "Х", трафа- рет припис- ки |  |
| 2371 | Изоамилены <**> | 301 | 3.1 | В специали- зированных цистернах г/г, расс- читанных на давление | "Изоамиле- ны", "Х", "С горки не спускать", трафарет приписки 3 | "Легко воспламеня- ется", "Не спускать с горки", "Прикрытие 0-0-3-0" |
| 1969 | Изобутан | 206 | 2.3 | В специали- зированных цистернах г/г, расс- читанных на давление | "Бутан", "С горки не спускать", трафарет приписки 2, 3 | "Сжиженный газ", "Лег- ко воспла- меняется", "Не спус- кать с гор- ки", "Прик- рытие 0-0-3-0" |
| 1213 | Изобутила- цетат | 306 | 3.2 | Собственные цистерны г/г или арендован- ные с верх- ним сливом | "Изобутила- цетат", "Х", трафа- рет припис- ки 3 | "Легко воспламеня- ется", "Прикрытие 0-0-1-0" |
| 1055 | Изобутилен | 206 | 2.3 | В специали- зированных цистернах г/г, расс- читанных на давление | "Бутан", "С горки не спускать", трафарет приписки 2, 3 | "Сжиженный газ", "Лег- ко воспла- меняется", "Не спус- кать с гор- ки", "Прик- рытие 0-0-3-0" |
| 3082 | Изомеры циклододе- катриена |  |  | см. Цикло- додекатри- ен-изомеры |  |  |
| 1262 | Изооктан | 305 | 3.2 | В цистернах с верхним сливом или с универ- сальным сливным прибором | "Бензин", "С" | "Легко воспламеня- ется", "Прикрытие 0-0-1-0" |
| 1265 | Изопентан | 301 | 3.1 | В специали- зированных цистернах г/г, расс- читанных на давление | "Пентан", "Х", "С горки не спускать", трафарет приписки 3 | "Легко воспламеня- ется", "Не спускать с горки", "Прикрытие 0-0-1-0" |
| 1218 | Изопрен ин- гибирован- ный <**> | 304 | 3.1 | В специали- зированных цистернах г/г, расс- читанных на давление | "Изопрен", "Х", "С горки не спускать", трафарет приписки 3 | "Легко воспламеня- ется", "Не спускать с горки", "Прикрытие 0-0-1-0" |
| 1221 | Изопропила- мин | 303 | 3.1 | В специали- зированных цистернах г/г, расс- читанных на давление | "Изопропи- ламин", "Х", "С горки не спускать", трафарет приписки 3 | "Легко воспламеня- ется", "Не спускать с горки", "Прикрытие 0-0-1-0" |
| 1918 | Изопропил- бензол | 317 | 3.3 | Собственные цистерны г/г или арендован- ные | "Изопропил- бензол", "Х", трафа- рет припис- ки 3 | "Легко воспламеня- ется", "Прикрытие 0-0-1-0" |
| 2206 | Изоцианат- ные компо- зиции (су- ризоны) | 609 | 6.1 | В специали- зированных цистернах г/г с верх- ним сливом и оборудо- ванных уст- ройством для обогре- ва | "Суризоны", "Х", трафа- рет припис- ки 6а | "Ядовито" |
| 3082 | Ингибитор КИ-1 | 904 | 9.1 | Собственные цистерны г/г или арендован- ные | "Ингибитор КИ-1", "Х", трафарет приписки 9 | "Прочие опасные ве- щества" |
| 1992 | Ингибитор коррозии "Альпан" | 313 | 3.3 | Собственные цистерны г/г | "Ингибитор коррозии "Альпан", "Х", трафа- рет припис- ки 3, 6, 1 | "Легко воспламеня- ется", "Ядовито", "Прикрытие 0-0-1-0" |
| 1992 | Ингибитор коррозии "Амфикор" | 313 | 3.2 | Собственные цистерны г/г | "Амфикор", "Х", трафа- рет припис- ки 3, 6а | "Легко воспламеня- ется", "Ядовито", "Прикрытие 0-0-1-0" |
| 1992 | Ингибитор коррозии "Антик-1" | 313 | 3.2 | Собственные цистерны г/г | "Антик-1", "Х", трафа- рет припис- ки 3, 6а | "Легко воспламеня- ется", "Ядовито" |
| 1993 | Ингибитор коррозии "Викор" | 313 | 3.2 | Собственные цистерны г/г | "Викор", "Х", трафа- рет припис- ки 3, 6а | "Легко воспламеня- ется", "Ядовито", "Прикрытие 0-0-1-0" |
| 3082 | Ингибитор коррозии "Волга-1" | 901 | 9.1 | Собственные цистерны г/г | "Ингибитор коррозии "Волга-1", "Х", трафа- рет припис- ки 9 | "Прочие опасные ве- щества" |
| 3082 | Ингибитор коррозии "Ифхан- газ-1" | 904 | 9.1 | Собственные цистерны г/г или арендован- ные | "Ифхангаз", "Х", трафа- рет припис- ки 9 | "Прочие опасные ве- щества" |
| 3082 | Ингибитор коррозии "Нефте- газ-1" | 313 | 3.3 | Собственные цистерны г/г или арендован- ные | "Ингибитор Нефте- газ-1", "Х", трафа- рет припис- ки 3, 6а | "Легко воспламеня- ется", "Ядовито", "Прикрытие 0-0-1-0" |
| 1993 | Ингибитор коррозии "Олазол" | 316 | 3.3 | Собственные цистерны г/г | "Олазол", "Х", трафа- рет припис- ки 3 | "Легко воспламеня- ется", "Прикрытие 0-0-1-0" |
| 2810 | Ингибитор коррозии ГИПХ-3-А | 616 | 6.1 | В специали- зированных цистернах г/г | "Ингибитор ГИПХ-3-А", "Х", трафа- рет припис- ки 6а | "Ядовито" |
| 3082 | Ингибитор коррозии и солеотложе- ний ВФИКС | 904 | 9.1 | Собственные цистерны г/г или арендован- ные с уст- ройством для обогре- ва | "Ингибитор ВФИКС", "Х", трафа- рет припис- ки 9 | "Прочие опасные ве- щества" |
| 2810 | Ингибитор коррозии КХО-1 | 616 | 6.1 | Собственные цистерны г/г | "Ингибитор КХО-1", "Х", трафа- рет припис- ки 6а | "Ядовито" |
| 1992 | Ингибитор коррозии марки "Ко- рексит" | 313 | 322 2 | Собственные цистерны г/г | "Корексит", "Х", трафа- рет припис- ки 3, 6а | "Легко воспламеня- ется", "Ядовито", "Прикрытие 0-0-1-0" |
| 1993 | Ингибитор коррозии типа РЕКОД | 313 | 3.3 | Собственные цистерны г/г | "Ингибитор коррозии РЕКОД", "Х", трафа- рет припис- ки 3 | "Легко воспламеня- ется", "Прикрытие 0-0-1-0" |
|  | Ингибитор отложений минеральных солей ИОМС-1 |  |  | Собственные цистерны г/г или арендован- ные | "ИОМС-1", "Х", трафа- рет припис- ки |  |
| 1993 | Ингибитор парафиноот- ложений ти- па СНПХ | 315 | 3.3 | Собственные цистерны г/г или арендован- ные с ниж- ним сливом | "Ингибитор СНПХ", "Х", трафарет приписки 3 | "Легко воспламеня- ется", "Прикрытие 0-0-1-0" |
| 3082 | Ингибитор солеотложе- ний типа СНПХ | 905 | 9.1 | Собственные цистерны г/г или арендован- ные с ниж- ним сливом | "Ингибитор СНПХ", "Х", трафарет приписки 9 | "Прочие опасные ве- щества" |
| 3082 | Ингиби- тор-428 | 904 | 9.1 | Собственные цистерны г/г или арендован- ные | "Ингиби- тор-428", "Х", трафа- рет припис- ки 9 | "Прочие опасные ве- щества" |
| 1992 | Ингибиторы коррозии ГИПХ-4, ГИПХ-3-Б, ГИПХ-6 | 313 | 3.2 | В специали- зированных цистернах грузоотпра- вителя или (грузополу- чателя) или арендован- ные с верх- ним сливом | "Ингибитор ГИПХ-4", "Ингибитор ГИПХ-3-Б" или "Инги- битор ГИПХ-6", "Х", трафа- рет припис- ки 3, 6а | "Легко воспламеня- ется", "Ядовито", "Прикрытие 0-0-1-0" |
| 1993 | Ингибиторы коррозии типа СНПХ | 316 | 3.3 | Собственные цистерны г/г или арендован- ные с ниж- ним сливом | "Ингибитор СНПХ", "Х", трафарет приписки 3 | "Легко воспламеня- ется", "Прикрытие 0-0-1-0" |
| 3286 | Ингибиторы коррозии: "Дизгафен", "Дон- басс-1" "Донбасс-2" | 313 | 3.3 | Собственные цистерны г/г или арендован- ные | "Дизгафен" или "Дон- басс-1" или "Дон- басс-2", "Х", трафа- рет припис- ки 3, 6а, 8 | "Легко воспламеня- ется", "Ядовито", "Едкое", "Прикрытие 0-0-1-0" |
| 1992 | Ингибиторы коррозии: Амдор ИК-1, Амдор ИК-2, Амдор ИК-3 | 313 | 3.2 | Собственные цистерны г/г с верх- ним сливом | "Амдор ИК", "Х", трафа- рет припис- ки 3, 6а | "Легко воспламеня- ется", "Ядовито", "Прикрытие 0-0-1-0" |
| 3082 | Ингибиторы коррозии: ИКБ-2, ИКБ-4 | 905 | 9.1 | В специали- зированных цистернах г/г | "Ингибитор ИКБ", "Х", трафарет приписки 9 | "Прочие опасные ве- щества" |
| 3163 | Инерген | 201 | 2.1 | В специали- зированных цистернах г/г | "Инерген", "С горки не спускать", трафарет приписки 2 | "Сжиженный газ", "Не спускать с горки", "Прикрытие 0-0-3-0" |
| 1760 | Инкредол | 803 | 8.1 | В специали- зированных гуммирован- ных цистер- нах г/г | "Инкредол", "Х", трафа- рет припис- ки 8 | "Едкое" |
| 3082 | Ифханол-2Т | 904 | 9.1 | Собственные цистерны г/г или арендован- ные | "Ифханол", "Х", трафа- рет припис- ки 9 | "Прочие опасные ве- щества" |
| 1814 | Калия гид- роксид, раствор | 809 | 8.2 | Собственные цистерны г/г или арендован- ные | "Щелочь", "Х", трафа- рет припис- ки 8 | "Едкое" |
|  | Кальций хлористый, раствор |  |  | Собственные цистерны г/г или арендован- ные | "Кальций хлористый", "Х", трафа- рет припис- ки |  |
| 3082 | Кальция бромид, водный раствор | 905 | 9.1 | В специали- зированных цистернах г/г | "Кальций бромистый", "Х", трафа- рет припис- ки 9 | "Прочие опасные ве- щества" |
| 3264 | Кальция нитрат, водный раствор | 801 | 8.1 | В специали- зированных цистернах г/г с уст- ройством для обогре- ва | "Кальций нитрат", "Х", трафа- рет припис- ки 8 | "Едкое" |
| 1325 | Камфен тех- нический | 402 | 4.1 | В специали- зированных цистернах г/г | "Камфен", "Х", трафа- рет припис- ки 4а | "Легко воспламеня- ется", "Прикрытие 0-0-1-0" |
|  | Канифоль сосновая | 902 |  | В специали- зированных цистернах г/г с уст- ройством для обогре- ва | "Канифоль", "Х", трафа- рет припис- ки |  |
| 1325 | Капролактам | 402 | 4.1 | В специали- зированных цистернах г/г | "Капролак- там", "Х", трафарет приписки | "Легко воспламеня- ется" |
| 3082 | Е (диэтил- дитиокарба- мат натрия, водный раствор) | 905 | 9.1 | Собственные цистерны г/г | Наименова- ние груза, "Х", трафа- рет припис- ки 9 | "Прочие опасные ве- щества" |
| 3082 | Карбамат МН (диметилди- тиокарбамат натрия, водный раствор) | 905 | 9.1 | Собственные цистерны г/г | Наименова- ние груза, "Едкое", "Х", трафа- рет припис- ки 9 | "Прочие опасные ве- щества" |
| 1760 | Карбамат-Д | 604 | 8.3 | Собственные цистерны г/г или арендован- ные | "Карба- мат-Д", "Х", трафа- рет припис- ки 8 | "Едкое" |
| 1760 | Карбамол ЦЭМ | 809 | 8.3 | В специали- зированных цистернах г/г | "Карбамол ЦЭМ", "Х", трафарет приписки 8 | "Едкое", "Прикрытие 0-0-1-0" |
| 2821 | Карболка черная |  |  | см. Фенол, растворы |  |  |
| 3082 | Карпатол-3 | 902 | 9.1 | Собственные цистерны г/г или арендован- ные | "Карпатол", "Х", трафа- рет припис- ки 9 | "Прочие опасные ве- щества" |
| 1993 | Карпатол-ЗП | 315 | 3.3 | Собственные цистерны г/г или арендован- ные | "Карпатол", "Х", трафа- рет припис- ки 3 | "Легко воспламеня- ется", "Прикрытие 0-0-1-0" |
|  | Катализатор ИМ-2201 от- работанный |  |  | В специали- зированных цистернах г/г для сы- пучих гру- зов | "Катализа- тор", "Х", трафарет приписки |  |
| 1760 | Катализатор КЧ-41 | 809 | 8.3 | В специали- зированных цистернах г/г | "Катализа- тор", "Х", трафарет приписки 8 | "Едкое" |
|  | Каустик жидкий |  |  | См. Натр едкий (сода каустичес- кая) |  |  |
| 1993 | Каучук син- тетический пиперилено- вый (СКОП) | 305 | 3.3 | Собственные цистерны г/г или арендован- ные | "СКОП", "Х", трафа- рет припис- ки 3 | "Легко воспламеня- ется", "Прикрытие 0-0-1-0" |
| 1223 | Керосин | 305 | 3.2, 3.3 | В цистернах с верхним сливом или с универ- сальным сливным прибором | "Бензин", "Бен- зин-нефть", "С" или "СТ" 3 | "Легко воспламеня- ется", "Прикрытие 0-0-1-0" |
| 1073 | Кислород охлажден- ный, жидкий | 202 | 2.1 | В специали- зированных цистернах г/г | "Кислород", "С горки не спускать", трафарет приписки | "Сжиженный газ", "Окисли- тель", "Не спускать с горки" |
| 3265 | Кислота 1-оксиэти- лидендфос- фоновая, раствор | 803 | 8.1 | В специали- зированных гуммирован- ных цистер- нах г/г | "ОЭДФ-1", "Х", трафа- рет припис- ки 8 | "Едкое" |
| 2031 | Кислота азотная | 802 | 8.1 | В специали- зированных цистернах г/г | "Азотная кислота", "Х", трафа- рет припис- ки 8, 5, 6а | "Едкое", "Окисли- тель", "Ядовито", "Прикрытие 0-0-1-0" |
| 2312 | Кислота карболовая |  |  | см. Фенол |  |  |
| 1778 | Кислота кремнефто- ристоводо- родная | 801 | 8.1 | В специали- зированных гуммирован- ных цистер- нах г/г | "Кислота КФВ", "Х", трафарет приписки 8 | "Едкое", "Прикрытие 0-0-1-0" |
|  | Кислота ма- леиновая |  | 8.1 | В специали- зированных цистернах г/г | "Малеиновая кислота", "Х", трафа- рет припис- ки 8, 6а | "Едкое", "Ядовито", "Прикрытие 0-0-1-0" |
| 1779 | Кислота му- равьиная | 320 | 8.1 | В специали- зированных цистернах г/г | "Кислота муравь- иная", "Х", трафарет приписки 8, 3 | "Едкое", "Легко воспламеня- ется", "Прикрытие 0-0-1-0" |
| 3082 | Кислота олеиновая | 905 | 9.1 | Собственные цистерны г/г или арендован- ные | "Кислота олеиновая", "Х", трафа- рет припис- ки 9 | "Прочие опасные ве- щества" |
| 1805 | Кислота ор- тофосфор- ная | 802 | 8.1 | В специали- зированных цистернах г/г | "Фосфорная кислота", "Х", трафа- рет припис- ки 8 | "Едкое", "Прикрытие 0-0-1-0" |
| 1830 | Кислота серная | 801 | 8.1 | Собственные цистерны г/г или арендован- ные | "Серная кислота", "Х", трафа- рет припис- ки 8 | "Едкое", "Прикрытие 0-0-1-0" |
| 1789 | Кислота со- ляная | 801 | 8.1 | В специали- зированных гуммирован- ных цистер- нах г/г | "Соляная кислота", "Х", трафа- рет припис- ки 8 | "Едкое", "Прикрытие 0-0-1-0" |
| 3082 | Кислота стеариновая (стеарин) | 905 | 9.1 | В специали- зированных цистернах г/г с уст- ройством для обогре- ва | "Стеарин", "Х", трафа- рет припис- ки 9 | "Прочие опасные ве- щества" |
| 2789 | Кислота ук- сусная, концентра- ции более 80% | 320 | 8.1 | В специали- зированных алюминиевых цистернах г/г с верх- ним сливом | "Уксусная кислота", "Х", трафа- рет припис- ки 8, 3 | "Едкое", "Легко воспламеня- ется", "Прикрытие 0-0-1-0" |
| 2790 | Кислота ук- сусная, раствор концентра- ции более 10%, но не более 80% | 801 | 8.1 | В специали- зированных цистернах г/г с верх- ним сливом | "Уксусная кислота", "Х", трафа- рет припис- ки 8 | "Едкое" |
| 2834 | Кислота фосфорис- тая, р-р 65% | 806 | 8.1 | В специали- зированных цистернах г/г из нер- жавеющей стали | "Кислота фосфорис- тая", "Х", трафарет приписки 8 | "Едкое" |
| 1790 | Кислота фтористово- дородная, водный раствор | 801 | 8.1 | В специали- зированных гуммирован- ных цистер- нах г/г | "Плавиковая кислота", "Х", трафа- рет припис- ки 8, 6а | "Едкое", "Ядовито", "Прикрытие 0-0-1-0" |
| 1754 | Кислота хлорсульфо- новая | 801 | 8.1 | В специали- зированных цистернах г/г | "Хлорсуль- фоновая кислота", "Х", трафа- рет припис- ки 8 | "Едкое", "Прикрытие 0-0-1-0" |
| 2571 | Кислота этилсерная | 801 | 8.1 | В специали- зированных сернокис- лотных цис- тернах с обязатель- ной промыв- кой их гру- зополучате- лем серной кислотой после слива | "Этилсерная кислота", "Х", трафа- рет припис- ки 8 | "Едкое", "Прикрытие 0-0-1-0" |
| 3082 | Кислоты высшие жир- ные | 904 | 9.1 | В специали- зированных цистернах г/г с обог- ревом | "ВЖК", "Х", трафарет приписки 9 | "Прочие опасные ве- щества" |
| 3261 | Кислоты дихлоркар- боновые | 803 | 8.1 | В специали- зированных цистернах г/г с уст- ройством для обогре- ва | "Кислоты дихлоркар- боновые", "Х", трафа- рет припис- ки 8 | "Едкое" |
| 3082 | Кислоты жирные син- тетические фракций С10 - С16, С17 - С20 | 904 | 9.1 | В специали- зированных цистернах г/г с уст- ройством для обогре- ва | "Кислоты жирные", "Х", трафа- рет припис- ки 9 | "Прочие опасные ве- щества" |
| 3082 | Кислоты жирные син- тетические фракций С5 - С6, С7 - С9 | 904 | 9.1 | В специали- зированных цистернах г/г | "Кислоты жирные", "Х", трафа- рет припис- ки 9 | "Прочие опасные ве- щества" |
| 3082 | Кислоты жирные тал- ловые | 904 | 9.1 | В специали- зированных цистернах г/г с уст- ройством для обогре- ва | "Кислоты талловые", "Х", трафа- рет припис- ки 9 | "Прочие опасные ве- щества" |
|  | Кислоты нафтеновые |  |  | В специали- зированных цистернах г/г | "Кислоты нафтено- вые", "Х", трафарет приписки |  |
| 3265 | Кислоты разветвлен- ные моно- карбоновые (ВИК) | 803 | 8.1 | В специали- зированных цистернах г/г с верх- ним сливом | "Кислоты ВИК", "Х", трафарет приписки 8 | "Едкое" |
| 3082 | Клей кани- фольный | 902 | 9.1 | В специали- зированных цистернах г/г с уст- ройством для обогре- ва | "Клей кани- фольный", "Х", трафа- рет припис- ки 9 | "Прочие опасные ве- щества" |
| 1170 | Композиции ароматичес- кие пищевые |  |  | Перевозка на условиях спирта эти- лового пи- щевого |  |  |
| 3082 | Композиция бромид кальция бромид цин- ка (раст- вор) | 905 | 9.1 | В специали- зированных цистернах г/г | Наименова- ние груза, "Х", тра- фарет при- писки 9 | "Прочие опасные ве- щества" |
| 3264 | Композиция ГЛИМС | 801 | 8.1 | В специали- зированных гуммирован- ных цистер- нах г/г | "Композиция ГЛИМС", "Х", трафа- рет припис- ки 8 | "Едкое" |
| 3264 | Композиция ГПР (грунт - преобразо- ватель ржавчины) | 801 | 8.1 | В специали- зированных цистернах г/г | "Композиция ГПР", "Х", трафарет приписки 8 | "Едкое" |
| 2922 | Композиция ДН-9010 | 801 | 8.1 | В специали- зированных цистернах г/г | "Композиция ДН-9010", "Х", трафа- рет припис- ки 8, 6а | "Едкое", "Ядовито", "Прикрытие 0-0-1-0" |
| 3264 | Композиция ДПФ-1, ин- гибирован- ная | 801 | 8.1 | В специали- зированных гуммирован- ных цистер- нах г/г | "Композиция ДПФ-1", "Х", трафа- рет припис- ки 8 | "Едкое", "Прикрытие 0-0-1-0" |
| 1993 | Композиция этоксисила- нов "Про- дукт 119-296Т" |  | 3.2 | Собственные цистерны г/г | "Кремнийор- ганическая жидкость", "Х", трафа- рет припис- ки 3 | "Легко воспламеня- ется", "Прикрытие 0-0-1-0" |
| 3082 | Компонент А-391 | 904 | 9.1 | Собственные цистерны г/г или арендован- ные | "Компонент А-391", "Х", трафа- рет припис- ки 9 | "Прочие опасные ве- щества" |
| 2810 | Компонент пластифици- рующих ма- териалов | 616 | 611 2 | Собственные цистерны г/г | "Компонент ПМ", "Х", трафарет приписки 6 | "Ядовито" |
| 2206 | Компоненты изоцианат- ные для производс- тва пеноп- ластов | 609 | 6.1 | В специали- зированных цистернах г/г с верх- ним сливом с устройс- твом для обогрева | "Компоненты изоцианат- ные", "Х", трафарет приписки 6а | "Ядовито" |
| 3295 | Конденсат из природ- ных газов (газокон- денсат) | 301 | 3.2 | В цистернах с верхним сливом | "Бензин", "С" 3 | "Легко воспламеня- ется", "Прикрытие 0-0-1-1" |
| 1268 | Конденсат пиролизный (пирокон- денсат) | 301 | 3.1 | Собственные цистерны г/г | "Пирокон- денсат", "Х", трафа- рет припис- ки 3 | "Легко воспламеня- ется", "Прикрытие 0-0-1-0" |
|  | Консервант "Силобен" (водный раствор бензоата натрия) |  |  | Собственные цистерны г/г | "Силобен", "Х", трафа- рет припис- ки |  |
|  | Консервант кормов "Би- силан" |  |  | Собственные цистерны г/г | "Бисилан", "Х", трафа- рет припис- ки |  |
| 3082 | Контакт Петрова (сульфокис- лоты, вод- ный раст- вор) | 905 | 9.1 | Собственные цистерны г/г | "Контакт Петрова", "Х", трафа- рет припис- ки 9 | "Прочие опасные ве- щества" |
| 3082 | Концентрат винипола ВБ-2 и ВБ-3 | 902 | 9.1 | В специали- зированных цистернах г/г с уст- ройством для обогре- ва | "Концентрат винипола", "Х", трафа- рет припис- ки 9 | "Прочие опасные ве- щества" |
| 3265 | Концентрат низкомоле- кулярных кислот НМК | 803 | 8.1 | В специали- зированных цистернах г/г | "Концентрат НМК", "Х", трафарет приписки 8 | "Едкое" |
|  | Концентрат полиизобу- тилена |  |  | В специали- зированных цистернах г/г | "Концентрат полиизобу- тилена", "Х", трафа- рет припис- ки |  |
|  | Концентрат сульфит- но-спирто- вой барды |  |  | Собственные цистерны г/г или арендован- ные | "Концентрат сульфит- но-спирто- вой барды", "Х", трафа- рет припис- ки |  |
| 1993 | Концентрат цикленов | 301 | 3.1 | Собственные цистерны г/г | "Концентрат цикленов", "Х", трафа- рет припис- ки 3 | "Легко воспламеня- ется", "Прикрытие 0-0-1-0" |
| 3264 | Концентраты фосфатирую- щие КПМ-1, СК-1, КФЭ-1, КФ-1, СК-1К, КФЭ-2 | 801 | 8.1 | В специали- зированных цистернах г/г | "Концент- рат...", "Х", трафа- рет припис- ки 8 | "Едкое" |
| 3082 | Красители органичес- кие жидкие слабоядови- тые, "Бер- золь Си- ний-3" | 904 | 9.1 | В специали- зированных цистернах г/г или в т.ч. арен- дованных | "Красите- ли", "Х", трафарет приписки 9 | "Прочие опасные ве- щества" |
| 2076 | Крезол (ор- то-, мета-, пара-) | 608 | 6.1 | Собственные цистерны г/г или арендован- ные | "Крезол", "Х", трафа- рет припис- ки 6а, 8 | "Ядовито", "Едкое", "Прикрытие 0-0-1-0" |
| 1993 | Кремнийор- ганический реагент ВТОКС | 305 | 3.2 | Собственные цистерны г/г | "Кремнийор- ганическая жидкость", "Х", трафа- рет припис- ки 3 | "Легко воспламеня- ется", "Прикрытие 0-0-1-0" |
| 1818 | Кремния тетрахлорид | 801 | 8.3 | В специали- зированных цистернах г/г с пре- дохрани- тельным ко- жухом на колпаке | "Хлорид кремния", "Х", трафа- рет припис- ки 8, 6а | "Едкое", "Ядовито", "Прикрытие 0-0-1-0" |
| 3082 | Креолин | 904 | 9.1 | Собственные цистерны г/г или арендован- ные | "Креолин", "Х", трафа- рет припис- ки 9 | "Прочие опасные ве- щества" |
| 1263 | Крепители для лаков и красок | 305 | 3.2 3.3 | Собственные цистерны г/г или арендован- ные | "Крепите- ли", "Х", трафарет приписки 3 | "Легко воспламеня- ется", "Прикрытие 0-0-1-0" |
| 1993 | Крепители стержневые КО, УСК-1 | 315 | 3.3 | В цистернах с универ- сальным сливным прибором | "СТ" или "Т" 3 | "Легко воспламеня- ется", "Прикрытие 0-0-1-0" |
| 1143 | Кротоновый альдегид | 320 | 6.1 | В специали- зированных цистернах г/г | "Кротоновый альдегид", "Х", трафа- рет припис- ки 6а, 3 | "Ядовито", "Легко воспламеня- ется", "Прикрытие 0-0-1-0" |
| 2810 | Ксантогена- ты, жидкие | 612 | 6.1 | Собственные цистерны г/г или арендован- ные | "Ксантоге- нат", "Х", трафарет приписки 6а | "Ядовито" |
| 2261 | Ксиленол, технический | 616 | 6.1 | Собственные цистерны г/г или арендован- ные с ниж- ним сливом | "Ксиленол", "Х", трафа- рет припис- ки 6а | "Ядовито" |
| 1711 | Ксилидины | 608 | 6.1 | Собственные цистерны г/г | "Ксилидин", "Х", трафа- рет припис- ки 6а | "Ядовито" |
|  | Ксилитан |  |  | Собственные цистерны г/г или арендован- ные с ниж- ним сливом | "Ксилитан", "Х", трафа- рет припис- ки | трафарет приписки |
| 1307 | Ксилолы (орто-, ме- та-, пара-) | 309 | 3.2 | Собственные цистерны г/г или арендован- ные | "Ксилол", "Х", трафа- рет припис- ки 3 | "Легко воспламеня- ется", "Прикрытие 0-0-1-0" |
| 2810 | Кубовые ос- татки про- изводства трихлорэти- лена |  | 6.1 | Собственные цистерны г/г | "Кубовые остатки производс- тва трихло- рэтилена", "Х", трафа- рет припис- ки 6а | "Ядовито" |
| 3082 | Кубовый ос- таток СЖК | 904 | 9.1 | В специали- зированных цистернах г/г для вязких неф- тепродуктов с устройс- твом для обогрева | "СЖК", тра- фарет при- писки | "Прочие опасные ве- щества" |
| 2810 | Кубовый ос- таток сис- темы ректи- фикации этиленгли- коля | 615 | 6.1 | В специали- зированных цистернах г/г | Наименова- ние груза, "Х", трафа- рет припис- ки 6а | "Ядовито", "Прикрытие 0-0-1-0" |
| 1918 | Кумол |  |  | см. Изопро- пилбензол |  |  |
|  | Лак АС-54 |  |  | В специали- зированных цистернах г/г | "Лак АС", "Х", трафа- рет припис- ки |  |
| 1263 | Лак КО-0208 (кремнеор- ганические смолы в растворе органичес- ких раство- рителей) |  |  | см. Лаки |  |  |
| 1263 | Лаки | 305 | 3.2, 3.3 | Собственные цистерны г/г или арендован- ные | "Лаки", "Х", трафа- рет припис- ки 3 | "Легко воспламеня- ется", "Прикрытие 0-0-1-0" |
| 1263 | Лаки баке- литовые |  |  | см. Лаки |  |  |
| 2810 | Лаки камен- ноугольные | 614 | 6.1 | Собственные цистерны г/г | "Лаки ка- менноуголь- ные", "Х", трафарет приписки 6а | "Ядовито" |
| 1263 | Лаки крем- нийоргани- ческие (КО) |  | 3.2, 3.3 | см. Лаки |  |  |
| 1263 | Лакойль | 305 | 3.3 | В цистернах с нижним сливом | "Нефть", "Т", трафа- рет припис- ки 3 | "Легко воспламеня- ется", "Прикрытие 0-0-1-0" |
|  | Лапролы |  |  | см. Полиэ- фиры |  |  |
| 1287 | Латекс | 305 | 3.2 | В специали- зированных цистернах г/г | "Латекс", "Х", трафа- рет припис- ки 3 | "Легко воспламеня- ется", "Прикрытие 0-0-1-0" |
| 3082 | Латекс | 901 | 9.1 | В специали- зированных цистернах г/г | "Латекс", "Х", трафа- рет припис- ки 3 | "Прочие опасные ве- щества" |
|  | Лигносуль- фонаты тех- нические |  |  | Собственные цистерны г/г или арендован- ные | "Лигносуль- фонаты", "Х", трафа- рет припис- ки |  |
| 3295 | Лигроин | 305 | 3.3 | В цистернах с верхним сливом | "Бензин", "Бен- зин-нефть", "С" или "СТ" | "Легко воспламеня- ется", "Прикрытие 0-0-1-0" |
| 2022 | Лизол | 807 | 6.1 | Собственные цистерны г/г или арендован- ные | "Лизол", "Х", трафа- рет припис- ки 6а, 8 | "Ядовито", "Едкое" |
| 2922 | Лизол сани- тарный | 809 | 8.2 | Собственные цистерны г/г | "Лизол", "Х", трафа- рет припис- ки 8, 6а | "Едкое", "Алкилин", "Слабоядо- вито" |
| 3264 | Магния хло- рид, раст- вор | 801 | 8.3 | Собственные цистерны г/г или арендован- ные | "Магний хлористый", "Х", трафа- рет припис- ки 8 | "Едкое" |
|  | Мазут ("Мягчи- тель", пря- мой гонки, смазочный, флотский) |  |  | В цистернах с нижним сливом | "Мазут", "СТ" или "Т" |  |
| 3082 | Мазуты то- почные | 901 |  | В цистернах с нижним сливом и в цистернах с паровой ру- башкой | "Мазут", "Т" | "Прочие опасные ве- щества" |
| 3264 | Марганца сульфат, раствор | 801 | 8.3 | Собственные цистерны г/г или арендован- ные с ниж- ним сливом | "Марганец сернокис- лый", "Х", трафарет приписки 8 | "Едкое" |
| 3082 | Масло ант- раценовое, технологи- ческое | 905 | 9.1 | Собственные цистерны г/г или арендован- ные с ниж- ним сливом | "Масло ант- раценовое", "Х", трафа- рет припис- ки 9 | "Прочие опасные ве- щества" |
|  | Масло ара- хисовое |  |  | Собственные цистерны г/г или арендован- ные с ниж- ним сливом | "Раститель- ное масло", "П", трафа- рет припис- ки |  |
| 1091 | Масла аце- тоновые | 307 | 3.2 | Собственные цистерны г/г или арендован- ные с ниж- ним сливом | "Масло аце- тоновое", "Х", трафа- рет припис- ки 3 | "Легко воспламеня- ется", "Прикрытие 0-0-1-0" |
|  | Масло гор- чичное |  |  | Собственные цистерны г/г или арендован- ные с ниж- ним сливом | "Раститель- ное масло", "П", трафа- рет припис- ки |  |
|  | Масло для холодильных машин |  |  | В специали- зированных алюминиевых цистернах г/г | Наименова- ние груза, "Х", трафа- рет припис- ки |  |
| 1992 | Масло дре- весно-смо- ляное | 313 | 3.2 | Собственные цистерны г/г или арендован- ные с ниж- ним сливом | "Масло дре- весносмоля- ное", "Х", трафарет приписки 3, 6а | "Легко воспламеня- ется", "Ядовито", "Прикрытие 0-0-1-0" |
| 2810 | Масло зеле- ное | 901 | 9.1 | Собственные цистерны г/г или арендован- ные с ниж- ним сливом | "Масло зе- леное", "Х", трафа- рет припис- ки 9 | "Прочие опасные ве- щества" |
|  | Масло из плодов, косточек и орехов мин- даля |  |  | Собственные цистерны г/г или арендован- ные с ниж- ним сливом | "Раститель- ное масло", "П", трафа- рет припис- ки |  |
|  | Масла ин- дустриаль- ные и мо- торные от- работанные (МИО, ММО) |  |  | В цистернах с универ- сальным сливным прибором | "СТ" или "Т" |  |
| 2810 | Масло ка- менноуголь- ное для пропитки древесины | 904 | 9.1 | Собственные цистерны г/г или арендован- ные с ниж- ним сливом | "Масло ка- менноуголь- ное", "Х", трафарет приписки 9 | "Прочие опасные ве- щества" |
| 2810 | Масло ка- менноуголь- ное погло- тительное | 614 | 6.1 | Собственные цистерны г/г | "Масло ка- менноуголь- ное", "Х", трафарет приписки 6а | "Ядовито" |
| 2810 | Масло ка- менноуголь- ное среднее |  | 6.1 | Собственные цистерны г/г или арендован- ные с ниж- ним сливом | "Масло ка- менноуголь- ное", "Х", трафарет приписки 6а | "Ядовито" |
| 3082 | Масло кас- торовое, сульфиро- ванное | 902 | 9.1 | Собственные цистерны г/г или арендован- ные с ниж- ним сливом | "Масло кас- торовое", "Х", трафа- рет припис- ки 9 | "Прочие опасные ве- щества" |
|  | Масло кас- торовое, техническое |  |  | Собственные цистерны г/г или арендован- ные с ниж- ним сливом | "Масло кас- торовое", "Х", трафа- рет припис- ки |  |
|  | Масло кед- ровое |  |  | Собственные цистерны г/г или арендован- ные с ниж- ним сливом | "Раститель- ное масло", "П", трафа- рет припис- ки |  |
|  | Масло коко- совое |  |  | Собственные цистерны г/г или арендован- ные с ниж- ним сливом | "Раститель- ное масло", "П", трафа- рет припис- ки |  |
|  | Масло кок- сопиролиз- ное |  |  | См. Масло зеленое |  |  |
|  | Масло ко- нопляное |  |  | Собственные цистерны г/г или арендован- ные с ниж- ним сливом | "Раститель- ное масло", "П", трафа- рет припис- ки |  |
|  | Масло кори- андровое неэфирное |  |  | Собственные цистерны г/г или арендован- ные | "Раститель- ное масло", "П", трафа- рет припис- ки |  |
| 2927 | Масло крео- зотное | 807 | 6.1 | Собственные цистерны г/г или арендован- ные с ниж- ним сливом | "Масло кре- озотное", "Х", трафа- рет припис- ки 6а, 8 | "Ядовито", "Едкое" |
|  | Масло куку- рузное |  |  | Собственные цистерны г/г или арендован- ные с ниж- ним сливом | "Раститель- ное масло", "П", трафа- рет припис- ки |  |
|  | Масло кун- жутное |  |  | Собственные цистерны г/г или арендован- ные с ниж- ним сливом | "Раститель- ное масло", "П", трафа- рет припис- ки |  |
| 1136 | Масло лег- кое камен- ноугольное |  | 3.3 | Собственные цистерны г/г или арендован- ные с ниж- ним сливом | "Масло ка- менноуголь- ное", "Х", трафарет приписки 3 | "Легко воспламеня- ется", "Прикрытие 0-0-1-0" |
|  | Масло льня- ное |  |  | Собственные цистерны г/г или арендован- ные с ниж- ним сливом | "Раститель- ное масло", "П", трафа- рет припис- ки |  |
|  | Масла мине- ральные, светлые |  |  | В цистернах с нижним сливом | "С" или "СТ" |  |
|  | Масла мине- ральные, темные |  |  | В цистернах с нижним сливом | "СТ" или "Т" |  |
|  | Масло ойти- сиковое |  |  | Собственные цистерны г/г или арендован- ные с ниж- ним сливом | "Масло ой- тисиковое", "Х", трафа- рет припис- ки |  |
|  | Масло оре- ховое, тех- ническое |  |  | Собственные цистерны г/г или арендован- ные с ниж- ним сливом | "Раститель- ное масло", "П", трафа- рет припис- ки |  |
|  | Масло паль- мовое |  |  | Собственные цистерны г/г или арендован- ные с ниж- ним сливом | "Раститель- ное масло", "П", трафа- рет припис- ки |  |
|  | Масло пар- фюмерное |  |  | Собственные цистерны г/г или арендован- ные с ниж- ним сливом | "Масло пар- фюмерное", "Х", трафа- рет припис- ки |  |
|  | Масло пиро- лиза |  |  | См. Жидкие продукты пиролиза легкие |  |  |
| 1272 | Масло пих- товое | 315 | 3.3 | Собственные цистерны г/г или арендован- ные с ниж- ним сливом | "Масло пих- товое", "Х", трафа- рет припис- ки 3 | "Легко воспламеня- ется", "Прикрытие 0-0-1-0" |
| 2810 | Масло ПОД | 904 | 9.1 | В специли- зированных цистернах г/г | "Масло ПОД", "Х", трафарет приписки 9 | "Прочие опасные ве- щества" |
|  | Масло под- солнечное |  |  | Собственные цистерны г/г или арендован- ные с ниж- ним сливом | "Раститель- ное масло", "П", трафа- рет припис- ки |  |
| 1993 | Масло ПТУ |  | 3.3 | Собственные цистерны г/г или арендован- ные | "Масло ПТУ", "Х", трафарет приписки 3 | "Легко воспламеня- ется", "Прикрытие 0-0-1-0" |
|  | Масло рап- совое |  |  | Собственные цистерны г/г или арендован- ные с ниж- ним сливом | "Раститель- ное масло", "П", трафа- рет припис- ки |  |
|  | Масло рыжи- ковое |  |  | Собственные цистерны г/г или арендован- ные с ниж- ним сливом | "Раститель- ное масло", "П", трафа- рет припис- ки |  |
|  | Масло сал- форовое |  |  | Собственные цистерны г/г или арендован- ные с ниж- ним сливом | "Раститель- ное масло", "П", трафа- рет припис- ки |  |
| 1201 | Масла си- вушные | 307 | 3.2 | Собственные цистерны г/г или арендован- ные с ниж- ним сливом | "Масла си- вушные", "Х", трафа- рет припис- ки 3 | "Легко воспламеня- ется", "Прикрытие 0-0-1-0" |
| 1288 | Масла слан- цевые (с температу- рой вспышки ниже 23 град.) | 307 | 3.2 | В цистернах с нижним сливом | "СТ" или "Т" 3 | "Легко воспламеня- ется", "Прикрытие 0-0-1-0" |
| 1288 | Масла слан- цевые (с температу- рой вспышки от 23 град. до 61 град.) | 315 | 3.3 | В цистернах с нижним сливом | "СТ" или "Т" 3 | "Легко воспламеня- ется", "Прикрытие 0-0-1-0" |
|  | Масло сое- вое |  |  | Собственные цистерны г/г или арендован- ные с ниж- ним сливом | "Раститель- ное масло", "П", трафа- рет припис- ки |  |
|  | Масло соля- ровое |  |  | В цистернах с нижним сливом | "СТ" или "Т" |  |
| 1272 | Масло сос- новое фло- тационное |  | 3.3 | Собственные цистерны г/г или арендован- ные с ниж- ним сливом | "Масло сос- новое", "Х", трафа- рет припис- ки 3 | "Легко воспламеня- ется", "Прикрытие 0-0-1-0" |
|  | Масло су- репное |  |  | Собственные цистерны г/г или арендован- ные с ниж- ним сливом | "Раститель- ное масло", "П", трафа- рет припис- ки |  |
|  | Масло тал- ловое |  |  | Собственные цистерны г/г или арендован- ные с ниж- ним сливом | "Масло тал- ловое", "Х", трафа- рет припис- ки |  |
| 2810 | Масло тун- говое | 614 | 6.1 | Собственные цистерны г/г или арендован- ные с ниж- ним сливом | "Масло тун- говое", "Х", трафа- рет припис- ки 6а | "Ядовито" |
|  | Масло хлоп- ковое |  |  | Собственные цистерны г/г или арендован- ные с ниж- ним сливом | "Раститель- ное масло", "П", трафа- рет припис- ки |  |
| 1992 | Мастика би- тумная про- тивошумная БПМ-1 | 315 | 3.3 | Собственные цистерны г/г или арендован- ные с уст- ройством для обогре- ва | "Мастика БПМ", "Х", трафарет приписки 3, 6а | "Легко воспламеня- ется", "Ядовито", "Прикрытие 0-0-1-0" |
| 3082 | Меди нит- рат, раст- вор | 903 | 9.1 | Собственные цистерны г/г или арендован- ные | "Нитрат ме- ди", "Х", трафарет приписки 9 | "Прочие опасные ве- щества" |
| 2032 | Меланж | 802 | 8.1 | В специали- зированных цистернах г/г | "Х", трафа- рет припис- ки 8, 5, 6а | "Едкое", "Окисли- тель", "Ядовито", "Прикрытие 0-0-1-0" |
| 2032 | Меланж кис- лотный | 802 | 8.1 | В специали- зированных цистернах г/г | "Меланж", "Х", трафа- рет припис- ки 8, 5, 6а | "Едкое", "Окисли- тель", "Ядовито", "Прикрытие 0-0-1-0" |
| 2554 | Металлил- хлорид | 312 | 3.2 | В специали- зированных цистернах г/г с верх- ним сливом | "Металлил- хлорид", "Х", трафа- рет припис- ки 3 | "Легко воспламеня- ется", "Прикрытие 0-0-1-0" |
| 1230 | Метанол (п. 5.2.3) | 319 | 3.2 | В специали- зированных собственных цистернах г/г или арендован- ных с верх- ним сливом | "Метанол", "С горки не спускать", "Х", трафа- рет припис- ки 3, 6а | "Легко воспламеня- ется", "Ядовито", "Не спус- кать с гор- ки", "Прик- рытие 0-0-1-0" |
| 1919 | Метилакри- лат ингиби- рованный | 306 | 3.2 | В специали- зированных цистернах г/г | "Метилакри- лат", "Х", трафарет приписки 3 | "Легко воспламеня- ется", "Прикрытие 0-0-1-0" |
| 1061 | Метиламин, безводный | 208 | 2.4 | В специали- зированных цистернах г/г, рас- считанных на давление | "Метила- мин", "С горки не спускать", "Х", трафа- рет припис- ки 2, 3, 6а | "Сжиженный газ", "Лег- ко воспла- меняется", "Ядовито", "Не спус- кать с гор- ки", "При- крытие 0-0-3-0" |
| 1235 | Метиламин, водный раствор | 303 | 3.1 | Собственные цистерны г/г или арендован- ные | "Метила- мин", "Х", трафарет приписки 3, 6а | "Легко воспламеня- ется", "Ядовито", "Прикрытие 0-0-1-0" |
| 1231 | Метилацетат | 306 | 3.2 | Собственные цистерны г/г или арендован- ные с верх- ним сливом | "Метилаце- тат", "Х", трафарет приписки 3 | "Легко воспламеня- ется", "Прикрытие 0-0-1-0" |
| 2810 | Метилбен- золсульфат (эфир мети- ловый бен- золсульфо- кислоты) | 616 | 6.1 | Собственные цистерны г/г | "Метилбен- золсуль- фат", "Х", трафарет приписки 6а | "Ядовито" |
| 1242 | Метилдих- лорсилан | 321 | 4.3 | В специали- зированных цистернах г/г с верх- ним сливом | "Метилдих- лорсилан", "Х", "С горки не спускать", трафарет приписки 4в, 3, 8 | "Загорается от воды", "Легко воспламеня- ется", "Ед- кое", "Не спускать с горки", "Прикрытие 0-0-1-0" |
| 2927 | Метилдиэта- ноламин | 807 | 6.1 | Собственные цистерны г/г | "Метилдиэ- таноламин", "Х", трафа- рет припис- ки 6а, 8 | "Ядовито", "Едкое" |
| 1593 | Метиленхло- рид |  |  | см. Дихлор- метан |  |  |
| 2053 | Метилизобу- тилкарбинол | 316 | 3.3 | Собственные цистерны г/г или арендован- ные | "Метилизо- бутилкарби- нол", "Х", трафарет приписки 3 | "Легко воспламеня- ется", "Прикрытие 0-0-1-0" |
| 1245 | Метилизобу- тилкетон | 307 | 3.3 | Собственные цистерны г/г или арендован- ные | "Метилизо- бутилке- тон", "Х", трафарет приписки 3 | "Легко воспламеня- ется", "Прикрытие 0-0-1-0" |
| 1247 | Метилметак- рилат инги- бированный | 306 | 3.2 | В специали- зированных цистернах г/г | "Метилме- такрилат", "Х", трафа- рет припис- ки 3, 6а | "Легко воспламеня- ется", "Прикрытие 0-0-1-0" |
| 3077 | Метилнафта- лин[2-](-м- етилнафта- лин) техни- ческий | 904 | 9.1 | В специали- зированных цистернах г/г с уст- ройством для обогре- ва | "Метилнаф- талин", "Х", трафа- рет припис- ки 9 | "Прочие опасные ве- щества" |
| 2303 | Метилсти- рол[-] | 314 | 3.3 | Собственные цистерны г/г или арендован- ные | "Метилсти- рол", "Х", трафарет приписки 3, 6а | "Легко воспламеня- ется", "Ядовито", "Прикрытие 0-0-1-0" |
| 1250 | Метилтрих- лорсилан | 321 | 3.2 | В специали- зированных цистернах г/г | "Метилтрих- лорсилан", "Х", трафа- рет припис- ки 3, 8 | "Легко воспламеня- ется", "Ед- кое", "Прикрытие 0-0-1-0" |
| 1243 | Метилформи- ат | 301 | 3.1 | В специали- зированных цистернах г/г, рас- считанных на давление | "Метилфор- миат", "Х", "С горки не спускать", трафарет приписки 3 | "Легко воспламеня- ется", "Не спускать с горки", "Прикрытие 0-0-1-0" |
| 1063 | Метилхлорид | 209 | 2.3 | В специали- зированных цистернах г/г, расс- читанных на давление | "Метил хло- ристый", "Х", "С горки не спускать", трафарет приписки 2, 3 | "Сжиженный газ", "Лег- ко воспла- меняется", "Не спус- кать с гор- ки", "Прик- рытие 0-0-3-0" |
| 2831 | Метилхлоро- форм |  |  | см. 1, 1, 1 трихлорэ- тан |  |  |
| 1188 | Метилцелло- зольв | 316 | 3.3 | Собственные цистерны г/г или арендован- ные | "Метилцел- лозольв", "Х", трафа- рет припис- ки 3 | "Легко воспламеня- ется", "Прикрытие 0-0-1-0" |
| 1193 | Метилэтил- кетон | 307 | 3.2 | Собственные цистерны г/г или арендован- ные | "Метилэтил- кетон", "Х", трафа- рет припис- ки 3 | "Легко воспламеня- ется", "Прикрытие 0-0-1-0" |
| 1170 | Многофунк- циональная добавка на основе эта- нола | 308 | 3.2 | Собственные цистерны г/г | "Этанол", "Х", трафа- рет припис- ки 3 | "Легко воспламеня- ется", "Прикрытие 0-0-1-0" |
| 1992 | Модификатор ЖКС | 313 | 3.2 | Собственные цистерны г/г | "Модифика- тор ЖКС", "Х" трафа- рет припис- ки 3, 6а | "Легко воспламеня- ется", "Ядовито", "Прикрытие 0-0-1-0" |
| 3077 | Моноалкил- фенолы | 904 | 9.1 | В специали- зированных цистернах г/г с уст- ройством для обогре- ва | "Моноалкил- фенол", "Х", трафа- рет припис- ки 9 | "Прочие опасные ве- щества" |
| 1221 | Моноизопро- пиламин |  |  | см. Изопро- пиламин |  |  |
| 2810 | Мономеры фурфуроль- ноацетоно- вые ФА и ФАМ | 607 | 6.1 | В специали- зированных цистернах г/г с уст- ройством для обогре- ва | "Мономеры ...", "Х", трафарет приписки 6а | "Ядовито" |
| 2491 | Моноэтано- ламин | 807 | 8.2 | Собственные цистерны г/г или арендован- ные | "Этанола- мин", "Х", трафарет приписки 8 | "Едкое" |
| 1036 | Моноэтила- мин, без- водный (этиламин) | 208 | 2.3 | В специали- зированных цистернах г/г, расс- читанных на давление | "Этиламин", "С горки не спускать", "Х", трафа- рет припис- ки 2, 3 | "Сжиженный газ", "Лег- ко воспла- меняется", "Не спус- кать с гор- ки", "При- крытие 0-0-3-0" |
| 2272 | Моноэтила- нилин |  |  | см. N-эти- ланилин |  |  |
| 2054 | Морфолин | 311 | 3.3 | В специали- зированных цистернах г/г | "Морфолин", "Х", трафа- рет припис- ки 3 | "Легко воспламеня- ется", "Прикрытие 0-0-1-0" |
|  | Моющий пре- парат типа МЛ |  |  | В специали- зированных цистернах г/г | "Сульфа- нол", "Х", трафарет приписки |  |
|  | Мыло жидкое техническое |  |  | В специали- зированных цистернах г/г с уст- ройством для обогре- ва | "Мыло жид- кое техни- ческое", "Х", трафа- рет припис- ки |  |
|  | Мыло кани- фольное |  |  | Собственные цистерны г/г или арендован- ные | "Мыло кани- фольное", "Х", трафа- рет припис- ки |  |
|  | Мыло суль- фатное |  |  | Собственные цистерны г/г или арендован- ные | "Мыло суль- фатное", "Х", трафа- рет припис- ки |  |
|  | Мылонафт |  |  | В цистернах с нижним сливом | "СТ" или "Т" |  |
| 1556 | Мышьяко- во-содовый раствор | 622 | 6.1 | Собственные цистерны г/г или арендован- ные | "Мышьяко- во-содовый раствор", "Х", трафа- рет припис- ки 6а | "Ядовито" |
| 3082 | Наполнитель жирующий ПМЖ, ПЖС 905, 904 | 905 | 9.1 | Собственные цистерны г/г или арендован- ные | "ПМЖ", "Х", трафарет приписки 9 | "Прочие опасные ве- щества" |
| 1824 | Натр едкий, раствор |  |  | см. Натрия гидроксид, раствор |  |  |
| 3082 | Натрий ро- данистый, раствор | 904 | 9.1 | Собственные цистерны г/г или арендован- ные | "Натрий ро- данистый", "Х", трафа- рет припис- ки | "Прочие опасные ве- щества" |
| 2428 | Натрий хлорновато- кислый, раствор |  |  | см. Натрия хлората, водный раствор |  |  |
| 2693 | Натрия би- сульфит, раствор | 809 | 8.1 | Собственные цистерны г/г или арендован- ные | "Натрия би- сульфит", "Х", трафа- рет припис- ки 8 | "Едкое" |
| 1824 | Натрия гид- роксил, раствор | 809 | 8.2 | Собственные цистерны г/г или арендован- ные | "Натрия гидроксид", "Х", трафа- рет припис- ки 8 | "Едкое" |
| 3082 | Натрия ги- похлорит, раствор | 903 | 9.1 | В специали- зированных цистернах г/г | "Натрия ги- похлорит", "Х", трафа- рет припис- ки 9 | "Прочие опасные ве- щества" |
| 3082 | Натрия кар- бонат, вод- ный раствор | 903 | 9.1 | Собственные цистерны г/г | "Натрия карбонат", "Х", трафа- рет припис- ки 9 | "Прочие опасные ве- щества" |
| 3082 | Натрия нит- рит, водный раствор | 903 | 9.1 | Собственные цистерны г/г или арендован- ные | "Натрия нитрит", "Х", трафа- рет припис- ки 9 | "Прочие опасные ве- щества" |
| 3266 | Натрия сульфид, раствор | 809 | 8.2 | Собственные цистерны г/г или арендован- ные | "Натрия сульфид", "Х", трафа- рет припис- ки 8 | "Едкое", "Прикрытие 0-0-1-0" |
| 2428 | Натрия хло- рата, вод- ный раствор | 505 | 5.1 | В специали- зированных цистернах г/г с пре- дохрани- тельным клапаном | "Натрия хлорновато- кислый", "Х", трафа- рет припис- ки 5 | "Окисли- тель", "Прикрытие 0-0-1-0" |
|  | Натрия хло- рид, раст- вор |  |  | Собственные цистерны г/г | "Хлорид натрия", "Х", трафа- рет припис- ки |  |
| 1993 | Нафта | 305 | 3.2, 3.3 | В цистернах с нижним сливом | "Нефть", "Т" 3 | "Легко воспламеня- ется", "Прикрытие 0-0-1-0" |
| 2304 | Нафталин расплавлен- ный | 402 | 4.1 | В специали- зированных цистернах г/г | "Нафталин", "Х", трафа- рет припис- ки 4а | "Легко воспламеня- ется" |
| 1993 | Нафтил | 315 | 3.3 | В цистернах с верхним сливом или с универ- сальным сливным прибором | "Бензин", "Бен- зин-нефть", "С" или "СТ" 3 | "Легко воспламеня- ется", "Прикрытие 0-0-1-0" |
| 2811 | Нафтол[2-], технический | 608 | 6.1 | В специали- зированных цистернах г/г | "Нафтол", "Х", трафа- рет припис- ки 6а | "Ядовито", "Прикрытие 0-0-1-0" |
| 2872 | Немагон | 605 | 6.1 | В специали- зированных цистернах г/г | "Немагон", "Х", трафа- рет припис- ки 6а | "Ядовито", "Прикрытие 0-0-1-0" |
|  | Неонолы | 904 |  | В специали- зированных цистернах г/г с уст- ройством для обогре- ва | "Неонол", "Х", трафа- рет припис- ки 9 |  |
| 1993 | Нефрас С-150/200 | 315 | 3.3 | В цистернах с нижним сливом | "Бензин", "Бен- зин-нефть", "С" или "СТ" 3 | "Легко воспламеня- ется", "Прикрытие 0-0-1-0" |
| 3082 | Нефтенол ВВД | 905 | 916 | Собственные цистерны г/г | "Нефтенол ВВД", "Х", трафарет приписки 9 | "Прочие опасные ве- щества" |
| 1993 | Нефтенол НЗ | 315 | 3.3 | Собственные цистерны г/г | "Нефтенол НЗ", "Х", трафарет приписки 3 | "Легко воспламеня- ется", "Прикрытие 0-0-1-0" |
|  | Нефтесвязу- ющее для брикетиро- вания угля |  |  | В бункерных полувагонах |  |  |
| 1267 | Нефть, сы- рая | 305 | 3.2 | В цистернах с нижним сливом | "Бензин", "Бен- зин-нефть", "Т" или "СТ" 3 | "Легко воспламеня- ется", "Прикрытие 0-0-1-0" |
|  | Нефтяное сырье для производс- тва олифы |  |  | В цистернах с нижним сливом | "Нефть", "Т" |  |
|  | Нитролы (масло трансмисси- онное) |  |  | В цистернах с нижним сливом | "С", "СТ" |  |
| 3082 | Ниогрин | 901 | 9.1 | В цистернах с нижним сливом | "Нефть", "Бен- зин-нефть", "Т" или "СТ" 9 | "Прочие опасные ве- щества" |
| 1093 | Нитрил ак- риловой кислоты |  |  | см. Акрило- нитрил |  |  |
| 2730 | Нитроанизо- лы | 616 | 6.1 | В специали- зированных цистернах г/г | "Нитроани- зол", "Х", трафарет приписки 6а | "Ядовито" |
| 1662 | Нитробензол | 608 | 6.1 | В собствен- ных или арендован- ных цистер- нах с верх- ним сливом | "Нитробен- зол", "Х", трафарет приписки 6а | "Ядовито" |
| 1665 | Нитроксило- лы (О-, М-, П-) | 608 | 6.1 | Собственные цистерны г/г или арендован- ные с верх- ним сливом | "Нитрокси- лол", "Х", трафарет приписки 6а | "Ядовито" |
| 1664 | Нитротолуо- лы (О-, М-, П-) | 608 | 6.1 | Собственные цистерны г/г или арендован- ные с верх- ним сливом | "Нитротолу- олы", "Х", трафарет приписки 6а | "Ядовито" |
| 1578 | Нитрохлор- бензолы | 616 | 6.1 | В специали- зированных цистернах г/г | "Нитрохлор- бензол", "Х", трафарет приписки 6а | "Ядовито" |
|  | Окисленный крахмальный реагент - ОКР-4 |  |  | Собственные цистерны г/г или арендован- ные | "ОКР-4", "Х", трафарет приписки |  |
| 1280 | Окись про- пилена |  |  | см. Пропи- леноксид |  |  |
| 1040 | Окись эти- лена |  |  | см. Этиле- ноксид |  |  |
| 3157 | Оксид | 202 | 2.1 | В специали- зированных цистернах г/г, расс- читанных на давление | "Оксид", "С горки не спускать", трафарет приписки 2, 5 | "Сжиженный газ", "Ок- силитель", "Не спус- кать с гор- ки", "Прик- рытие 0-0-3-0" |
| 3082 | Оксидат ВЖС | 904 | 9.1 | В специали- зированных цистернах г/г с уст- ройством для обогре- ва | "Оксидат ВЖС", "Х", трафарет приписки 9 | "Прочие опасные ве- щества" |
| 3082 | Оксидол, деэмульга- тор | 904 | 9.1 | Собственные цистерны г/г или арендован- ные | "Оксидол", "Х", трафарет приписки 9 | "Прочие опасные ве- щества" |
| 3082 | Оксифос Б | 905 | 9.1 | В специали- зированных цистернах г/г с уст- ройством для обогре- ва | "Оксифос Б", "Х", трафарет приписки 9 | "Прочие опасные ве- щества" |
| 2922 | Оксихлор | 801 | 8.3 | В специали- зированных цистернах г/г | "Оксихлор", "Х", трафарет приписки 8, 6а | "Едкое", "Ядовито", "Прикрытие 0-0-1-0" |
| 3082 | Октанол-2 (спирт ок- тиловый вторичный нормальный) | 901 | 9.1 | Собственные цистерны г/г | "Октанол", "Х", трафарет приписки 9 | "Прочие опасные ве- щества" |
| 3265 | Олеин |  |  | См. Кислота олеиновая |  |  |
| 1831 | Олеум | 802 | 8.1 | В специали- зированных олеумных цистер- нах-термо- сах г/г | "Олеум", "Х", трафарет приписки 8, 6а | "Едкое", "Ядовито", "Прикрытие 0-0-1-0" |
| 3082 | Олигомеры | 904 | 9.1 | В специали- зированных цистернах г/г | "Олигоме- ры", "Х", трафарет приписки 9 | "Прочие опасные ве- щества" |
| 1263 | Олифа | 315 | 3.3 | Собственные цистерны г/г или арендован- ные с ниж- ним сливом | "Олифа", "Х", трафарет приписки 3 | "Легко воспламеня- ется", "Прикрытие 0-0-1-0" |
| 1708 | Ортотолуи- дин |  |  | См. Толуи- дины |  |  |
| 2238 | Орто-хлор- толуол |  |  | См. Хлорто- луолы |  |  |
|  | Основа АМГ-10 для концентрата винипола |  |  | В цистернах с нижним сливом | "С" или "СТ" |  |
| 1760 | Основания пиридиновые тяжелые ка- менноуголь- ные | 807 | 8.2 | Собственные цистерны г/г | "Пиридины тяжелые", "Х", трафарет приписки 6а, 8 | "Ядовито", "Едкое" |
| 1593 | Остатки ку- бовые мети- ленхлорида |  |  | См. Мети- ленхлорид |  |  |
| 2810 | Остатки ку- бовые кон- центрата винипола | 635 | 6.1 | В специали- зированных цистернах г/г | Наименова- ние груза, "Х", трафа- рет припис- ки 6а | "Ядовито", "Прикрытие 0-0-1-0" |
| 1992 | Остатки ку- бовые рек- тификации бензола | 314 | 3.3 | Собственные цистерны г/г или арендован- ные | Наименова- ние груза, "Х", трафа- рет припис- ки 3, 6а | "Легко воспламеня- ется", "Ядовито", "Прикрытие 0-0-1-0" |
| 1993 | Остатки нефтяные типа К-1 | 313 | 3.2 | В цистернах с универ- сальным сливным прибором | "С" 3 | "Легко воспламеня- ется", "Прикрытие 0-0-1-0" |
|  | Остатки нефтяные тяжелые |  |  | В цистернах с устройс- твом для обогрева | "Т" |  |
| 3082 | Осуши- тель-сырец (на основе полиглико- лей) | 904 | 9.1 | Собственные цистерны г/г или арендован- ные с уни- версальным сливным прибором | "Осуши- тель-сы- рец", "Х", трафарет приписки 9 | "Прочие опасные ве- щества" |
| 3082 | Отвердитель АЦЭГ | 904 | 9.1 | Собственные цистерны г/г или арендован- ные | "Отверди- тель АЦЭГ", "Х", трафарет приписки 9 | "Прочие опасные ве- щества" |
| 1992 | Отходы мас- ляного и пиролизного производс- тва |  |  | См. Жидкие продукты пиролиза |  |  |
| 1992 | Отходы ор- ганические производс- тва фтало- фоса и три- нонилфенил- фосфита | 314 | 3.3 | Собственные цистерны г/г | Наименова- ние груза", "Х", трафарет приписки 3, 6а | "Легко воспламеня- ется", "Ядовито", "Прикрытие 0-0-1-0" |
| 2811 | Параамино- дифенил |  |  | см. П-ами- нодифенила- мин амин (ПА ДФА) |  |  |
| 3082 | Параантра- цен <*> | 904 | 9.1 | В специали- зированных цистернах г/г с верх- ним сливом | "Параантра- цен", "Х", трафарет приписки 9 | "Прочие опасные ве- щества" |
| 1264 | Паральдегид | 316 | 3.3 | Собственные цистерны г/г или арендован- ные | "Паральде- гид", "Х", трафарет приписки 3 | "Легко воспламеня- ется", "Прикрытие 0-0-1-0" |
| 3295 | Парафин нефтяной жидкий, фракция С10 - С13 | 315 | 3.3 | Собственные цистерны г/г | "Парафин жидкий", "Х", трафарет приписки 3 | "Легко воспламеня- ется", "Прикрытие 0-0-1-0" |
| 3082 | Парафин нефтяной жидкий, фракция С13 | 901 | 9.1 | Собственные цистерны г/г | "Парафин жидкий", "Х", трафарет приписки 9 | "Прочие опасные ве- щества" |
| 3082 | Парафин нефтяной, жидкий, ши- рокая фрак- ция | 901 | 9.1 | Собственные цистерны г/г | "Парафин жидкий", "Х", трафарет приписки 9 | "Прочие опасные ве- щества" |
|  | Парафины нефтяные, жидкие |  |  | В цистернах с универ- сальным сливным прибором | "С" |  |
|  | Парафины нефтяные, твердые |  |  | В цистернах с универ- сальным сливным прибором | "С" |  |
| 2234 | Парахлор- бензотриф- торид |  |  | см. П-хлор- бензотриф- торид |  |  |
| 2922 | Парахлор- бензотрих- лорид |  |  | см. П-хлор- бензотрих- лорид |  |  |
| 3082 | Паста ал- килсульфа- тов синте- тических жирных кис- лот | 904 | 9.1 | В специали- зированных цистернах г/г с уст- ройством для обогре- ва | "Паста АСЖК", "Х", трафарет приписки 9 | "Прочие опасные ве- щества" |
|  | Паста мою- щая для ме- ха, шелка и синтетики |  |  | В специали- зированных цистернах г/г с уст- ройством для обогре- ва | "Паста мою- щая", "Х", трафарет приписки |  |
| 3082 | Паста скру- берная | 904 | 9.1 | В специали- зированных цистернах г/г с уст- ройством для обогре- ва | "Паста скрубер- ная", "Х", трафарет приписки 9 | "Прочие опасные ве- щества" |
|  | Патока |  |  | Собственные цистерны г/г или арендован- ные | "Патока", "П", трафарет приписки |  |
| 3082 | Пек талло- вый | 904 | 9.1 | В специали- зированных цистернах г/г с уст- ройством для обогре- ва | "Пект тал- ловый", "Х", трафарет приписки 9 | "Прочие опасные ве- щества" |
| 2810 | Пек жидкий | 614 | 6.1 | В цистернах с нижним сливом | "Т" 6а | "Ядовито" |
|  | Пенообразо- ватели ПО-6ТС, ПО-6ЦТ |  |  | Собственные цистерны г/г | "Пенообра- зователи", "Х", трафа- рет припис- ки |  |
| 3082 | Пенообразо- ватели ТЭАС, ПО-1, ПО-6К, ПО-1Д | 905 | 9.1 | Собственные цистерны г/г или арендован- ные | "Пенообра- зователь", "Х", трафа- рет припис- ки 9 | "Прочие опасные ве- щества" |
| 1993 | Пенореагент | 315 | 3.3 | В цистернах с универ- сальным сливным прибором | "Х", трафа- рет припис- ки 3 | "Легко воспламеня- ется", "Прикрытие 0-0-1-0" |
| 1265 | Пентан | 301 | 3.1 | В специали- зированных цистернах г/г, расс- читанных на давление | "Пентан", "С горки не спускать", "Х", трафа- рет припис- ки 3 | "Легко воспламеня- ется", "Не спускать с горки", "Прикрытие 0-0-1-0" |
| 3082 | Пенте- нол[4-] | 901 | 9.1 | В специаль- ных цистернах г/г | "4-Пенте- нол", "Х", трафарет приписки 9 | "Прочие опасные ве- щества" |
| 1897 | Перхлорэти- лен |  |  | см. Тетрах- лорэтилен технический |  |  |
|  | Петролатум |  |  | В цистернах с нижним сливом | "Т" |  |
| 2313 | Пиколин | 311 | 3.3 | В специали- зированных цистернах г/г | "Пиколин", "Х", трафа- рет припис- ки 3 | "Легко воспламеня- ется", "Прикрытие 0-0-1-0" |
| 1993 | Пиперилен | 301 | 3.1 | В специали- зированных цистернах г/г, расс- читанных на давление | "Пипери- лен", "Х", "С горки не спускать", трафарет приписки 3 | "Легко воспламеня- ется", "Не спускать с горки", "Прикрытие 0-0-1-0" |
| 1992 | Пиридиновые основания, легкие | 311 | 3.2 | Собственные цистерны г/г или арендован- ные | "Пиридины", "Х", трафа- рет припис- ки 3, 6а, 8 | "Легко воспламеня- ется", "Ядовито", "Едкое", "Прикрытие 0-0-1-0" |
| 1268 | Пироконден- сат гидрос- табилизиро- ванный неф- тяной | 301 | 3.1 | Цистерны с универсаль- ным сливным прибором | "С" 3 | "Легко воспламеня- ется", "Прикрытие 0-0-1-0" |
| 3082 | Пластифика- тор Дибути- ладининат | 904 | 9.1 | В специали- зированных цистернах г/г | "Пластифи- каторы", "Х", трафа- рет припис- ки 9 | "Прочие опасные ве- щества" |
| 3082 | Пластифика- тор Диетил- себацинат | 901 | 9.1 | В специали- зированных цистернах г/г | "Пластифи- каторы", "Х", трафа- рет припис- ки 9 | "Прочие опасные ве- щества" |
|  | Пластифика- тор ЛЗ-7, П-3 |  |  | В специали- зированных алюминиевых цистернах г/г | "Пластифи- катор", "Х", трафа- рет припис- ки |  |
| 3082 | Пластифика- тор нефтя- ной | 904 | 9.1 | Собственные цистерны г/г или арендован- ные | "Пластифи- катор", "Х", трафа- рет припис- ки 9 | "Прочие опасные ве- щества" |
| 3082 | Пластифика- тор СБ-2А | 905 | 9.1 | Собственные цистерны г/г | "Пластифи- катор", "Х", трафа- рет припис- ки 9 | "Прочие опасные ве- щества" |
| 3082 | Пластифика- торы фос- фатные | 905 | 9.1 | В специали- зированных цистернах г/г | "Пластифи- каторы фос- фатные", "Х", трафа- рет припис- ки 9 | "Прочие опасные ве- щества" |
| 2810 | Пластифика- торы: Дикаприлф- талат Диалкилфта- лат 789 | 614 | 6.1 | В специали- зированных цистернах г/г | "Пластифи- каторы", "Х", трафа- рет припис- ки 6а | "Ядовито" |
| 2810 | Поверхност- но-активная добавка СПД | 616 | 6.1 | Собственные цистерны г/г или арендован- ные | "СПД", "Х", трафарет приписки 6а | "Ядовито" |
|  | Полиалкил- бензол |  |  | Собственные цистерны г/г | "Полиалкил- бензол", "Х", трафа- рет припис- ки |  |
| 3082 | Полигликоли | 904 | 9.1 | Собственные цистерны г/г или арендован- ные | "Полиглико- ли", "Х", трафарет приписки 9 | "Прочие опасные ве- щества" |
|  | Полиглице- рины |  |  | Собственные цистерны г/г | "Полиглице- рины", "Х", трафарет приписки |  |
|  | Полидиены |  |  | Собственные цистерны г/г или арендован- ные | "Полидие- ны", "Х", трафарет приписки |  |
| 2206 | Полиизоциа- наты | 609 | 6.1 | В специаль- ных цистер- нах г/г с устройством для обогре- ва | "Полиизоци- анаты", "Х", трафа- рет припис- ки 6а | "Ядовито" |
| 1268 | Полимердис- тиллят | 305 | 3.1 | Собственные цистерны г/г или арендован- ные | "Полимер- дистиллят", "Х", трафа- рет припис- ки 3 | "Легко воспламеня- ется", "Прикрытие 0-0-1-0" |
| 1993 | Полимерные тампонажные материалы АКОР Б-100 | 316 | 3.3 | Собственные цистерны г/г | "АКОРБ- 100", "Х", трафарет приписки 3 | "Легко воспламеня- ется", "Прикрытие 0-0-1-0" |
| 3082 | Полиметал- лический водный кон- центрат (ПВК, Бело- русит") | 904 | 9.1 | Собственные цистерны г/г | "ПВК", "Бе- лорусит", "Х", трафа- рет припис- ки 9 | "Прочие опасные ве- щества" |
| 3077 | Политерпены | 904 | 9.1 | В специали- зированных цистернах г/г с уст- ройством для обогре- ва | "Политерпе- ны", "Х", трафарет приписки 9 | "Прочие опасные ве- щества" |
| 2810 | Полиур БТ | 616 | 6.1 | Собственные цистерны г/г | "Полиур БТ", "Х", трафарет приписки 6а | "Ядовито" |
| 3082 | Полиуры АЗ-20, АЗ-21, АН-10 | 904 | 9.1 | Собственные цистерны г/г | "Полиуры", "Х", трафа- рет припис- ки 9 | "Прочие опасные ве- щества" |
| 3082 | Полифурит | 904 | 9.1 | В специали- зированных цистернах г/г | "Полифу- рит", "Х", трафарет приписки 9 | "Прочие опасные ве- щества" |
| 2761 | Полихлорбу- тан-80 | 604 | 6.1 | Собственные цистерны г/г или арендован- ные | "Полихлор- бутан", "Х", трафа- рет припис- ки 6а | "Ядовито" |
| 2321 | Полихлориды бензола | 608 | 6.1 | Собственные цистерны г/г или арендован- ные | "Полихлори- ды бензо- ла", "Х", трафарет приписки 6а | "Ядовито" |
| 3082 | Полиэлект- ролит ВПК-402 (полидиме- тилдиалли- ламмонийх- лорид) | 904 | 9.1 | Собственные цистерны г/г | "Полиэлект- ролит", "Х", трафа- рет припис- ки 9 | "Прочие опасные ве- щества" |
| 3082 | Полиэти- ленгликоля, водные растворы | 904 | 9.1 | В специали- зированных цистернах г/г | "ПЭГ", "Х", трафарет приписки 9 | "Прочие опасные ве- щества" |
| 3267 | Полиэтилен- полиамины | 807 | 8.2 | В специали- зированных цистернах г/г | "Полиэти- ленполиами- ны", "Х", трафарет приписки 8 | "Едкое" |
|  | Полиэфир ПДА-2000 |  |  | Собственные цистерны г/г | "Полиэфир ПДА", "Х", трафарет приписки |  |
| 3082 | Полиэфиры | 904 | 9.1 | Собственные цистерны г/г или арендован- ные с уст- ройством для обогре- ва | "Полиэфи- ры", "Х", трафарет приписки 9 | "Прочие опасные ве- щества" |
|  | Полугудроны |  |  | В цистернах с нижним сливом | "СТ" или "Т" |  |
| 3082 | Препарат "Эфосол" | 904 | 9.1 | В специали- зированных цистернах г/г с уст- ройством для обогре- ва | "Эфосол", "Х", трафа- рет припис- ки 9 | "Прочие опасные ве- щества" |
|  | Препарат БВ (масло для производс- тва хими- ческих во- локон) |  |  | В специаль- ных цистер- нах г/г с нижним сли- вом | "Препарат БВ", "Х", трафарет приписки |  |
| 3082 | Препарат ВЗЖ |  |  | На условиях перевозки неонолов |  |  |
| 3082 | Препарат К-4 | 905 | 9.1 | Собственные цистерны г/г или арендован- ные | Препарат "К-4", "Х", трафарет приписки 9 | "Прочие опасные ве- щества" |
| 2810 | Препарат КЭАМ | 604 | 6.1 | Собственные цистерны г/г или арендован- ные | "КЭАМ", "Х", трафа- рет припис- ки 6а | "Ядовито" |
| 3082 | Препарат ОС-20 | 904 | 9.1 | В специали- зированных цистернах г/г с уст- ройством для обогре- ва | "ОС-20", "Х", трафа- рет припис- ки 9 | "Прочие опасные ве- щества" |
| 3077 | Присадка адгезионная дорожная | 904 | 9.1 | В специали- зированных цистернах г/г с уст- ройством для обогре- ва | "Амдор", "Х", трафа- рет припис- ки 9 | "Прочие опасные ве- щества" |
| 3077 | Присадка адгезионная дорожная "Амдор" | 904 | 9.1 | В специали- зированных цистернах г/г с уст- ройством для обогре- ва | "Амдор", "Х", трафа- рет припис- ки 9 | "Прочие опасные ве- щества" |
| 3082 | Присадка антимикроб- ная "Суль- фоцид" | 905 | 9.1 | Собственные цистерны г/г | Наименова- ние груза, "Х", трафа- рет припис- ки 9 | "Прочие опасные ве- щества" |
|  | Присадка водяная к мазуту мар- ки ВТИ-4 |  |  | Собственные цистерны г/г или арендован- ные | "ВТИ-4", "Х", трафа- рет припис- ки |  |
| 1993 | Присадка депрессор- ная реоло- гическая ВЭС-503М | 315 | 3.3 | Собственные цистерны г/г с уст- ройством для обогре- ва | "Присадка ВЭС-503М", "Х", трафа- рет припис- ки 3 | "Легко воспламеня- ется", "Прикрытие 0-0-1-0" |
| 3082 | Присадка к остаточным топливам ВНИИНП-200 | 901 | 9.1 | Собственные цистерны г/г | "Присадка ВНИИНП- 200", "Х", трафарет приписки 9 | "Прочие опасные ве- щества" |
|  | Присадка полиметак- рилата-Д, ПМА |  |  | Собственные цистерны г/г или арендован- ные | "ПМА", "Х", трафарет приписки |  |
|  | Присадка ЦИАТИМ-339 |  |  | Собственные цистерны г/г или арендован- ные | "ЦИАТИМ- 339", "Х", трафарет приписки |  |
| 2810 | Присадки к котельному топливу: "ВНИИНП- 106", "Полифен" | 807 | 6.1 | Собственные цистерны г/г или арендован- ные с уни- версальным сливным прибором | "ВНИИНП- 106", или "Полифен", "Х", трафарет приписки 6а | "Ядовито" |
|  | Присадки к минеральным маслам |  |  | Цистерны с нижним сли- вом | С |  |
| 3082 | Продукт С-789 (N-ал- кил-N-фенил парафени- лендиамин) | 905 | 9.1 | В специали- зированных цистернах г/г с уст- ройством для обогре- ва | "Продукт С-789", "Х", трафа- рет припис- ки 9 | "Прочие опасные ве- щества" |
| 1993 | Продукт Т-185 <*> | 313 | 3.2 | В специали- зированных цистернах г/г | "Х", трафа- рет припис- ки 3 | "Легко воспламеня- ется", "Прикрытие 0-0-1-0" |
| 1992 | Проксамин, водномета- нольный раствор | 319 | 3.2 | Собственные цистерны г/г или арендован- ные | "Прокса- мин", "Х", трафарет приписки 3, 6а | "Легко воспламеня- ется", "Ядовито", "Прикрытие 0-0-1-0" |
| 1992 | Проксанол, водномета- нольный раствор | 319 | 3.3 | Собственные цистерны г/г или арендован- ные | "Прокса- нол", "Х", трафарет приписки 3, 6а | "Легко воспламеня- ется", "Ядовито", "Прикрытие 0-0-1-0" |
| 1978 | Пропан | 206 | 2.3 | В специали- зированных цистернах г/г, расс- читанных на давление | "Пропан", "С горки не спускать", трафарет приписки 2, 3 | "Сжиженный газ", "Лег- ко воспла- меняется", "Не спус- кать с гор- ки", "Прик- рытие 0-0-3-0" |
| 1078 | Пропеллент УФ-1 | 201 | 2.1 | В специали- зированных цистернах г/г | "Хладон", "С горки не спускать", трафарет приписки 2 | "Сжиженный газ", "Не спускать с горки", "Прикрытие 0-0-3-0" |
| 2364 | Пропилбен- зол[Н-] | 317 | 3.3 | Собственные цистерны г/г или арендован- ные | "Пропилбен- зол", "Х", трафарет приписки 3 | "Легко воспламеня- ется", "Прикрытие 0-0-1-0" |
| 1077 | Пропилен | 206 | 2.3 | В специали- зированных цистернах г/г, расс- читанных на давление | "Пропан", "С горки не спускать", "Х", трафа- рет припис- ки 2, 3 | "Сжиженный газ", "Лег- ко воспла- меняется", "Не спус- кать с гор- ки", "Прик- рытие 0-0-3-0" |
| 3082 | Пропиленг- ликоль[1,2] (пропанди- ол-1,2) | 904 | 9.1 | Собственные цистерны г/г | "Пропиленг- ликоль", "Х", трафа- рет припис- ки 9 | "Прочие опасные ве- щества" |
| 1280 | Пропиленок- сид <**> | 302 | 3.1 | В специали- зированных цистернах г/г, расс- читанных на давление | "Пропиле- ноксид", "С горки не спускать", "Х", трафа- рет припис- ки 3, 6а | "Легко воспламеня- ется", "Ядовито", "Прикрытие 0-0-1-0" |
| 3263 | Проскан | 807 | 8.2 | Собственные цистерны г/г или арендован- ные | "Проскан", "Х", трафа- рет припис- ки | "Едкое" |
| 1918 | Псевлокумол (изопропил- бензол) | 317 | 3.2 | Собственные цистерны г/г или арендован- ные | "Псевдоку- мол", "Х", трафарет приписки 3 | "Легко воспламеня- ется", "Прикрытие 0-0-1-1" |
| 1791 | Пульпа ги- похлорита кальция | 816 | 8.3 | В специали- зированных гуммирован- ных цистер- нах г/г | "Пульпа ги- похлорита кальция", "Х", трафа- рет припис- ки 8 | "Едкое" |
| 2810 | Пылеподави- тель | 615 | 6.1 | Собственные цистерны г/г или арендован- ные с уни- версальным сливным прибором | "Пылепода- витель", "Х", трафа- рет припис- ки 6а | "Ядовито" |
| 3082 | Рабочая жидкость РЖ-3 | 904 | 9.1 | Собственные цистерны г/г или арендован- ные | "РЖ-3", "Х", трафа- рет припис- ки 9 | "Прочие опасные ве- щества" |
| 1263 | Разбавители | 328 | 3.2, 3.3 | Собственные цистерны г/г или арендован- ные | "Разбавите- ли", "Х", трафарет приписки 3 | "Легко воспламеня- ется", "Прикрытие 0-0-1-0" |
|  | Раствор смеси хло- ридов и сульфатов натрия, ка- лия, магния |  |  | Собственные цистерны г/г | "Раствор солевой", "Х", трафа- рет припис- ки |  |
| 1993 | Растворите- ли (с тем- пературой вспышки ни- же 23 град. С) | 301 | 3.1, 3.2 | Собственные цистерны г/г или арендован- ные | "Раствори- тели", "Х", трафарет приписки 3 | "Легко воспламеня- ется", "Прикрытие 0-0-1-0" |
| 1993 | Растворите- ли (с тем- пературой вспышки от 23 град. С до 61 град. С) | 328 | 3.3 | Собственные цистерны г/г или арендован- ные | "Раствори- тели", "Х", трафарет приписки 3 | "Легко воспламеня- ется", "Прикрытие 0-0-1-0" |
| 1208 | Раствори- тель "Пральт" |  |  | см. Фракция гексановая |  |  |
| 1992 | Раствори- тель АР | 314 | 6.1 | Собственные цистерны г/г или арендован- ные | "АР", "Х", трафарет приписки 3, 6а | "Ядовито", "Легко воспламеня- ется", "Прикрытие 0-0-1-0" |
| 1992 | Раствори- тель Деци- лин <*> | 313 | 3.1 | В специали- зированных цистернах г/г | "Децилин", "Х", трафа- рет припис- ки 3, 6а | "Легко воспламеня- ется", "Ядовито", "Прикрытие 0-0-1-0" |
| 2810 | Раствори- тель ЛТИ | 607 | 6.1 | В специали- зированных цистернах г/г | "ЛТИ", "Х", трафарет приписки 6а | "Ядовито" |
| 1170 | Раствори- тель спир- тосодержа- щий "Лакол" |  |  | см. Спирта этилового раствор |  |  |
| 1993 | Раствори- тель СФПК | 316 | 3.3 | Собственные цистерны г/г или арендован- ные | "СФПК", "Х", трафа- рет припис- ки 3 | "Легко воспламеня- ется", "Прикрытие 0-0-1-0" |
| 1993 | Раствори- тель техни- ческий "Ор- ганол" | 305 | 3.2 | Собственные цистерны г/г | "Раствори- тель "Орга- нол", "Х", трафарет приписки 3 | "Легко воспламеня- ется", "Прикрытие 0-0-1-0" |
| 1170 | Раствори- тель техни- ческий ДЭГИ | 308 | 3.2 | Собственные цистерны г/г | "ДЭГИ", "Х", трафа- рет припис- ки 3 | "Легко воспламеня- ется", "Прикрытие 0-0-1-0" |
| 3082 | Реагент ВЖС | 901 | 9.1 | В специали- зированных цистернах г/г с уст- ройством для обогре- ва | "Реагент ВЖС", "Х", трафарет приписки 9 | "Прочие опасные ве- щества" |
| 1993 | Реагент для флотации углей | 315 | 3.3 | Собственные цистерны г/г или арендован- ные | "Флотацион- ный реа- гент", "Х", трафарет приписки 3 | "Легко воспламеня- ется", "Прикрытие 0-0-1-0" |
| 2922 | Реагент ПАФ-13А | 809 | 8.1 | Собственные цистерны г/г или арендован- ные | "ПАФ-13А", "Х", трафа- рет припис- ки 8, 6а | "Едкое", "Ядовито" |
| 1992 | Реапон | 319 | 3.2 | Собственные цистерны г/г | "Реапон", "Х", трафа- рет припис- ки 3, 6а | "Легко воспламеня- ется", "Ядовито" "Прикрытие 0-0-1-0" |
| 1993 | Рефлюкс <**> | 301 | 3.1 | В специали- зированных цистернах г/г, расс- читанных на давление | "Рефлюкс", "Х", "С горки не спускать", трафарет приписки 3 | "Легко воспламеня- ется", "Не спускать с горки", "Прикрытие 0-0-1-0" |
| 1993 | Рецептура РД-2 | 318 | 3.1 | Собственные цистерны г/г или арендован- ные | "РД-2", "Х", трафа- рет припис- ки 3 | "Легко воспламеня- ется", "Прикрытие 0-0-1-0" |
|  | Саломас не- рафиниро- ванный для маргарино- вой промыш- ленности |  |  | Собственные цистерны г/г или арендован- ные | "Жир пище- вой", "П", трафарет приписки |  |
|  | Саломас, технический |  |  | Собственные цистерны г/г или арендован- ные | "Саломас", "П", трафа- рет припис- ки |  |
| 1992 | Самин <*> | 311 | 3.2 | В специали- зированных цистернах г/г | "Самин", "Х", трафа- рет припис- ки 3, 6а | "Легко воспламеня- ется", "Ядовито", "Прикрытие 0-0-1-0" |
| 1993 | Связующее ГС | 307 | 3.2 | Собственные цистерны г/г | "Связующее ГС", "Х", трафарет приписки 3 | "Легко воспламеня- ется", "Прикрытие 0-0-1-0" |
| 2426 | Селитра ам- миачная, высококон- центриро- ванный вод- ный раствор | 505 | 5.1 | В специали- зированных цистернах г/г с верх- ним сливом и устройс- твом для обогрева | "Селитра аммиачная", "Х", трафа- рет припис- ки 5 | "Окисли- тель", "Прикрытие 0-0-1-0" |
| 3218 | Селитра натриевая, водный раствор концентра- ции менее 50% | 510 | 5.1 | В специали- зированных цистернах г/г с уст- ройством для обогре- ва | "Селитра натриевая, раствор", "Х", трафа- рет припис- ки 5 | "Окисли- тель" |
| 2448 | Сера расп- лавленная | 404 | 4.1 | В специали- зированных цистернах г/г с теп- лоизоляцией | "Сера расп- лавленная", "Х", трафа- рет припис- ки 4а | "Легко воспламеня- ется", "Прикрытие 0-0-1-0" |
| 1131 | Сероуглерод | 304 | 3.1 | Собственные цистерны г/г или арендован- ные с верх- ним сливом | "Сероугле- род", "Х", "С горки не спускать", трафарет приписки 3, 6а | "Легко воспламеня- ется", "Ядовито", "Не спус- кать с гор- ки", "Прик- рытие 3/1-1 <*> -1-1" |
| 1079 | Серы диок- сид | 203 | 2.2 | В специали- зированных цистернах г/г, расс- читанных на давление | "Серы диок- сид", "Х", трафарет приписки, "С горки не спускать" 2, 6а | "Сжиженный газ", "Ядо- вито", "Не спускать с горки", "Прикрытие 0-0-3-0" |
| 1828 | Серы хлорид (сера хло- ристая) | 803 | 8.1 | Собственные цистерны г/г или арендован- ные с верх- ним сливом | "Сера хло- ристая", "Х", трафа- рет припис- ки 8, 6а | "Едкое", "Ядовито" |
| 1263 | Сиккативы жидкие | 315 | 3.3 | Собственные цистерны г/г или арендован- ные | "Сиккати- вы", "Х", трафарет приписки 3 | "Легко воспламеня- ется", "Прикрытие 0-0-1-0" |
|  | Синтамид-5 |  |  | Собственные цистерны г/г | "Синта- мид-5", "Х", трафа- рет припис- ки |  |
| 3082 | Синтанолы | 904 | 9.1 | В специали- зированных цистернах г/г с уст- ройством для обогре- ва | "Синтанол", "Х", трафа- рет припис- ки 9 | "Прочие опасные ве- щества" |
|  | Синтерол АФМ-12 |  |  | Собственные цистерны г/г с уст- ройством для разог- рева | "Синтерол АФМ-12", "Х", трафа- рет припис- ки |  |
| 1992 | Синтин <*> | 313 | 3.3 | В специали- зированных цистернах г/г, расс- читанных на давление | "Синтин", "Х", трафа- рет припис- ки 3, 6а | "Легко воспламеня- ется", "Ядовито" "Прикрытие 3/0-1-1-1" |
|  | Синтокс-20М |  |  | Собственные цистерны г/г | "Синтокс", "Х", трафа- рет припис- ки |  |
| 1299 | Скипидар | 315 | 3.3 | Собственные цистерны г/г или арендован- ные | "Скипидар", "Х", трафа- рет припис- ки 3 | "Легко воспламеня- ется", "Прикрытие 0-0-1-0" |
|  | Смачиватель ДБ (дитре- тичный бу- тилфенилпо- лигликоле- вый эфир) |  |  | Собственные цистерны г/г | "Смачива- тель ДБ", "Х", трафа- рет припис- ки |  |
| 1993 | Смеси отра- ботанных нефтепро- дуктов (группа СНО) | 315 | 3.3 | В цистернах с универ- сальным сливным прибором | "Т" | "Легко воспламеня- ется", "Прикрытие 0-0-1-0" |
| 3082 | Смесь А-6 ТН; Смесь А-6 ТЗ | 904 | 9.1 | Собственные цистерны г/г или арендован- ные | "А-6ТН" или "А-6ТЗ", "Х", трафа- рет припис- ки 9 | "Прочие опасные ве- щества" |
| 1170 | Смесь жид- кая много- компонент- ная техни- ческая |  |  | См. спирт этиловый технический |  |  |
| 1993 | Смола 134-276, раствор в толуоле (ксилоле) | 317 | 3.2 | Собственные цистерны г/г | "Смола 134-276", "Х", трафа- рет припис- ки 3 | "Легко воспламеня- ется", "Прикрытие 0-0-1-0" |
| 1263 | Смола 139-297, раствор (смола по- лифенилси- локсановая, раствор в ксилоле (или толуо- ле)) | 305 | 3.3 | Собственные цистерны г/г | "Смола 139-297", "Х", трафа- рет припис- ки 3 | "Легко воспламеня- ется", "Прикрытие 0-0-1-0" |
| 3082 | Смола водо- растворимая полиаминоэ- нихлоргид- риновая "Кауста- мин-115" | 905 | 9.1 | В специали- зированных цистернах г/г с уст- ройством для обогре- ва | "Кауста- мин-115", "Х", трафа- рет припис- ки 9 | "Прочие опасные ве- щества" |
| 1992 | Смола дре- весная | 313 | 3.2 | Собственные цистерны г/г или арендован- ные с ниж- ним сливом | "Смола дре- весная", "Х", трафа- рет припис- ки 3, 6а | "Легко воспламеня- ется", "Ядовито", "Прикрытие 0-0-1-0" |
| 2810 | Смола ка- менноуголь- ная | 614 | 6.1 | Собственные цистерны г/г или арендован- ные с ниж- ним сливом | "Смола ка- менноуголь- ная", "Х", трафарет приписки 6а | "Ядовито" |
| 3082 | Смола пиро- лизная, тя- желая | 901 | 9.1 | Собственные цистерны г/г с уни- версальным сливным прибором | "Смола пи- ролизная, тяжелая", "Х", трафа- рет припис- ки 9 | "Прочие опасные ве- щества" |
| 3082 | Смола поли- алкилбен- зольная | 317 | 9.1 | Собственные цистерны г/г или арендован- ные | "Смола по- лиалкилбен- зольная", "Х", трафа- рет припис- ки 9 | "Прочие опасные ве- щества" |
| 1759 | Смола поли- амидная (Водамин 115) | 807 | 8.3 | В специали- зированных изотерми- ческих цис- тернах г/г | "Смола по- лиамидная", "Х", трафа- рет припис- ки 8 | "Едкое" |
| 1993 | Смола поли- метилсилок- сановая, раствор в ксилоле (метильный лак) | 305 | 3.3 | Собственные цистерны г/г | "Смола по- лиметилси- локсано- вая", "Х", трафарет приписки 3 | "Легко воспламеня- ется", "Прикрытие 0-0-1-0" |
| 1866 | Смола поли- метилфенил- силоксано- вая, раст- вор в кси- лоле | 317 | 3.3 | Собственные цистерны г/г | "Смола ПМФС", "Х", трафарет приписки 3 | "Легко воспламеня- ется", "Прикрытие 0-0-1-0" |
| 3082 | Смола поли- эфирная не- насыщенная бесстироль- ная "Кам- фэст-04" | 901 | 9.1 | Собственные цистерны г/г | "Кам- фэст-04", "Х", трафа- рет припис- ки 9 | "Прочие опасные ве- щества" |
| 1866 | Смола фено- лоформаль- дегидная, раствор в ксилоле | 317 | 3.3 | В специали- зированных цистернах г/г | Наименова- ние груза, "Х", трафа- рет припис- ки 3, 6а | "Легко воспламеня- ется", "Ядовито", "Прикрытие 0-0-1-0" |
| 2927 | Смола фе- нольная | 807 | 6.1 | В специали- зированных цистернах г/г с уст- ройством для обогре- ва | "Фенол", "Х", трафа- рет припис- ки 6а | "Ядовито" |
| 1866 | Смолы акри- ловые, раствор в смеси изоп- ропилового спирта и ацетона | 316 | 3.3 | В специали- зированных цистернах г/г | "Смола ак- риловая", "Х", трафа- рет припис- ки 3 | "Легко воспламеня- ется", "Прикрытие 0-0-1-0" |
| 1866 | Смолы алки- диоакрило- вые, раст- вор в кси- лоле | 317 | 3.3 | В специали- зированных цистернах г/г | "Смола ал- кидиоакри- ловая", "Х", трафа- рет припис- ки 3 | "Легко воспламеня- ется", "Прикрытие 0-0-1-0" |
| 3082 | Смолы кар- бамидофор- мальдегид- ные | 905 | 9.1 | В специали- зированных цистернах г/г | "Смола КФ", "Х", трафа- рет припис- ки 9 | "Прочие опасные ве- щества" |
| 3082 | Смолы кар- бамидофура- новые | 904 | 9.1 | В специали- зированных цистернах г/г | "Смолы кар- бамидофура- новые", "Х", трафа- рет припис- ки 9 | "Прочие опасные ве- щества" |
| 1866 | Смолы мела- минофор- мальдегид- ные, раст- вор в бути- ловом спир- те | 316 | 3.3 | В специали- зированных цистернах г/г | "Смола ме- ламинофор- мальдегид- ная", "Х", трафарет приписки 3, 6а | "Легко воспламеня- ется", "Ядовито" "Прикрытие 0-0-1-0" |
| 1866 | Смолы моче- винофор- мальдегид- ные, раст- вор в бути- ловом спир- те | 316 | 3.3 | В специали- зированных цистернах г/г | "Смола мо- чевинофор- мальдегид- ная", "Х", трафарет приписки 3, 6а | "Легко воспламеня- ется", "Ядовито", "Прикрытие 0-0-1-0" |
| 3082 | Смолы неф- тяные тяже- лые, темпе- ратура вспышки вы- ше 61 град. С, но ниже 90 град. С | 901 | 9.1 | В цистернах с нижним сливом | "СТ" или "Т" 9 | "Прочие опасные ве- щества" |
| 1866 | Смолы поли- эфирные, ненасыщен- ные, сти- рольные "Камфэст" | 317 | 3.3 | В специали- зированных цистернах г/г | "Камфэст", "Х", трафа- рет припис- ки 3 | "Легко воспламеня- ется", "Прикрытие 0-0-1-0" |
| 2810 | Смолы слан- цевые | 614 | 6.1 | Собственные цистерны г/г или арендован- ные | "Смола сланцевая", "Х", трафа- рет припис- ки 6а | "Ядовито" |
| 3082 | Смолы фено- лофурановые | 904 | 9.1 | В специали- зированных цистернах г/г | "Наименова- ние груза", "Х", трафа- рет припис- ки 9 | "Прочие опасные ве- щества" |
| 2810 | Смолы фе- нолформаль- дегидные вспениваю- щиеся | 614 | 6.1 | В специали- зированных цистернах г/г | "Наименова- ние груза", "Х", трафа- рет припис- ки 6а | "Ядовито" |
| 3082 | Смолы фе- нолформаль- дегидные, водные растворы | 904 | 9.1 | Собственные цистерны г/г | "Смола фе- нолофор- мальдегид- ная", "Х", трафарет приписки 9 | "Прочие опасные ве- щества" |
| 1993 | Смолы фе- нолформаль- дегидные, жидкие лег- ковоспламе- няющиеся | 317 | 3.2, 3.3 | Собственные цистерны г/г | "Смола фе- нолофор- мальдегид- ная", "Х", трафарет приписки 3 | "Легко воспламеня- ется", "Слабоядо- вито", "Прикрытие 0-0-1-0" |
| 3082 | Смолы фе- нолформаль- дегидные, жидкие, с температу- рой вспышки более 61 град. С, но не более 90 град. С | 901 | 9.1 | Собственные цистерны г/г | "Смола фе- нолофор- мальдегид- ная", "Х", трафарет приписки 9 | "Прочие опасные ве- щества" |
| 1993 | Смолы эпок- сидные, раствор в толуоле | 314 | 3.2 | В специали- зированных цистернах г/г с уст- ройством для обогре- ва | "Смола эпоксид- ная", "Х", трафарет приписки 3 | "Легко воспламеня- ется", "Прикрытие 0-0-1-0" |
|  | Соапсток |  |  | В цистернах с нижним сливом | "СТ" или "Т" |  |
|  | Собиратель ОР-100 |  |  | Собственные цистерны г/г или арендован- ные | "ОР-100", "Х", трафа- рет припис- ки |  |
| 2810 | Совтол-10 | 616 | 6.1 | В специали- зированных цистернах г/г с верх- ним сливом | "Сов- тол-10", "Х", трафа- рет припис- ки 6а | "Ядовито" |
| 1760 | Соли аммо- нийные, раствор | 801 | 8.3 | Собственные цистерны г/г или арендован- ные | "Соль аммо- нийная", "Х", трафа- рет припис- ки 8 | "Едкое" |
| 1993 | Сольвент | 309 | 3.2 | Собственные цистерны г/г с верх- ним сливом или универ- сальным сливным прибором | "Сольвент", "Х", трафа- рет припис- ки 3 | "Легко воспламеня- ется", "Прикрытие 0-0-1-0" |
| 2922 | Соляной и плавиковой кислот, смесь | 801 | 8.1 | В специали- зированных гуммирован- ных цистер- нах г/г с верхним сливом | Наименова- ние груза, "Х", трафа- рет припис- ки 8, 6а | "Едкое", "Ядовито", "Прикрытие 0-0-1-0" |
| 1866 | Сополимер 5Б | 305 | 3.2 | В специали- зированных цистернах г/г | "Сополимер 5Б", "Х", трафарет приписки 3 | "Легко воспламеня- ется", "Прикрытие 0-0-1-0" |
| 1993 | Сополимер БМС-86 раствор в смеси раст- ворителей | 316 | 3.3 | Собственные цистерны г/г или арендован- ные | Наименова- ние груза, "Х", трафа- рет припис- ки 3 | "Легко воспламеня- ется", "Прикрытие 0-0-1-0" |
| 3082 | Сополимеры на основе винилхлори- да (водные) | 904 | 9.1 | В специали- зированных цистернах г/г | "Сополи- мер", "Х", трафарет приписки 9 | "Прочие опасные ве- щества" |
| 1105 | Спирт ами- ловый (Пен- танол) | 316 | 3.3 | Собственные цистерны г/г или арендован- ные | "Пентанол", "Х", трафа- рет припис- ки 3 | "Легко воспламеня- ется", "Прикрытие 0-0-1-0" |
| 3082 | Спирт бен- зиловый | 901 | 9.1 | В специали- зированных цистернах г/г | "Спирт бен- зиловый", "Х", 9 | "Прочие опасные ве- щества" |
| 1120 | Спирт бути- ловый | 316 | 3.3 | Собственные цистерны г/г или арендован- ные | "Бутанол", "Х", трафа- рет припис- ки 3 | "Легко воспламеня- ется", "Прикрытие 0-0-1-0" |
| 1120 | Спирт бути- ловый тре- тичный | 316 | 3.2 | В специали- зированных цистернах г/г из алю- миния или нержавеющей стали | "Бутанол", "Х", трафа- рет припис- ки 3 | "Легко воспламеня- ется", "Прикрытие 0-0-1-0" |
| 1986 | Спирт дена- турирован- ный | 319 | 3.2 | Собственные цистерны г/г или арендован- ные | "Денату- рат", "Х", трафарет приписки 3, 6а | "Легко воспламеня- ется", "Ядовито", "Прикрытие 0-0-1-0" |
| 1148 | Спирт диа- цетоновый | 316 | 3.3 | В специали- зированных цистернах г/г | "Спирт диа- цетоновый", "Х", трафа- рет припис- ки 3 | "Легко воспламеня- ется", "Прикрытие 0-0-1-0" |
| 1105 | Спирт изоа- миловый (Изопента- нол) | 316 | 3.3 | Собственные цистерны г/г или арендован- ные | "Изопента- нол", "Х", трафарет приписки 3 | "Легко воспламеня- ется", "Прикрытие 0-0-1-0" |
| 1212 | Спирт изо- бутиловый | 316 | 3.3 | Собственные цистерны г/г или арендован- ные | "Изобута- нол", "Х", трафарет приписки 3 | "Легко воспламеня- ется", "Прикрытие 0-0-1-0" |
| 1986 | Спирт изо- октиловый | 901 | 9.1 | Собственные цистерны г/г или арендован- ные | "Изоокта- нол", "Х", трафарет приписки 9 | "Прочие опасные ве- щества" |
| 1219 | Спирт изоп- ропиловый | 307 | 3.2 | Собственные цистерны г/г или арендован- ные | "Изопропа- нол", "Х", трафарет приписки 3 | "Легко воспламеня- ется", "Прикрытие 0-0-1-0" |
| 2672 | Спирт наша- тырный |  |  | см. Аммиак, водные растворы |  |  |
| 1274 | Спирт про- пиловый | 307 | 3.2 | Собственные цистерны г/г или арендован- ные | "Пропанол", "Х", трафа- рет припис- ки 3 | "Легко воспламеня- ется", "Прикрытие 0-0-1-0" |
| 2810 | Спирт тет- рагидрофу- риловый | 607 | 6.1 | Собственные цистерны г/г или арендован- ные | "Спирт тет- рагидрофу- риловый", "Х", трафа- рет припис- ки 6а | "Ядовито" |
| 2874 | Спирт фур- фуриловый | 607 | 6.1 | Собственные цистерны г/г или арендован- ные | "Фурфурол", "Х", трафа- рет припис- ки 6а | "Ядовито" |
| 1170 | Спирт эти- ловый, вин- ный | 308 | 3.2 | Собственные цистерны г/г или арендован- ные с верх- ним сливом, оборудован- ных замками | "Спирт", "П", трафа- рет припис- ки 3 | "Легко воспламеня- ется", "Прикрытие 0-0-1-0" |
| 1170 | Спирт эти- ловый (эта- нол), или спирта эти- лового раствор | 308 | 3.2, 3.3 | Собственные цистерны г/г или арендован- ные | "Этанол", "Х", трафа- рет припис- ки 3 | "Легко воспламеня- ется", "Прикрытие 0-0-1-0" |
| 1170 | Спирт эти- ловый тех- нический | 308 | 3.2 | Собственные цистерны г/г или арендован- ные | "Этанол", "Х", трафа- рет припис- ки | "Легко воспламеня- ется", "Прикрытие 0-0-1-0" |
| 3082 | Спирты син- тетические жирные | 904 | 9.1 | Собственные цистерны г/г | Наименова- ние груза, "Х", трафа- рет припис- ки 9 | "Прочие опасные ве- щества" |
| 3082 | Спирты син- тетические жирные вто- ричные фракции С18 - С23 | 904 | 9.1 | В специали- зированных цистернах г/г с уст- ройством для обогре- ва | Наименова- ние груза, "Х", трафа- рет припис- ки 9 | "Прочие опасные ве- щества" |
| 3082 | Спирты син- тетические жирные пер- вичные фракции С16 - С21 | 904 | 9.1 | В специали- зированных цистернах г/г с уст- ройством для обогре- ва | "ССЖ", "Х", трафарет приписки 9 | "Прочие опасные ве- щества" |
| 3295 | Средний дистиллят газового конденсата | 301 | 311 1 | Собственные цистерны г/г или арендован- ные | "Дистилляты газоконден- сата" или "Бензин" или "Бен- зин-Нефть", трафарет приписки 3 | "Легко воспламеня- ется", "Прикрытие 0-0-1-0" |
| 3082 | Средства моющие, жидкие | 905 | 9.1 | Собственные цистерны г/г или арендован- ные | "Средства моющие", "Х", трафа- рет припис- ки 9 | "Прочие опасные ве- щества" |
| 1170 | Средства чистящие универсаль- ные на ос- нове спирта этилового техническо- го ("Уни- версал", "Чистый" и др.) |  |  | см. Спирта этилового раствор |  |  |
| 3082 | Стабилиза- тор аце- таль- но-спирто- вой | 905 | 9.1 | Собственные цистерны г/г с уст- ройством для обогре- ва | Наименова- ние груза, "Х", трафа- рет припис- ки 9 | "Прочие опасные ве- щества" |
| 3082 | Стабилиза- тор ВТС-60 | 901 | 9.1 | В специали- зированных цистернах г/г с уст- ройством для обогре- ва | "Стабилиза- тор ВТС-60", "Х", трафа- рет припис- ки 9 | "Прочие опасные ве- щества" |
| 3082 | Стакрилат-1 | 904 | 9.1 | В специали- зированных цистернах г/г | "Стакри- лат", "Х", трафарет приписки 9 | "Прочие опасные ве- щества" |
| 3082 | Стеароксы | 904 | 9.1 | В специали- зированных цистернах г/г с уст- ройством для обогре- ва | "Стеарокс", "Х", трафа- рет припис- ки 9 | "Прочие опасные ве- щества" |
| 3082 | Стекло жид- кое (натрия силикат, раствор) | 905 | 9.1 | Собственные цистерны г/г или арендован- ные с ниж- ним сливом | "Жидкое стекло", "Х", трафа- рет припис- ки 9 | "Прочие опасные ве- щества" |
| 2055 | Стирол, мо- номер, ин- гибирован- ный | 317 | 3.3 | В специали- зированных цистернах г/г | "Стирол", "Х", трафа- рет припис- ки 3 | "Легко воспламеня- ется", "Прикрытие 0-0-1-0" |
| 1993 | Стиромаль, раствор | 305 | 3.2 | Собственные цистерны г/г | "Стиро- маль", "Х", трафарет приписки 3 | "Легко воспламеня- ется", "Прикрытие 0-0-1-0" |
| 3082 | Стронция нитрат, водный раствор | 904 | 9.1 | Собственные цистерны г/г | "Стронция нитрат, раствор", "Х", трафа- рет припис- ки 9 | "Прочие опасные ве- щества" |
|  | Сульфанол |  |  | В специали- зированных цистернах г/г | "Сульфа- нол", "Х", трафарет приписки |  |
| 3082 | Сульфанол, паста | 905 | 9.1 | В специали- зированных цистернах г/г | "Сульфа- нол", "Х", трафарет приписки 9 | "Прочие опасные ве- щества" |
|  | Сульфорици- нат Е |  |  | Собственные цистерны г/г | "Сульфори- цинат", "Х", трафа- рет припис- ки |  |
| 1834 | Сульфурилх- лорид | 803 | 8.1 | В специали- зированных цистернах г/г с верх- ним сливом | "Сульфу- рилхлорид", "Х", трафа- рет припис- ки 8 | "Едкое", "Прикрытие 0-0-1-0" |
| 3082 | Суперплас- тификатор "Дофен", С-3 | 905 | 9.1 | В специали- зированных цистернах г/г с уст- ройством для обогре- ва | "Суперплас- тификатор "Дофен" или "С-3", "Х", трафарет приписки 9 | "Прочие опасные ве- щества" |
| 2810 | Сырье кок- сохимичес- кое для производс- тва хими- ческого уг- лерода | 614 | 6.1 | Собственные цистерны г/г или арендован- ные | "Сырье кок- сохимичес- кое", "Х", трафарет приписки 6а | "Ядовито" |
| 2810 | Сырье неф- тяное для производс- тва техни- ческого уг- лерода | 614 | 6.1 | В цистернах с нижним сливом | "СТ" или "Т" 6а | "Ядовито" |
| 1170 | Сырье пар- фюмер- но-космети- ческое "Дэ- фанол" |  |  | см. Спирта этилового раствор |  |  |
| 1993 | Сырье угле- водородное | 315 | 3.3 | В цистернах с универ- сальным сливным прибором | "Бензин" или "Бен- зин-нефть", "С" или "СТ" 3 | "Легко воспламеня- ется", "Прикрытие 0-0-1-0" |
| 3139 | Танилин, раствор | 505 | 5.1 | В специали- зированных цистернах г/г | "Танилин", "Х", трафа- рет припис- ки 5, 6а | "Окисли- тель", "Ядовито", "Прикрытие 0-0-1-0" |
|  | Термолан (смесь выс- ших алкил- нафталинов) |  |  | Собственные цистерны г/г | Наименова- ние груза, "Х", трафа- рет припис- ки |  |
| 2056 | Тетрагидро- фуран | 301 | 3.1 | В специали- лированных алюминиевых цистернах | "ТГФ", "Х", трафарет приписки 3 | "Легко воспламеня- ется", "Прикрытие 0-0-1-0" |
| 2850 | Тетрамеры пропилена | 315 | 3.3 | В цистернах с универ- сальным сливным прибором | "Бензин", "Бензин- нефть", "СТ", "С" | "Легко вос- пламеняет- ся", При- крытие 0-0-1-0" |
| 1081 | Тетрафторэ- тилен, ин- гибирован- ный | 205 | 2.3 | В специали- зированных цистернах г/г | "Тетрафто- рэтилен", "С горки не спускать", трафарет приписки 3 | "Сжиженный газ", "Лег- ко воспла- меняется", "Не спус- кать с гор- ки", "Прик- рытие 0-0-3-0" |
| 2810 | Тетрахлори- ентан | 606 | 6.1 | В специали- зированных цистернах г/г | "Тетрахло- риентан", "Х", трафа- рет припис- ки 6а | "Ядовито" |
| 2810 | Тетрахлор- пропан | 606 | 6.1 | В специали- зированных цистернах г/г | "Тетрах- лорпропан", "Х", трафа- рет припис- ки 6а | "Ядовито" |
| 1702 | Тетрахлорэ- тан | 605 | 6.1 | Собственные цистерны г/г | "Тетрахло- рэтан", "Х", трафа- рет припис- ки 6а | "Ядовито" |
| 1897 | Тетрахлорэ- тилен | 605 | 6.1 | В специали- зированных цистернах г/г или арендован- ные | "Тетрахло- рэтилен", "Х", трафа- рет припис- ки 6а | "Ядовито", "Прикрытие 0-0-1-0" |
| 1892 | Тетраэток- сисилан, технический | 315 | 3.3 | В специали- зированных цистернах г/г | "Тетраэток- сисилан", "Х", трафа- рет припис- ки 3 | "Легко воспламеня- ется", "Прикрытие 0-0-1-0" |
|  | Тиоколы жидкие |  |  | В специали- зированных цистернах г/г | "Тиоколы", "Х", трафа- рет припис- ки |  |
| 1838 | Титана тет- рахлорид | 801 | 8.3 | В специали- зированных цистернах г/г | "Титан че- тыреххло- ристый", "Х", трафа- рет припис- ки 8 | "Едкое", "Прикрытие 0-0-1-0" |
| 1708 | Толуидины | 616 | 6.1 | В специали- зированных цистернах г/г с верх- ним сливом | "Толуиди- ны", "Х", трафарет приписки 6а | "Ядовито" |
| 2078 | Толуиленди- изоциа- нат[2,4-] | 609 | 6.1 | В специали- зированных цистернах г/г | "Толуилен- диизоциа- нат", "Х", трафарет приписки 6а | "Ядовито" |
| 1294 | Толуол | 309 | 3.2 | Собственные цистерны г/г или арендован- ные | "Толуол", "Х", трафа- рет припис- ки 3, 6а | "Легко воспламеня- ется", "Ядовито", "Прикрытие 0-0-1-0" |
| 1993 | Топливо ди- зельное от- работанное | 315 | 3.2, 3.3 | В цистернах с нижним или с верх- ним сливом | "С" или "Т" 3 | "Легко воспламеня- ется", "Прикрытие 0-0-1-0" |
| 3082 | Топливо ди- зельное с температу- рой вспышки выше 61 град. С (в закрытом тигле) | 901 | 9.1 | В цистернах с нижним или с верх- ним сливом | "С" или "СТ" 9 | "Прочие опасные ве- щества" |
| 1202 | Топливо ди- зельное с температу- рой вспышки ниже 61 град. С (в закрытом тигле) | 305 | 3.2, 3.3 | В цистернах с нижним или с верх- ним сливом | "С" или "СТ" 3 | "Легко воспламеня- ется", "Прикрытие 0-0-1-0" |
|  | Топливо для мартеновс- ких печей |  |  | В цистернах с нижним или с верх- ним сливом | "СТ" или "Т" |  |
| 1863 | Топливо для реактивных двигателей | 305 | 3.2, 3.3 | В цистернах с нижним или с верх- ним сливом | "С" или "СТ" 3 | "Легко воспламеня- ется", "Прикрытие 0-0-1-0" |
| 3082 | Топливо мо- торное | 901 | 9.1 | В цистернах с нижним сливом | "СТ" или "Т" 9 | "Прочие опасные ве- щества" |
| 3082 | Топливо нефтяное | 901 | 9.1 | В цистернах с нижним сливом и в цистернах с паровой ру- башкой | "СТ" или "Т" 9 | "Прочие опасные ве- щества" |
| 1993 | Топливо печное бы- товое | 315 | 3.3 | В цистернах с универ- сальным сливным прибором | "СТ" или "Т" 3 | "Легко воспламеня- ется", "Прикрытие 0-0-1-0" |
| 1993 | Топливо Т-1, ТС-1, Топливо Т-2 | 305 315 | 3.2, 3.3 | В цистернах с верхним сливом | "Бензин", "Бен- зин-нефть", "С", "СТ" 3 | "Легко воспламеня- ется", "Прикрытие 0-0-1-0" |
|  | Топливо технологи- ческое Э-4 |  |  | См. Мазуты топочные |  |  |
| 2810 | Трибутил- фосфат | 614 | 6.1 | Собственные цистерны г/г или арендован- ные | "Трибутил- фосфат", "Х", трафа- рет припис- ки 6а | "Ядовито" |
| 2574 | Трикрезил- фосфат | 614 | 6.1 | Собственные цистерны г/г или арендован- ные | "Трикрезил- фосфат", "Х", трафа- рет припис- ки 6а | "Ядовито" |
| 2022 | Трикрезол | 616 | 6.1 | Собственные цистерны г/г или арендован- ные | "Трикре- зол", "Х", трафарет приписки 6а, 8 | "Ядовито", "Едкое", "Прикрытие 0-0-1-0" |
| 2057 | Тримеры пропилена | 305 | 3.3 | Собственные цистерны г/г с уни- версальным сливным прибором | "Трипропи- лен", "Х", трафарет приписки 3 | "Легко воспламеня- ется", "Прикрытие 0-0-1-0" |
| 1083 | Триметила- мин безвод- ный | 208 | 2.3 | В специаль- ных цистер- нах г/г | "Триметила- мин", "С горки не спускать", трафарет приписки 2, 3, 6а | "Сжиженный газ", "Ядо- вито", "Легко воспламеня- ется", "Не спускать с горки", "Прикрытие 0-0-3-0" |
| 1297 | Триметила- мин, водный раствор | 311 | 3.3 | Собственные цистерны г/г или арендован- ные | "Триметила- мин", "Х", трафарет приписки 3, 6а | "Легко воспламеня- ется", "Ядовито", "Прикрытие 0-0-1-0" |
| 3082 | Тринонилфе- нилфосфит | 904 | 9.1 | В специали- зированных цистернах г/г | Наименова- ние груза, "Х", трафа- рет припис- ки | "Прочие опасные ве- щества" |
| 2810 | Трифторт- рихлорэтан (хладон 113) | 605 | 6.1 | В специали- зированных цистернах г/г с верх- ним сливом | "Хладон 113", "Х", трафарет приписки 6а | "Ядовито" |
| 2035 | Трифторэтан | 205 | 2.3 | В специали- зированных цистернах г/г | "Хладон", "С горки не спускать", трафарет приписки 2, 3 | "Сжиженный газ", "Лег- ко воспла- меняется", "Не спус- кать с гор- ки", "Прик- рытие 0-0-3-0" |
| 2321 | Трихлорбен- золы | 608 | 6.1 | Собственные цистерны г/г или арендован- ные | "Трихлор- бензолы", "Х", трафа- рет припис- ки 6а | "Ядовито" |
| 3082 | Трихлорди- фенил | 904 | 9.1 | В специали- зированных цистернах г/г | "Трихлорди- фенил", "Х", трафа- рет припис- ки 9 | "Прочие опасные ве- щества" |
| 3082 | Трихлорпро- пилфосфат | 905 | 9.1 | В специали- зированных цистернах г/г | "Пластифи- катор "ТХПФ", "Х", трафа- рет припис- ки 9 | "Прочие опасные ве- щества" |
| 1295 | Трихлорси- лан | 321 | 4.3 | Собственные цистерны г/г | "Трихлорси- лан", "Х", "С горки не спускать", трафарет приписки 4в, 3, 8 | "Загорается от воды", "Легко воспламеня- ется", "Ед- кое", "Не спускать с горки", "Прикрытие 0-0-1-0" |
| 2831 | Трихлорэ- тан[1,1,1] | 605 | 6.1 | В специали- зированных цистернах г/г с верх- ним сливом | "1,1,1 трихлорэ- тан", "Х", трафарет приписки 6а | "Ядовито" |
| 1710 | Трихлорэти- лен | 605 | 6.1 | Собственные цистерны г/г или арендован- ные с верх- ним сливом | "Трихлорэ- тилен", "Х", трафа- рет припис- ки 6а | "Ядовито" |
| 2810 | Трихлорэ- тилфосфат |  | 6.1 | См. Пласти- фикаторы фосфатные |  |  |
| 2927 | Триэтанола- мин | 807 | 6.1 | Собственные цистерны г/г или арендован- ные | "Триэтано- ламин", "Х", трафа- рет припис- ки 6а, 8 | "Ядовито", "Едкое" |
|  | Триэтанола- минная соль алкилбен- золсульфо- кислоты, водный раствор |  |  | Собственные цистерны г/г | "ЛАБС-ТЭА", "Х", трафа- рет припис- ки |  |
| 1296 | Триэтиламин | 311 | 3.2 | Собственные цистерны г/г или арендован- ные | "Триэтила- мин", "Х", трафарет приписки 3, 6а | "Легко воспламеня- ется", "Ядовито", "Прикрытие 0-0-1-0" |
| 3082 | Триэтила- мин-оксид | 904 | 9.1 | Собственные цистерны г/г | "Триэтила- мин-оксид", "Х", трафа- рет припис- ки 9 | "Прочие опасные ве- щества" |
| 2810 | Триэтиленг- ликоль | 615 | 6.1 | Собственные цистерны г/г или арендован- ные | "Триэти- ленгли- коль", "Х", трафарет приписки 6а | "Ядовито" |
| 1300 | Уайт-спирит | 315 | 3.3 | В цистернах с верхним или нижним сливом | "Бен- зин-нефть", "Бензин", "СТ" или "С" 3 | "Легко воспламеня- ется", "Прикрытие 0-0-1-0" |
| 3082 | Углеаммиа- кат | 905 | 9.1 | Собственные цистерны г/г или арендован- ные | "Углеаммиа- кат", "Х", трафарет приписки 9 | "Прочие опасные ве- щества" |
| 3295 | Углеводоро- ды легкие | 301 | 3.1, 3.2 | Собственные цистерны г/г или арендован- ные | "Углеводо- роды", "Х", трафарет приписки 3 | "Легко воспламеня- ется", "Прикрытие 0-0-1-0" |
| 3295 | Углеводоро- ды тяжелые | 315 | 3.3 | Собственные цистерны г/г или арендован- ные | "Углеводо- роды", "Х", трафарет приписки 3 | "Легко воспламеня- ется", "Прикрытие 0-0-1-0" |
| 2187 | Углерода диоксид, охлажден- ный, жидкий | 201 | 2.1 | В специали- зированных цистернах г/г, расс- читанных на давление | "Двуокись углерода", "Х", трафа- рет припис- ки 2 | "Сжиженный газ", "Не спускать с горки", "Прикрытие 0-0-3-0" |
| 1846 | Углерод че- тыреххло- ристый |  |  | см. Углеро- да тетрах- лорид хло- ристый |  |  |
| 1846 | Углерода тетрахлорид | 605 | 6.1 | Собственные цистерны г/г или арендован- ные | "Углерод четыреххло- ристый", "Х", трафа- рет припис- ки 6а | "Ядовито" |
| 1993 | Удалитель парафиноот- ложений ти- па СНПХ | 301 | 3.1 | Собственные цистерны г/г или арендован- ные с уни- версальным сливным прибором | "Удалитель СНПХ", "Х", трафарет приписки 3 | "Легко воспламеня- ется", "Прикрытие 0-0-1-0" |
| 1760 | Удобрение жидкое комплексное "ЖКУ" | 801 | 8.3 | Собственные цистерны г/г или арендован- ные | "ЖКУ", "Х", трафарет приписки 8 | "Едкое" |
| 3082 | Удобрение суспензион- но-комп- лексное "СКУ" | 905 | 9.1 | Собственные цистерны г/г или арендован- ные | "СКУ", "Х", трафарет приписки 9 | "Прочие опасные ве- щества" |
| 1760 | Удобрения жидкие | 809 | 8.3 | Собственные цистерны г/г или арендован- ные | "ЖАУ", "Х", трафарет приписки 8 | "Едкое" |
| 1760 | Удобрения жидкие азотные КЦС-АМ | 809 | 8.2 | Собственные цистерны г/г или арендован- ные | "КЦС-АМ", "Х", трафа- рет припис- ки 8 | "Едкое" |
| 3082 | Удобрения жидкие комплексные "ЖКУ" (мар- ки 10:34) | 905 | 9.1 | Собственные цистерны г/г или арендован- ные | "ЖКУ", "Х", трафарет приписки 9 | "Прочие опасные ве- щества" |
| 3082 | Ускоритель К-45 (диме- тилдитио- карбамат диметилами- на) | 904 | 9.1 | Собственные цистерны г/г | "Наименова- ние груза", "Х", трафа- рет припис- ки 9 | "Прочие опасные ве- щества" |
| 2572 | Фенилгидра- зин | 616 | 6.1 | В специали- зированных цистернах г/г с верх- ним сливом с устройс- твом для обогрева | "Фенилгид- разин", "Х", трафа- рет припис- ки 6а, 3 | "Ядовито", "Легко воспламеня- ется", "Прикрытие 0-0-1-0" |
| 1804 | Фенилтрих- лорсилан технический | 805 | 8.1 | В специали- зированных цистернах г/г | "Фенилтрих- лорсилан", "Х", трафа- рет припис- ки 8, 3, 6а | "Едкое", "Легко воспламеня- ется", "Ядовито", "Прикрытие 0-0-1-0" |
| 3082 | Феноксиэта- нол | 904 | 9.1 | Собственные цистерны г/г | "Феноксиэ- танол", "Х", трафа- рет припис- ки 9 | "Прочие опасные ве- щества" |
| 2312 | Фенол расп- лавленный | 807 | 6.1 | Собственные цистерны г/г или арендован- ные | "Фенол", "Х", трафа- рет припис- ки 6а, 8 | "Ядовито", "Едкое" |
| 1671 | Фенол твер- дый | 807 | 6.1 | Собственные цистерны г/г или арендован- ные | "Фенол", "Х", трафа- рет припис- ки 6а, 8 | "Ядовито", "Едкое" |
| 2821 | Фенол, растворы | 807 | 6.1 | Собственные цистерны г/г или арендован- ные | "Фенол", "Х", трафа- рет припис- ки 6а, 8 | "Ядовито", "Едкое" |
| 2810 | Фенолоспир- ты | 615 | 6.1 | Собственные цистерны г/г или арендован- ные | "Фенолос- пирт", "Х", трафарет приписки 6а | "Ядовито" |
| 2904 | Феноляты жидкие | 804 | 8.3 | Собственные цистерны г/г или арендован- ные | "Феноляты", "Х", трафа- рет припис- ки 8 | "Едкое" |
|  | Фильтрат техническо- го пентаэ- ритрита |  |  | Собственные цистерны г/г | "Фильтрат техническо- го пентаэ- ритрита", "Х", трафа- рет припис- ки |  |
| 1992 | Флицид | 610 | 3.3 | Собственные цистерны г/г или арендован- ные | "Флицид", "Х", трафа- рет припис- ки 3, 6а | "Легко воспламеня- ется", "Ядовито", "Прикрытие 0-0-1-0" |
| 3082 | Флотамин | 902 | 9.1 | В специали- зированных цистернах г/г | "Флотамин", "Х", трафа- рет припис- ки 9 | "Прочие опасные ве- щества" |
|  | Флотореа- гент "Бари- тол" |  |  | Собственные цистерны г/г или арендован- ные | "Флотореа- гент", "Х", трафарет приписки |  |
| 3082 | Флотореа- гент ВЖС, "КЭТГОЛ", дифосфоно- вый | 901 | 9.1 | Собственные цистерны г/г или арендован- ные | "Флотореа- гент___", "Х", трафа- рет припис- ки 9 | "Прочие опасные ве- щества" |
|  | Флотореа- гент ОПСБ |  |  | Собственные цистерны г/г или арендован- ные | "Флотореа- гент", "Х", трафарет приписки |  |
| 3082 | Флотореа- гент Т-66 (ВПП), "Ок- саль", Тя- желая фрак- ция флото- реагента "Оксаль" (ЭДОС) | 905 902 | 9.1 | Собственные цистерны г/г или арендован- ные | "Флотореа- гент", "Х", трафарет приписки 9 | "Прочие опасные ве- щества" |
| 2209 | Формалин |  |  | см. Фор- мальдегида растворы с массовой долей фор- мальдегида не менее 25% |  |  |
| 1166 | Формальгли- коль | 320 | 3.2 | Собственные цистерны г/г или арендован- ные | "Формаль- гликоль", "Х", трафа- рет припис- ки 3 | "Легко воспламеня- ется", "Прикрытие 0-0-1-0" |
| 2209 | Формальде- гида раст- воры с мас- совой долей формальде- гида не ме- нее 25% | 803 | 8.3 | В специали- зированных цистернах г/г из алю- миния или без никеле- вой нержа- веющей ста- ли | "Формалин", "Х", трафа- рет припис- ки 8 | "Едкое" |
| 1760 | Форммочеви- на | 614 | 8.3 | В специали- зированных цистернах г/г | "Форммоче- вина", "Х", трафарет приписки 8 | "Едкое" |
| 1076 | Фосген <*> | 203 | 2.2 | В специали- зированных цистернах г/г, расс- читанных на давление | "Сжиженный газ", "Ядо- вито", "Ед- кое", "С горки не спускать", трафарет приписки 2, 6а, 8 | "Сжиженный газ", "Ядо- вито", "Ед- кое", "Не спускать с горки", "Прикрытие 1-1<*>- 3-1" |
| 3264 | Фосфанол | 801 | 8.1 | В специали- зированных гуммирован- ных цистер- нах г/г | "Фосфанол", "Х", трафа- рет припис- ки 8 | "Едкое" |
| 1381 | Фосфор жел- тый <*> | 406 | 4.2 | В специали- зированных цистернах г/г с верх- ним сливом, с предохра- нительным колпаком | "Желтый фосфор", "Х", "С горки не спускать", трафарет приписки 4б, 6а | "Самовозго- рается", "Ядовито", "Не спус- кать с гор- ки", "Прик- рытие 3/1-1-3-1" |
| 1809 | Фосфора трихлорид | 801 | 6.1 | В специали- зированных цистернах г/г | "Фосфор треххлорис- тый", "Х", трафарет приписки 6а, 8 | "Едкое", "Прикрытие 0-0-1-0" |
| 1810 | Фосфорил хлористый | 801 | 8.1 | В специали- зированных цистернах г/г | "Фосфорил хлористый", "Х", трафа- рет припис- ки 8 | "Ядовито", "Едкое", "Прикрытие 0-0-1-0" |
| 2303 | Фракция альфа-Ме- тилстироль- ная | 314 | 3.3 | Собственные цистерны г/г или арендован- ные | "Метилсти- рол", "Х", трафарет приписки 3 | "Легко воспламеня- ется", "Прикрытие 0-0-1-0" |
| 3082 | Фракция альфа-Оле- финов: С12 - С14 | 901 | 9.1 | В специали- зированных цистернах г/г | "Альфа-оле- фины", "Х", трафарет приписки 9 | "Прочие опасные ве- щества" |
| 3082 | Фракция альфа-Оле- финов: С16 - С18, С20 - С26 | 904 | 9.1, 9.1 | В специали- зированных цистернах г/г | "Альфа-оле- фины", "Х", трафарет приписки 9 | "Прочие опасные ве- щества" |
| 3295 | Фракция альфа-Оле- финов: С8, С8 - С10, С10 | 305 | 3.2, 3.2, 3.3 | В специали- зированных цистернах г/г | "Альфа-оле- фины", "Х", трафарет приписки 3 | "Легко воспламеня- ется", "Прикрытие 0-0-1-0" |
| 2928 | Фракция антрацено- вая | 616 | 6.1 | Собственные цистерны г/г или арендован- ные с ниж- ним сливом | "Антрацен", "Х", трафа- рет припис- ки 6а, 8 | "Ядовито", "Едкое" |
| 1268 | Фракция бензиновая НК 62 (фракция бутан-про- пан-гекса- новая) <**> | 301 | 311 1 | Собственные цистерны г/г, расс- читанные на давление | "Пропан" или "Пен- тан", тра- фарет при- писки, "С горки не спускать" 3 | "Легко воспламеня- ется", "Не спускать с горки" |
| 1268 | Фракция бензиновая прямой гон- ки | 301 | 311 2 | В цистернах с верхним сливом или универсаль- ным сливным прибором | "Бензин", "С" 3 | "Легко воспламеня- ется", "Прикрытие 0-0-1-0" |
| 2313 | Фракция бе- та-пиколи- новая |  |  | см. Пиколи- ны |  |  |
| 1965 | Фракция бу- тан-бутиле- новая | 206 | 2.3 | В специали- зированных цистернах г/г, расс- читанных на давление | "Бутан", "С горки не спускать", трафарет приписки | "Сжиженный газ", "Лег- ко воспла- меняется", "Не спус- кать с гор- ки", "Прик- рытие 0-0-3-0" |
| 1965 | Фракция бу- тилен-ами- леновая | 206 | 2.3 | В специали- зированных цистернах г/г, расс- читанных на давление | "Бутилен", "С горки не спускать", трафарет приписки 2, 3 | "Сжиженный газ", "Лег- ко воспла- меняется", "Не спус- кать с гор- ки", "Прик- рытие 0-0-3-0" |
| 1965 | Фракция бу- тилен-бута- диеновая | 206 | 2.3 | В специали- зированных цистернах г/г, расс- читанных на давление | "Бутилен", "С горки не спускать", трафарет приписки 2, 3 | "Сжиженный газ", "Лег- ко воспла- меняется", "Не спус- кать с гор- ки", "Прик- рытие 0-0-3-0" |
| 1965 | Фракция бу- тилен-диви- ниловая | 206 | 2.3 | В специали- зированных цистернах г/г, расс- читанных на давление | "Бутилен", "С горки не спускать", трафарет приписки 2, 3 | "Сжиженный газ", "Лег- ко воспла- меняется", "Не спус- кать с гор- ки", "Прик- рытие 0-0-3-0" |
| 1965 | Фракция бу- тилен-изо- бутилено- вая | 206 | 2.3 | В специали- зированных цистернах г/г, расс- читанных на давление | "Бутилен", "С горки не спускать", трафарет приписки 2, 3 | "Сжиженный газ", "Лег- ко воспла- меняется", "Не спус- кать с гор- ки", "Прик- рытие 0-0-3-0" |
| 1203 | Фракция гексан-геп- тановая | 301 | 3.1 | В цистернах с универ- сальным сливным прибором | "Бензин", "С" 3 | "Легко воспламеня- ется", "Прикрытие 0-0-1-0" |
| 1208 | Фракция гексановая | 301 | 3.1 | В цистернах с универ- сальным сливным прибором | "Бензин", "С" 3 | "Легко воспламеня- ется", "Прикрытие 0-0-1-0" |
| 2371 | Фракция изоамилено- вая <**> | 301 | 3.1 | В специали- зированных цистернах г/г, расс- читанных на давление | "Изоами- лен", "Х", "С горки не спускать", трафарет приписки 3 | "Легко воспламеня- ется", "Не спускать с горки", "Прикрытие 0-0-1-0" |
| 1965 | Фракция изобутан изобутиле- новая | 206 | 2.3 | В специали- зированных цистернах г/г, расс- читанных на давление | "Бутан", "С горки не спускать", трафарет приписки 2, 3 | "Сжиженный газ", "Лег- ко воспла- меняется", "Не спус- кать с гор- ки", "Прик- рытие 0-0-3-0" |
| 1969 | Фракция изобутано- вая | 206 | 2.3 | В специали- зированных цистернах г/г, расс- читанных на давление | "Бутан", "С горки не спускать", трафарет приписки 2, 3 | "Сжиженный газ", "Лег- ко воспла- меняется", "Не спус- кать с гор- ки", "Прик- рытие 0-0-3-0" |
| 1265 | Фракция изопентано- вая | 301 | 3.1 | В специали- зированных цистернах г/г, расс- читанных на давление | "Пентан", "С горки не спускать", трафарет приписки 3 | "Легко воспламеня- ется", "Не спускать с горки", "Прикрытие 0-0-1-0" |
| 3295 | Фракция ме- тилдигидро- пирановая (тетран) | 305 | 3.2 | Собственные цистерны г/г или арендован- ные | "Тетран", "Х", трафа- рет припис- ки 3 | "Легко воспламеня- ется", "Прикрытие 0-0-1-0" |
| 3082 | Фракция ме- тилнафтали- новая (фракция 1 и 2 метил- нафталино- вая) | 904 | 9.1 | В специали- зированных цистернах г/г | "Метилнаф- талин", "Х", трафа- рет припис- ки 9 | "Прочие опасные ве- щества" |
| 3082 | Фракция ме- тилнафтали- новая узкая | 904 | 9.1 | В специали- зированных цистернах г/г | "Метилнаф- талин", "Х", трафа- рет припис- ки 9 | "Прочие опасные ве- щества" |
| 1011 | Фракция нормального бутана | 206 | 2.3 | В специали- зированных цистернах г/г, расс- читанных на давление | "Бутан", "С горки не спускать", трафарет приписки 2, 3 | "Сжиженный газ", "Лег- ко воспла- меняется", "Не спус- кать с гор- ки", "Прик- рытие 0-0-3-0" |
| 1265 | Фракция нормального пентана | 301 | 3.1 | В специали- зированных цистернах г/г, расс- читанных на давление | "Пентан", "С горки не спускать", трафарет приписки 3 | "Легко воспламеня- ется", "Не спускать с горки", "Прикрытие 0-0-1-0" |
| 3295 | Фракция пентанизоп- ренцикло- пентадиено- вая | 301 | 3.1 | В специали- зированных цистернах г/г, расс- читанных на давление | "Пентан", "С горки не спускать", трафарет приписки 3 | "Легко воспламеня- ется", "Не спускать с горки", "Прикрытие 0-0-1-0" |
| 1265 | Фракция пентановая | 301 | 3.1 | В специали- зированных цистернах г/г, расс- читанных на давление | "Пентан", "С горки не спускать", "Х", трафа- рет припис- ки 3 | "Легко воспламеня- ется", "Не спускать с горки", "Прикрытие 0-0-1-0" |
| 1265 | Фракция пентан-изо- пентановая | 301 | 3.1 | В специали- зированных цистернах г/г, расс- читанных на давление | "Пентан", "С горки не спускать", "Х", трафа- рет припис- ки | "Легко воспламеня- ется", "Не спускать с горки", "Прикрытие 0-0-1-0" |
| 1993 | Фракция пи- периленовая | 315 | 3.3 | В специали- зированных цистернах г/г | "Пипери- лин", "Х", "С горки не спускать", трафарет приписки 3 | "Легко воспламеня- ется", "Не спускать с горки", "Прикрытие 0-0-1-0" |
|  | Фракция п-ксилольна |  |  | см. Ксилолы |  |  |
| 1992 | Фракция по- лиалкилбен- золов | 317 | 3.2 | Собственные цистерны г/г или арендован- ные с уни- версальным сливным прибором | "Алкилбен- зол", "Х", трафарет приписки 3, 6а | "Легко воспламеня- ется", "Ядовито", "Прикрытие 0-0-1-0" |
| 1965 | Фракция пропан-бу- тановая | 206 | 2.3 3 | В специали- зированных цистернах г/г, расс- читанных на давление | "Пропан", "С горки не спускать", трафарет приписки 2, 3 | "Сжиженный газ", "Лег- ко воспла- меняется", "Не спус- кать с гор- ки", "Прик- рытие 0-0-3-0" |
| 1965 | Фракция пропан-бу- тан-пента- новая | 206 | 231 3 | В специали- зированных цистернах г/г, расс- читанных на давление | "Пропан", "С горки не спускать", трафарет приписки 2, 3 | "Сжиженный газ", "Лег- ко воспла- меняется", "Не спус- кать с гор- ки", "Прик- рытие 0-0-3-0" |
| 1978 | Фракция пропановая | 206 | 2.3 | В специали- зированных цистернах г/г, расс- читанных на давление | "Пропан", "С горки не спускать", трафарет приписки 2, 3 | "Сжиженный газ", "Лег- ко воспла- меняется", "Не спус- кать с гор- ки", "Прик- рытие 0-0-3-0" |
| 1965 | Фракция пропан-про- пиленовая | 206 | 2.3 | В специали- зированных цистернах г/г, расс- читанных на давление | "Пропан", "С горки не спускать", трафарет приписки 2, 3 | "Сжиженный газ", "Лег- ко воспла- меняется", "Не спус- кать с гор- ки", "Прик- рытие 0-0-3-0" |
| 2821 | Фракция фе- нольная | 608 | 6.1 | Собственные цистерны г/г или арендован- ные | "Фенол", "Х", трафа- рет припис- ки 6а | "Ядовито" |
| 1965 | Фракция ши- рокая лег- ких углево- дородов (ШФЛУ) | 206 | 2.3 | В специали- зированных цистернах г/г, расс- читанных на давление | "Бутан" или "Пропан", "С горки не спускать", трафарет приписки 2, 3 | "Сжиженный газ", "Лег- ко воспла- меняется", "Не спус- кать с гор- ки", "Прик- рытие 0-0-3-0" |
| 1992 | Фракция этилбен- зольная | 314 | 3.2 | Собственные цистерны г/г или арендован- ные | "Этилбен- зол", "Х", трафарет приписки 3, 6а | "Легко воспламеня- ется", "Ядовито", "Прикрытие 0-0-1-0" |
| 1993 | Фракция эфиро-аль- дегидная | 305 | 3.2 | В специали- зированных цистернах г/г, расс- читанных на давление | "Фракция эфиро-аль- дегидная", "Х", "С горки не спускать", трафарет приписки 3 | "Легко воспламеня- ется", "Не спускать с горки", "Прикрытие 0-0-1-0" |
| 1992 | Фтион | 314 | 3.2 | В специали- зированных цистернах г/г | "Фтион", "Х", трафа- рет припис- ки 3, 6а | "Легко воспламеня- ется", "Ядовито", "Прикрытие 0-0-1-0" |
|  | Фтортрих- лорметан |  |  | В специали- зированных цистернах г/г, расс- читанных на давление | "Хладон 11", трафа- рет припис- ки |  |
| 1199 | Фурфурол | 320 | 3.3 | Собственные цистерны г/г или арендован- ные | "Фурфурол", "Х", трафа- рет припис- ки 3, 6а | "Легко воспламеня- ется", "Ядовито", "Прикрытие 0-0-1-0" |
| 2398 | Фэтерол |  |  | см. Эфир метил-трет- бутиловый |  |  |
|  | Хладон-11 |  |  | см. Фторт- рихлорметан |  |  |
|  | Хладон-113 |  |  | см. Триф- тортрихло- рэтан |  |  |
| 1028 | Хладон-12 (дифтордих- лорметан) | 201 | 2.1 | В специали- зированных цистернах г/г, расс- читанных на давление | "Хла- дон-12", трафарет приписки 2 | "Сжиженный газ", "Спускать с горки осто- рожно", "Прикрытие 0-0-1-0" |
| 1030 | Хладон-152А (1,1-дифто- рэтан) |  |  | см. Дифто- рэтилен-1,1 |  |  |
| 2599 | Хладон-503 | 201 | 2.1 | В специали- зированных цистернах г/г | "Хладон", "С горки не спускать", трафарет приписки 2 | "Сжиженный газ", "Не спускать с горки", "Прикрытие 0-0-3-0" |
| 1017 | Хлор <*> | 203 | 2.2 | В специали- зированных цистернах г/г, расс- читанных на давление и оборудован- ных теневым кожухом | "Хлор", "Сжиженный газ", "С горки не спускать", трафарет приписки 2, 6а, 8 | "Сжиженный газ", "Ядо- вито", "Ед- кое", "Не спускать с горки", "Прикрытие 1-1-3-1" |
| 2075 | Хлораль безводный ингибиро- ванный | 605 | 6.1 | В специаль- ных цистер- нах г/г | "Хлораль", "Х", трафа- рет припис- ки 6а | "Ядовито", "Прикрытие 0-0-1-0" |
| 3082 | Хлорат-хло- рид каль- ция, неза- мерзающий раствор | 903 | 9.1 | Собственные цистерны г/г или арендован- ные | "Хло- рат-хлорид кальция", "Х", трафа- рет припис- ки 9 | "Прочие опасные ве- щества" |
| 2927 | Хлорбен- заль[п-] хлорид | 616 | 6.1 | В цистернах г/г | "Хлорбен- зальхло- рид", "Х", трафарет приписки 6а, 8 | "Ядовито", "Едкое", "Прикрытие 0-0-1-0" |
| 1134 | Хлорбензол | 318 | 3.3 | Собственные цистерны г/г или арендован- ные | "Хлорбен- зол", "Х", трафарет приписки 3 | "Легко воспламеня- ется", "Прикрытие 0-0-1-0" |
| 2234 | Хлорбензот- рифто- рид[п-] | 318 | 3.3 | В специали- зированных цистернах г/г | "Парахлор- бензотриф- торид", "Х", трафа- рет припис- ки 3 | "Легко воспламеня- ется", "Прикрытие 0-0-1-0" |
| 2922 | Хлорбензот- рихло- рид[п-] | 804 | 8.1 | В специали- зированных цистернах г/г | "Парахлор- бензотрих- лорид", "Х", трафа- рет припис- ки 8, 6а | "Едкое", "Ядовито" |
| 1916 | Хлорекс | 606 | 6.1 | Собственные цистерны г/г или арендован- ные | "Хлорекс", "Х", трафа- рет припис- ки 6а, 3 | "Ядовито", "Легко воспламеня- ется", "Прикрытие 0-0-1-0" |
| 1578 | Хлорнитро- бензолы |  |  | см. Нитрох- лорбензол |  |  |
| 1992 | Хлороргани- ческие от- ходы произ- водства хлоропрена | 312 | 3.3 | В специали- зированных цистернах г/г с верх- ним сливом | Наименова- ние груза, "Х", трафа- рет припис- ки 3, 6а | "Легко воспламеня- ется", "Ядовито", "Прикрытие 0-0-1-0" |
| 1888 | Хлороформ | 605 | 6.1 | В специали- зированных цистернах г/г | "Хлоро- форм", "Х", трафарет приписки 6а | "Ядовито" |
|  | Хлорпарафин |  |  | В цистернах с универ- сальным сливным прибором | "С" или "СТ" |  |
| 3082 | Хлорсинтэм | 904 | 9.1 | В специали- зированных цистернах г/г | "Хлорсин- тэм", "Х", трафарет приписки 9 | "Прочие опасные ве- щества" |
| 2238 | Хлортолуолы | 318 | 3.3 | В специали- зированных цистернах г/г | "Хлортолу- ол", "Х", трафарет приписки 3 | "Легко воспламеня- ется", "Прикрытие 0-0-1-0" |
| 2996 | Хлорхолинх- лорид, раствор | 613 | 6.1 | Собственные цистерны г/г или арендован- ные | "Хлорхо- линхлорид", "Х", трафа- рет припис- ки 6а | "Ядовито" |
| 1760 | Холинхло- рид, водный раствор | 801 | 8.1 | В специали- зированных алюминиевых цистернах г/г | "Холинхло- рид", "Х", трафарет приписки 8 | "Едкое" |
|  | Церезин петролатум- ный неочи- щенный |  |  | В цистернах с универ- сальным сливным прибором | "Т" |  |
| 1145 | Циклогексан | 305 | 3.1 | Собственные цистерны г/г или арендован- ные | "Циклогек- сан", "Х", трафарет приписки 3 | "Легко воспламеня- ется", "Прикрытие 0-0-1-0" |
| 1993 | Циклогекса- нол | 316 | 3.3 | В специали- зированных цистернах г/г с уст- ройством для обогре- ва | "Циклогек- санол", "Х", трафа- рет припис- ки 3 | "Легко воспламеня- ется", "Прикрытие 0-0-1-0" |
| 1915 | Циклогекса- нон | 316 | 3.3 | Собственные цистерны г/г или арендован- ные | "Циклогек- санон", "Х", трафа- рет припис- ки 3 | "Легко воспламеня- ется", "Прикрытие 0-0-1-0" |
| 3082 | Циклододе- катриен изомеры | 901 | 9.1 | В специали- зированных цистернах г/г с уст- ройством для обогре- ва | "Изомеры", "Х", трафа- рет припис- ки 9 | "Прочие опасные ве- щества" |
| 1840 | Цинка хло- рид, раст- вор | 801 | 8.1 | Собственные цистерны г/г или арендован- ные | "Цинк хло- ристый", "Х", трафа- рет припис- ки 8 | "Едкое" |
| 1719 | Щелочной сток произ- водства капролакта- ма (ЩСПК) | 809 | 8.2 | Собственные цистерны г/г или арендован- ные | "ЩСПК", "Х", трафа- рет припис- ки 8 | "Едкое" |
| 2810 | Экстракт ароматичес- кий феноль- ный | 807 | 6.1 | Собственные цистерны г/г или арендован- ные | "Экстракт фенольный", "Х", трафа- рет припис- ки 6а | "Ядовито" |
|  | Экстракт дубильный, жидкий |  |  | Собственные цистерны г/г с ниж- ним сливом | "Экстракт дубильный", "Х", трафа- рет припис- ки |  |
| 2294 | Экстралин | 608 | 6.1 | Собственные цистерны г/г или арендован- ные | "Экстра- лин", "Х", трафарет приписки 6а | "Ядовито" |
| 3052 | Экстранол | 904 | 9.1 | В цистернах с универ- сальным сливным прибором | "СТ" или "Т" 9 | "Прочие опасные ве- щества" |
| 3082 | Эмульгатор ОП-4 | 902 | 9.1 | Собственные цистерны г/г | "ОП-4", "Х", трафа- рет припис- ки 9 | "Прочие опасные ве- щества" |
| 1993 | Эмульгатор ОП-7, ОП-10, ОП-3Э | 316 | 3.3 | В цистернах с универ- сальным сливным прибором | "Х", трафа- рет припис- ки 3 | "Легко воспламеня- ется", "Прикрытие 0-0-1-0" |
| 1993 | Эмульгатор Ринго ЭМ | 315 | 3.1 | Собственные цистерны г/г | Наименова- ние груза, "Х", трафа- рет припис- ки 3 | "Легко воспламеня- ется", "Прикрытие 0-0-1-0" |
|  | Эмульсолы |  |  | Собственные цистерны г/г | "Эмульсол", "Х", трафа- рет припис- ки |  |
|  | Эмультал |  |  | Собственные цистерны г/г | "Эмультал", "Х", трафа- рет припис- ки |  |
| 2023 | Эпихлоргид- рин | 312 | 6.1 | В специали- зированных цистернах г/г | "Эпихлор- гидрин", "Х", трафа- рет припис- ки 6а | "Ядовито", "Прикрытие 0-0-1-0" |
| 1037 | Этил хло- ристый | 205 | 2.3 | В специали- зированных цистернах г/г, расс- читанных на давление | "Хлорэтил", "С горки не спускать", трафарет приписки | "Сжиженный газ", "Лег- ко воспла- меняется", "Не спус- кать с гор- ки", "Прик- ратие 0-0-3-0" |
| 2270 | Этиламин, водный рас- твор с мас- совой долей этиламина не менее 50%, но не более 70% | 303 | 3.1 | Собственные цистерны г/г или арендован- ные | "Этиламин", "Х", трафа- рет припис- ки | "Легко вос- пламеняет- ся", "Ядо- вито", "Прикрытие 0-0-1-0" |
| 2272 | Этилани- лин[N-] | 608 | 6.1 | В специали- зированных цистернах г/г | "N-этилани- лин", "Х", трафарет приписки 6а | "Ядовито" |
| 1173 | Этилацетат | 306 | 3.2 | Собственные цистерны г/г или арендован- ные | "Этилаце- тат", "Х", трафарет приписки 3 | "Легко воспламеня- ется", "Прикрытие 0-0-1-0" |
| 1175 | Этилбензол | 314 | 3.2 | Собственные цистерны г/г или арендован- ные | "Этилбен- зол", "Х", трафарет приписки 3, 6а | "Легко воспламеня- ется", "Ядовито", "Прикрытие 0-0-1-0" |
| 1891 | Этилбромид | 605 | 6.1 | В специали- зированных цистернах г/г | "Этилбро- мид", "Х", трафарет приписки 6а | "Ядовито" |
| 1038 | Этилен, жидкий <*> | 204 | 2.3 | В специали- зированных цистернах г/г, расс- читанных на давление | "Этилен", "С горки не спускать", трафарет приписки 2, 3 | "Сжиженный газ", "Лег- ко воспла- меняется", "Не спус- кать с гор- ки", "Прик- рытие 3/3-3-3-1" |
| 2810 | Этиленгли- коль | 615 | 6.1 | Собственные цистерны г/г или арендован- ные | "Этиленгли- коль", "Х", трафарет приписки 6а | "Ядовито" |
| 1604 | Этилендиа- мин | 311 | 8.2 | В специали- зированных цистернах г/г | "Этилендиа- мин", "Х", трафарет приписки 8, 3 | "Едкое", "Легко воспламеня- ется", "Прикрытие 0-0-1-0" |
| 1040 | Этиленоксид | 207 | 2.4 | В специали- зированных цистернах г/г, расс- читанных на давление | "Этиленок- сид", "С горки не спускать", трафарет приписки 2, 3, 6а | "Сжиженный газ", "Лег- ко воспла- меняется", "Ядовито", "Не спус- кать с гор- ки", "Прик- рытие 0-0-3-0" |
| 1135 | Этиленхлор- гидрин | 312 | 6.1 | В специали- зированных цистернах г/г | "Этиленх- лоргидрин", "Х", трафа- рет припис- ки 6а | "Ядовито", "Прикрытие 0-0-1-0" |
| 3082 | Этилкарби- тол | 904 | 9.1 | Собственные цистерны г/г или арендован- ные | "Этилкарби- тол", "Х", трафарет приписки 9 | "Прочие опасные ве- щества" |
| 1993 | Этилсили- кат-32 Этилсили- кат-40 | 315 | 3.3 | Собственные цистерны г/г | "Этилсили- кат", "Х", трафарет приписки 3 | "Легко воспламеня- ется", "Прикрытие 0-0-1-0" |
| 1594 | Этилсуль- фат | 611 | 6.1 | В специали- зированных цистернах г/г | "Этилсуль- фат", "Х", трафарет приписки 6а | "Ядовито" |
| 2754 | Этилтолуи- дины | 608 | 6.1 | Собственные цистерны г/г или арендован- ные | "Этилтолуи- дин", "Х", трафарет приписки 6а | "Ядовито" |
| 1171 | Этилцелло- зольв | 316 | 3.3 | Собственные цистерны г/г или арендован- ные | "Этилцелло- зольв", "Х", трафа- рет припис- ки 3 | "Легко воспламеня- ется", "Прикрытие 0-0-1-0" |
|  | Эфир N 2 |  |  | В специали- зированных алюминиевых цистернах г/г | "Эфир N 2", "Х", трафа- рет припис- ки |  |
| 1993 | Эфир ви- нил-Н-бути- ловый | 305 | 3.2 | Собственные цистерны г/г или арендован- ные с уни- версальным сливным прибором | "Эфир ви- нил-Н-бути- ловый", "Х", трафа- рет припис- ки 3 | "Легко воспламеня- ется", "Прикрытие 0-0-1-0" |
| 1159 | Эфир дии- зопропило- вый | 306 | 3.1 | Собственные цистерны г/г | "Эфир дии- зопропило- вый", "Х", трафарет приписки 3 | "Легко воспламеня- ется", "Прикрытие 3/0-0-1-0" |
| 1033 | Эфир диме- тиловый | 206 | 2.3 | В специали- зированных цистернах г/г, расс- читанных на давление | "Эфир диме- тиловый", "С горки не спускать", трафарет приписки 2, 3 | "Сжиженный газ", "Лег- ко воспла- меняется", "Не спус- кать с гор- ки", "Прик- рытие 0-0-3-0" |
| 1155 | Эфир диэти- ловый (эфир этиловый) <**> | 301 | 3.1 | В специали- зированных цистернах г/г, расс- читанных на давление | "Эфир эти- ловый", "Х", "С горки не спускать", трафарет приписки 3, 6а | "Легко воспламеня- ется", "Ядовито", "Не спус- кать с гор- ки", "Прик- рытие 0-0-1-0" |
| 3271 | Эфир мети- ловый аце- тоуксусной кислоты | 316 | 3.3 | В специали- зированных цистернах г/г | "МЭАУК", "Х", трафа- рет припис- ки 3 | "Легко воспламеня- ется", "Прикрытие 0-0-1-0" |
| 2398 | Эфир ме- тил-третбу- тиловый (МТБЭ) | 301 | 3.1 | Собственные цистерны г/г или арендован- ные с уни- версальным сливным прибором | "МТБЭ", "Х", трафа- рет припис- ки 3 | "Легко воспламеня- ется", "Прикрытие 0-0-1-0" |
| 1268 | Эфир нетро- лейный | 301 | 3.2 | В цистернах с верхним сливом или универсаль- ным сливным прибором | "Бензин", "Бен- зин-нефть", "С" или "СТ" 3 | "Легко воспламеня- ется", "Прикрытие 0-0-1-0" |
| 3082 | Эфиры мети- ловые син- тетические жирных кис- лот фракции С10 - С18 | 901 | 9.1 | Собственные цистерны г/г или арендован- ные | "Эфиры ме- тиловые СЖК", "Х", трафарет приписки 9 | "Прочие опасные ве- щества" |
| 1993 | Эфиры мети- ловые син- тетические жирных кис- лот фракции С7 - С9 | 316 | 3.3 | В специали- зированных цистернах г/г из алю- миния | "Эфиры ме- тиловые СЖК", "Х", трафарет приписки 3 | "Легко воспламеня- ется", "Прикрытие 0-0-1-0" |

Примечания. 1. В графе 2 "Наименование груза" грузы, отмеченные знаком "<*>", разрешается перевозить только в сопровождении проводников г/г, грузы, отмеченные знаком "<**>", перевозятся в специализированных цистернах, рассчитанных на давление и имеющих теневую защиту.

2. В графе 3 "Номер аварийной карточки" указаны номера аварийных карточек на грузы, включенные в "Правила безопасности и порядок ликвидации аварийных ситуации с опасными грузами при перевозке их по железным дорогам", издание 1997 года.

3. В графе 4 "Класс, подкласс опасности" цифры означают: первая - класс, вторая - подкласс опасности.

4. В графе 5 "В каких цистернах разрешается перевозить" указаны типы цистерн.

5. В графе 6 "Специальные трафареты на цистерне. Знаки опасности" указаны наименования грузов, знаки "С" - светлые нефтепродукты, "Т" - темные нефтепродукты, "X" - химические грузы, "П" - пищевые грузы, цифры - номера знаков опасности согласно приложению 6, рис. П.6.1 Правил перевозок опасных грузов по железным дорогам и ГОСТ 19433-88.

6. В графе 7 "Штемпеля на перевозочных документах" указаны наименования штемпелей, характеризующих опасность грузов. Штемпель "Прикрытие" обозначает минимальное число физических вагонов прикрытия: первая цифра - от ведущего локомотива; вторая цифра - от подталкивающего локомотива на твердом топливе, со знаком "<*>" - от всех подталкивающих локомотивов; третья цифра - от вагонов с людьми; четвертая цифра - от локомотивов на твердом топливе при маневрах; знак "0" - прикрытия не требуется.

## Приложение N 2

к Правилам перевозок грузов

наливом в вагонах-цистернах

и вагонах бункерного

типа для перевозки нефтебитума

железнодорожным транспортом

СВИДЕТЕЛЬСТВО N ____

О ТЕХНИЧЕСКОМ СОСТОЯНИИ ВАГОНА-ЦИСТЕРНЫ ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ

ОПАСНОГО ГРУЗА

(действительно на одну перевозку)

Настоящее  свидетельство  подтверждает,   что   вагон-цистерна

N _____________ построен

_________________________________________________________________,

(дата и место постройки и наименование

предприятия-изготовителя)

капитальный ремонт  и  техническое  освидетельствование  котла

_________________________________________________________________,

(дата, место или условный номер вагоноремонтного предприятия,

дата и место производства технического освидетельствования

котла, арматуры и универсального сливного прибора)

деповский ремонт и техническое освидетельствование котла _____

_________________________________________________________________,

(дата, место или условный номер вагоноремонтного предприятия,

дата и место производства технического

освидетельствования котла)

по техническому   состоянию  котла,  арматуры,  универсального

сливного прибора,  включая рабочее и конструктивное  оборудование,

исправны   и   гарантируется   безопасная   перевозка  до  станции

__________________________________________________________________

(наименование опасного груза и номер по списку ООН)

железнодорожным транспортом.

"__" _______________ 20__ г.

Грузоотправитель, ответственный   за   техническое   состояние

вагона-цистерны

(_______________) (____________________)

(подпись)            (Ф.И.О.)

## Приложение N 3

к Правилам перевозок грузов

наливом в вагонах-цистернах

и вагонах бункерного

типа для перевозки нефтебитума

железнодорожным транспортом

РАСЧЕТ СТЕПЕНИ ЗАПОЛНЕНИЯ ЦИСТЕРН

Максимальная степень заполнения цистерн не должна превышать грузоподъемность цистерн:

для легковоспламеняющихся жидкостей, не обладающих ядовитыми, едкими или другими опасными свойствами, в цистернах, снабженных компенсаторами давления с предохранительным клапаном или без него:

степень заполнения = или объема;

для ядовитых или едких веществ (независимо от того, являются ли они легковоспламеняющимися или нет), в цистернах, снабженных компенсаторами давления с предохранительным клапаном или без него:

степень заполнения = или объема;

для легковоспламеняющихся жидкостей, слабых кислот и щелочей в закрытых цистернах:

степень заполнения = или объема;

для ядовитых веществ, крепких кислот и щелочей в закрытых цистернах:

степень заполнения = или объема;

где - средний коэффициент расширения объема жидкости при температуре 15 град. С, т.е. при повышении ее максимум на 35 град. С, определяемый по формуле,

d15 - плотность жидкости при температуре 15 град. С;

d50 - плотность жидкости при температуре 50 град. С;

tF - средняя температура жидкости во время налива.

В случае, если давление пара (абсолютное) выше 1,75 бар, при температуре 50 град. С, при заполнении герметично закрытых цистерн:

метилформиатом и другими жидкостями с коэффициентом расширения объема от 150 x 1Е(-5) до 180 x 1Е(-5) допускается заполнение не более 91% объема;

ацетальдегидом и другими жидкостями с коэффициентом расширения объема от 180 х 1Е(-5) до 230 х 1Е(-5) допускается заполнение не более 90% объема.

По приведенным формулам рассчитывается и степень заполнения жидкими грузами цистерн, отправляемых на экспорт в бесперегрузочном сообщении, а также специализированных контейнеров-цистерн.

## Приложение N 4

к Правилам перевозок грузов

наливом в вагонах-цистернах

и вагонах бункерного

типа для перевозки нефтебитума

железнодорожным транспортом

Форма ГУ-27а

накладная

N __________

грузовой скорости

МЕТАНОЛ

---------------

ЯД - ОГНЕОПАСНО

----------------------------------------------------------------

Перевозится в сопровождении охраны

┌────────────────────────────────┬────────┬───────┬──────┬───────┐

│По плану N _____________________│    N   │Грузо- │Колич.│Тип    │

│Погрузка назначена на __________│цистерны│подъем-│осей  │цистер-│

│                      (прописью)│        │ность  │      │ны     │

│                                │        │       │      │       │

│число ______ мес.    ___________│        │       │      │       │

│"__"____ 20__ г. Нач. ст. ______│        │       │      │       │

│                          (под- │        │       │      │       │

│                          пись) │        │       │      │       │

├────────────────────────────────┼────────┴───────┴──────┴───────┤

│Станция отправления             │Станция назначения             │

│                                │С подачей на подъездной путь   │

├────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│Отправитель                     │Получатель                     │

│(полное наименование)           │(полное наименование)          │

├────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│Его почтовый                    │Его почтовый                   │

│адрес                           │адрес                          │

└────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘

НАИМЕНОВАНИЕ ГРУЗА         │    Вес груза, определенный

│      отправителем (в кг)

───────────────────────────────────┼──────────────────────────────

МЕТАНОЛ               │

───────────────────────────────────┼──────────────────────────────

ЗПУ отправителя          │      Тарифные отметки:

───────────────────────────────────┤

│    Группа.   Поз.    Схема.

├───────────────┬───────┬──────

Должность и фамилия _______________│Расчет платежей│  Руб. │  Коп.

отправителя            (подпись    │  за ____ км   │       │

отправителя)  │               │       │

────────────────┬──────────────────┼─────┬─────────┼───────┼──────

Взыскано     │                  │Пла- │Провозная│       │

при отправлении │                  │тежи │ плата   │       │

│                  │     ├─────────┼───────┼──────

(сумма прописью)│Уполномоченное    │     │         │       │

│перевозчиком      │     │         │       │

Чеком N      │лицо _____________│     ├─────────┼───────┼──────

│       (подпись   │     │         │       │

________________│      разборчиво) │     │         │       │

наличными <*> │                  │     │         │       │

────────────────┼──────────────────┼─────┴─────────┼───────┼──────

Взыскано     │                  │ВСЕГО          │       │

при отправлении │                  ├───────────────┼───────┼──────

│                  │При отправлении│       │

(сумма прописью)│                  │               ├───────┼──────

│                  │При выдаче     │       │

Чеком N      │Перевозчик _______│               │       │

│          (подпись│               │       │

________________│           разбор-│               │       │

наличными <*> │            чиво) │               │       │

────────────────┴──────────────────┴───────────────┴───────┴──────

--------------------------------

<*> Ненужное зачеркнуть.

Накладные заполняются  на  пишущей  машинке,  штемпелями   или

чернилами.  Накладные с подчистками,  помарками,  исправлениями, а

также заполненные карандашом не принимаются.

Грузоотправитель в  соответствии  с  Уставом  железнодорожного

транспорта  Российской  Федерации  несет  ответственность  за  все

последствия   искажения  наименования  груза, неполноты  сведений,

указанных им в накладной.

Форма ГУ-27б

Для перевозки                                Накладная

порожней цистерны                              N _______

МЕТАНОЛ

---------------

ЯД - ОГНЕОПАСНО

─────┬─────────┬────────┬─────┬───────────────────────────────────

N    │Грузо-   │Количес-│Тип  │Станция назначения

цис- │подъем-  │тво осей│цис- │

терны│ность    │        │терны│

─────┼─────────┼────────┼─────┼───────────────────────────────────

│         │        │     │С подачей на подъездной путь

─────┴─────────┴────────┴─────┤

Станция отправления           │___________________________________

──────────────────────────────┼───────────────────────────────────

Отправитель                   │Получатель

(полное наименование)         │(полное наименование)

──────────────────────────────┼───────────────────────────────────

Его почтовый                  │Его почтовый

адрес                         │адрес

──────────────────────────────┴───────────────────────────────────

Порожняя цистерна после слива метанола направляется к пункту

приписки за ЗПУ отправителя

──────────────────────────────────────────────────────────────────

Должность и фамилия

отправителя                         ______________________________

(подпись отправителя)

──────────────────────────────────────────────────────────────────

РЕЗУЛЬТАТ ОСМОТРА ПОРОЖНЕЙ ЦИСТЕРНЫ ПОСЛЕ СЛИВА МЕТАНОЛА

Цистерна N  __________  прибыла  со   ст.   _____________   по

накладной N ______________ от "__" ______________ 20 __ г.

Цистерна слита, промыта, промывная вода удалена полностью

Отличительная окраска  цистерны  и предупредительные трафареты

об опасности,  а также трафареты приписки  соответствуют  правилам

перевозки метанола.

Грузоотправителем крышка цистерны плотно закрыта на  исправной

прокладке, предохранительный кожух укреплен проволочной закруткой,

наложены ____ ЗПУ с контрольными знаками ___ "__" _______ 20__ г.

(дата осмотра)

Перевозчик                  Представитель грузоотправителя

____________________           ___________________________________

(подпись)                          (должность, подпись)

──────────────────────────────────────────────────────────────────

Календарные штемпеля о времени

──────────────────────────────────┬───────────────────────────────

│

│

│

│

Отправления цистерны      │       Прибытия цистерны

──────────────────────────────────┴───────────────────────────────

Накладные заполняются   на  пишущей  машинке,  штемпелями  или

чернилами.  Накладные с подчистками,  помарками,  исправлениями, а

также заполненные карандашом не принимаются.

Грузоотправитель в  соответствии  с  Уставом  железнодорожного

транспорта  Российской  Федерации  несет  ответственность  за  все

последствия искажения  или  неполноты  сведений,  указанных  им  в

накладной.